| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Procesor (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) osiągający co najmniej 19 tys. pkt. w rankingu procesorów wg PassMark Software https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (stan na 10.12.2020). Płyta główna (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) rozmiar ATX lub E-ATX, z obsługą pamięci w 8 bankach oraz następującą minimalną liczbą interfejsów wewnętrznych: SATA III (6 Gb/s) - 2 szt.; M.2 - 2 szt.; PCIe 3.0 x16 - 2 szt.; PCIe 3.0 x4 - 2 szt.; PCIe 3.0/2.0 x1 - 1 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; USB 2.0 - 1 szt. oraz zewnętrznych: RJ45 (LAN) - 1 szt.; USB Type C - 1 szt.; USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0) - 4 szt.; USB 3.1 Gen.2 - 1 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; PS/2 - 1 szt.; Audio jack - 2 szt.; S/PDIF - 1 szt.; złącze anteny Wi-Fi - 1 szt. Pamięć RAM (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) Minimalnie 64 GB w 2 lub 4 układach, taktowanie 2666MHz, typ DDR4 z wbudowanym chłodzeniem. Dyski twarde (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) 1 x SSD o pojemności co najmniej 512GB, format M.2 TLC, interfejs PCIe NVMe 3.0x4. 1 x SATAIII o pojemności min. 1,5TB, formatu 3,5”, pręd. obrot. min. 7200 i 64MB cache. Karta graficzna (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) Układ osiągający co najmniej 20 tys. pkt. w rankingu GPU wg PassMark Software https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html (stan na 10.12.2020) z własną pamięcią co najmniej 11 GB typu GDDR6 z co najmniej następującymi złączami: 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x USB Type C. Obudowa (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) typu middle tower lub tower ze wsparciem chłodzenia wodnego, wyposażona w filtry antykurzowe i system aranżowania kabli z co najmniej następującymi wyprowadzeniami złączy na przodzie: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt., wyjście mikrofonowe – 1 szt. Zasilacz (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) Co najmniej 850 W, ATX, okablowanie modularne, certyfikat 80 Plus Gold lub równoważny Zainstalowany system operacyjny (proszę podać w kolumnie D nazwę systemu) Najnowsza wersja systemu umożliwiającego podłączanie do domeny opartej na Windows Serwer 2016. Klawiatura i mysz (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model klawiatury i myszy) Multimedialne, bezprzewodowe (2,4GHz), klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną. Napęd optyczny (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) zewnętrzny, zapis: BD-R - 6x; BD-R DL - 6x; BD-RE - 4x; DVD±R - 8x; DVD±R DL - 6x; CD-R - 24x; odczyt: BD-ROM - 8x; DVD-ROM - 8x; CD-ROM - 24x, interfejs co najmniej USB 2.0. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 2. | Monitor (proszę podać w kolumnie D nazwę producenta oraz model) przekątna co najmniej 27” rozdzielczość natywna min. 3840x2160 (4K) typ matrycy LED, IPS, czas reakcji maks. 5 ms, powłoka matowa, regulacja pochylenia i wysokości, min. liczba i rodzaj wyjść: HDMI - 1 szt.; DisplayPort - 1 szt.; wyjście słuchawkowe - 1 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

………………………………………..

(data i podpis Wykonawcy)