DANE TECHNICZNE

## Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nasuwek trójdzielnych UUU w zakresie średnic: DN 80 – DN 500

- Warunki ogólne:

- Armatura oferowana musi być wyprodukowana przez jednego producenta

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wielkość i sposób realizacji dostaw:

- Przekazanie Towaru do Działu Zaopatrzenia  Zamawiającego następować będzie na podstawie faktury VAT, lub WZ z podaniem nr zamówienia, lub e-faktury

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 3 lata - licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawie podlegać ma armatura z datą produkcji 2019/2020.

Warunki techniczne

Nasuwki trójdzielne UUU w zakresie średnic: DN 80 – DN 500.

### Materiał

- żeliwo sferoidalne minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

(nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie epoksydowe  – grubość powłoki nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów

- śruby , podkładki, nakrętki stal cynkowana ogniowo (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- od środka stalowy klin kształtowy na stałe związany z odlewem zapobiegający wypchnięciu uszczelki

- rodzaj materiału i średnica oznakowane na nasuwce w sposób trwały

- Uszczelnienie

- guma EPDM ( z jednym nacięciem - jednoelementowa) nie dopuszczamy gumy NBR

### 3. Ciśnienie

- PN 10/16

## 4. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianej nasuwki, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza)

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu RAL, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań:

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-	badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie o równoznaczne wyniki badań przeprowadzone we własnym zakresie przez producenta jedynie w obrębie:

-   kontroli czystości powierzchni odlewu – wymagana czystkość minimum SA2,5

- badaniu odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1m       z pracą uderzeniową 5 Nm)

W przypadku dostarczenia dokumentów równoważnych w stosunku do Certyfikatu RAL, na wykonane zabezpieczenie antykorozyjne armatury objętej postępowaniem, przedmiotowe badanie wykonane będzie na jednym elemencie z każdego rodzaju zamawianego asortymentu bez podziału na średnice i długość zabudowy.