Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 484/2018/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury do  Laboratorium Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Część nr 1. Generator gazów

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Generator gazów - Generator wodoru Czystość gazu - 99.9995% Maksymalny przepływ- 100 ml/min Zakres ciśnień 0- 100psi/ 0- 6.9 bar Wymagania dotyczące wody: przewodnictwo < 1.0 μS/cm oporność > 1.0Mohm x cm Wymiary H = 406mm W = 380mm D = 539.5mm • odpowiedni do zastosowań jako gaz nośny w GC, gaz do detektorów w GC • sprawdzona technologia PEM • system osuszania wspomaga czystość gazu • automatyczna pompka podająca wodę • zminimalizowana obsługa - tylko wymiana dejonizatorów oraz żelu krzemionkowego • produkcja wodoru "na zawołanie" - brak dużego zbiornika na wodór • wewnętrzny system detekcji przecieków, automatyczny system wyłączający generator • generowany poziom hałasu nie większy niż 20dB • maksymalny pobór wody co najmniej od 0,4 do 1,2 L/dzień • dodatkowa kolumna o wymiarach 50 x 4,6 mm modyfikowana grupami fenylowymi, przyłączonymi do krzemionki łącznikiem eterowym, z polarnym endcappingiem (stabilna w 100% fazie wodnej). Wypełnienie kolumny o parametrach co najmniej: wielkość uziarnienia (um): 4 um, wielkość porów (Å): 80 Å, zakres pH: 1.5 - 7.0, powierzchnia sorpcyjna (m2/g): 475 m2/g, stopień pokrycia węglem (%): 11 %, Instalacja w miejscu użytkowania Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca Okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Liofilizator

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Liofilizator - wersja stołowa - pojemność kondensatora lodu 2-2,5 kg - Wydajność kondensatora lodu minimum 2 kg/24 h - Minimalna temperatura kondensatora lodu nie wyższa niż: - 55°C - Rozdzielczość wskazań temperatury kondensatora lodu nie gorsza niż 0,1°C - Sterowanie mikroprocesorowe z klawiaturą membranową i wyświetlaczem graficznym - Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza - Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu: całkowitego czasu trwania procesu czasu przebiegu poszczególnych faz procesu próżni temperatury parowania w funkcji próżni temperatury kondensatora lodu - Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu - Zadawanie i automatyczna regulacja próżni podczas procesu liofilizacji. - Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora: czasu wstępnego grzania pompy próżniowej od 5 do 60 min czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu - Język obsługi i programowania: polski - Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. - Wymagane alarmy: Przerwa w zasilaniu Za wysoka temperatura kondensatora lodu Nieszczelność w układzie - System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem Wyposażenie liofilizatora: - Cylinder akrylowy z minimum 6 wyjściami do zaworów gumowych do podłączenia naczyń do liofilizacji. - Liczba zaworów gumowych minimum 6 szt. - 3 półki o średnicy minimum 200 mm. - Odległość między półkami minimum 80 mm - Zawór elektromagnetyczny do automatycznej regulacji ciśnienia - Czujnik próżni montowany na zewnątrz urządzenia - Naczynia szklane do liofilizacji: o pojemności 150 ml - 4 szt., 300 ml – 4 szt. - Olej do pompy próżniowej do pierwszej wymiany – 1 litr - Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa z filtrem wylotowym, przezroczystym separatorem oleju i zaworem przedmuchowym - Wydajność pompy próżniowej minimum 2,3 m3/h - Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbar - Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora - Przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 1 m Wymiary urządzenia nie większe niż 320 x 350 x 460 mm (szer. x wys. x głęb.) Zasilanie liofilizatora: 230V/50Hz Instalacja w miejscu użytkowania Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące |  |  | Sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Mikrospektrofotometr

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mikrospektrofotometr - pomiar w kropli objętości 0,5-2ul - czas pomiaru <5sekund - wzbudzenie ksenonową lampą błyskową - automatyczne przeliczanie stężenia DNA i RNA oraz czystości A260/280 i A260/230 - zakres pomiaru: 185-910nm -dokładność ustawienia długości fali +/-1nm - dokładność pomiaru absorbancji 0,002 - rozdzielczość spektralna < 1,8nm - dokładność pochłanianej absorpcji 3% przy długości fali 740nm - szeroki zakres pomiaru stężenia ds DNA od 2-15000ng/ul - liniowy detektor CCD 2048-punków pomiarowych dla zwiększenia czułości - minimalna ścieżka optyczna 0.05mm-krok poruszania elementu optycznego o rozdzielczości 0.001mm - w zestawie holder do właściwego ustawianie pipety podczas nakraplania próbki - funkcja automatycznego pomiaru po opuszczeniu górnego elementu optycznego bez potrzeby wybierania przycisku „measure” w oprogramowaniu - funkcja ponownego blankowania próbki (re-blank) wybierana w dowolnym momencie przez użytkownika - sterowanie przez komputer podłączony kablem do instrumentu lub wi-fi - oprogramowanie sterujące wyposażone w gotowe moduły do pomiaru DNA, RNA, ssDNA, OligoDNA, OligoRNA, OD przy dowolnej długości fali, skanowanie spektralne, stopnia wyznakowania próbek do mikromacierzy, następującymi barwnikami: Cy3, Cy5, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 660, białka A280, BCA, Lowry, Bradford, Lowry, Pierce, OD kultur komórkowych. Możliwość pomiaru stężenia dowolnego białka poprzez wpisanie współczynnika ekstynkcji i masy malekularnej w kDa - wybór jednostek stężenia wybierany przez użytkownika –dostępne co najmniej trzy jednostki: ug/ml, ug/ul, ng/ul - możliwość bezpośredniego wydruku danych z poziomu oprogramowania bez wcześniejszego zapisu danych poprzez użycie przycisku „Print” - możliwość exportu danych do formatu xls - port USB - aktualizacja firmwaru dostępna poprzez port USB w urządzeniu Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca Okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Spektrofotometr

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Spektrofotometr System optyczny: spektrofotometr jednowiązkowy; Źródło promieniowania: lampa ksenonowa na cały zakres długości fali i uruchamiana tylko na czas pomiaru, wymieniana przez użytkownika Optyka: brak elementów ruchomych, wbudowane światłowody, zwierciadła pokryte kwarcem Detektor promieniowania: matryca fotoczuła PDA, 512 elementów Zakres długości falowej: 190 – 1100 nm Dokładność wyboru fali: 1nm; Rozdzielczość optyczna: 2nm; Dokładność długości fali: ± 1 nm; Powtarzalność długości fali: min. 0,02 nm; Dokładność fotometryczna: ± 0.01 A; Powtarzalność fotometryczna: < 0.002 A; Stabilność linii bazowej: < 0.002A/h; Szum: < 0.002 A przy 300 nm Zakres fotometryczny: 3 A Szybkość skanowania: pełen zakres < 3 sek. (około 300 nm/s); Światło rozproszone: • 220 nm (Nal): <0,05 %T • 340 nm (NaNO2): <0,03 %T • 200 nm (KCI): <1 %T; Interfejs: z jednym złączem USB; Wszystkie przystawki mocowane za pomocą magnesów Możliwość pracy z otwartą komorą pomiarową Maksymalne wymiary: 350 x 320 x 115 mm; Maksymalna waga: 7 kg. Możliwość stosowania akcesoriów: • pojedyncza kuweta (bez i z cyrkulacją cieczy); • kuweta o zmiennej grubości; • transmisja; • uchwyt na film; • zmieniacz 8-kuwetowy (bez i z cyrkulacją cieczy); • odbicie; • pojedyncza kuweta (z kontrolą temperatury układem Peltiera) o zakresie co najmniej od -10 do + 100 °C; • podajnik próbek Oprogramowanie sterujące: • pełne sterowanie aparatem z poziomu zewnętrznego komputera; • analiza ilościowa i jakościowa; • pomiary absorbancji i transmitancji w funkcji długości fali; • pomiary przy wybranych długościach falowych; • testowanie aparatu, autodiagnostyka, kalibracja długości fali; • manualna identyfikacja i rozpoznanie ewentualnych opcjonalnych przystawek; • program do sterowania temperaturą z opcją grzania i chłodzenia Instalacja w miejscu użytkowania Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca Okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Refraktometr

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Refraktometr - kompletny, gotowy do pracy refraktometr do precyzyjnych pomiarów, z płaskim poziomym pryzmatem do nanoszenia próbki kroplami z pokrywą celi pomiarowej. Parametry: - Skale pomiarowe o Index refrakcji(RI) o BRIX (% cukru) - Zakres pomiarowy: o 1,32 – 1,53 RI, o 0 - 95 BRIX - Rozdzielczość minimum: o ± 0,00001 RI o ± 0,01 BRIX - Powtarzalność minimum o ±0.00004 RI, o ±0.03 BRIX - Dokładność minimum o ±0.00004 RI, o ±0.03 BRIX - Długość fali: 589.3nm - linia NaD - Pryzmat - sztuczny szafir - Komora pomiarowa w kształcie ściętego stożka. - Głębokość komory pomiarowej 1-2 mm, o kącie nachylenia płaszczyzny pryzmatu do powierzchni bocznej stożka równym 10 stopni - Interface komunikacyjny 1 USB, 1RS232, panel dotykowy - Wyświetlacz minimum 4”, 800x600 pikseli, kolorowy, płaski ekran z odpornym panelem dotykowym, odporny na odbryzgi wody - Dokładność temp. minimum ±0.1°C - Temperatura otoczenia 10°C - 40°C - Zakres korekcji temp. 18°C - 95°C (dla czystych roztworów sacharozy) - Kalibracja minimum w 8 punktach - Zasilanie 240 V, 50 Hz - 60 Hz - Wymiary maksymalne: szer. x gł. x wys. 300 x 450 x 350 mm. Instalacja w miejscu użytkowania Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 6. Czytnik mikropłytek

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Czytnik mikropłytek PARAMETRY TECHNICZNE - Wielofunkcyjny czytnik płytek z możliwością odczytu płytek od 6-dołkowych do 384-dołkowych - Czytnik pozwalający na odczyt absorbancji w zakresie 230-1000nm, fluorescencji z góry i z doły w zakresie 250-850nm, luminescencji w zakresie 300-850nm - System wzbudzenia i emisji – dwa podwójne monochromatory - System optyczny z 2 rodzajami detektorów: fluorescencja z góry – fotopowielacz fluorescencja z dołu – fotopowielacz absorbancja – fotodioda luminescencja – fotopowielacz - Czytnik wyposażony w chłodzony fotopowielacz do -50°C dla zwiększenia czułości fluorescencji i luminescencji - Możliwość wyposażenia czytnika w jeden podwójny dozownik odczynników, który może być wykorzystywany podczas pomiarów absorbancji, fluorescencji i luminescencji, który jest umieszczony wewnątrz urządzenia, tuż nad płytką dając objętość martwą cieczy w wężykach <10ul. - Dozowniki wyposażone w funkcję detekcji przepełnienia cieczy w dołku, z minimalną objętością dozowaną 1µl. - Możliwość rozbudowy czytnika o płytkę do pomiaru w kropli 2µl i 4µl w 64 miejscach jednocześnie - Czytnik obsługiwany poprzez wbudowany ekran dotykowy średnicy 10” i poprzez dołączone oprogramowanie zainstalowane na komputerze (rodzaj obsługi do wyboru przez użytkownika) - Czytnik pozwalający na personalizację ustawień dla poszczególnych użytkowników poprzez komunikację NFC, wraz z czytnikiem w zestawie minimum: 4 znaczniki NFC i 4 nalepki NFC - Uzyskane wyniki po pomiarze mogą być bezpośrednio wysłane poprzez sieć do wskazanego komputera lub zgrane na zewnętrzną pamięć USB - Możliwość eksportu danych w formacie xls, txt, xml, pdf - Zakres dynamiczny pomiarów dla odczytów fluorescencji 106 i luminescencji 107 - Pomiar absorbancji z płynną regulacją długości fali, skok co 1nm - Czytnik z technologią umożliwiającą pomiar przy różnych objętościach cieczy w dołkach mikropłytki i normalizacji wyników do długości ścieżki optycznej 1cm odpowiadającej długości ścieżki optycznej w kuwecie, co pozwala niwelować błędy wynikające z pipetowania i/lub wyparowywania próbki podczas inkubacji. Normalizacja wykonywana na podstawie punktu izozbestycznego wody, czyli przy długości 998 nm. Nie dopuszcza się normalizacji przybliżonej, czyli przy długości innej niż punkt izozbestyczny wody 998 nm. - Dokładność fotometryczna dla pomiarów absorbancji nie gorsza niż +/-0,010 OD ± 1% 0-3 OD - Rozdzielczość fotometryczna dla pomiarów absorbancji nie mniejsza niż 0,001 OD - Precyzja fotometryczna dla pomiarów absorbancji poniżej 0,003 OD ± 1% 0-3 OD - Pomiar intensywności fluorescencji z góry i z dołu oparty na monochromatorach z regulacją długości fali co 1 nm - Zoptymalizowana czułość fluorescencji mierzonej z góry dla fluoresceiny nie gorsza niż 1 pM w płytce 96 i 384, mierzonej z dołu nie gorsza niż 2 pM w płytce 96 i 2,5pM w płytce 384 - Automatyczne dobieranie i optymalizacja długości fali wzbudzenia i długości fali emisji jednocześnie dla znaczników fluorescencyjnych o nieznanych parametrach. - „Cross talking” nie większy niż 0,1% w płytkach 96- i 0,2% w płytkach 384-dołkowych - Zoptymalizowana czułość luminescencji dla ATP – Glow nie gorsza niż 2pM ATP w płytce 96, nie gorsza niż 4pM w płytce 384 - Termostatowana komora pomiarowa, możliwość regulacji przynajmniej w zakresie RT+5°C do +65°C - Jednorodność temperatury w termostatowanej płytce nie gorsza niż 0,75°C - Możliwość wytrząsania płytki z regulacją intensywności wytrząsania w 3 poziomach. Wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójnie orbitalne - Automatyczne dostosowywanie optymalnej głębokości pomiaru w dołku do odczytu fluorescencji. - Automatyczne ustalanie centralnego położenia dołków płytki przy definiowaniu nowej płytki, nie znajdującej się w bibliotece oprogramowania, poprzez skanowanie dna płytki - Automatycznie lub manulanie (do wyboru przez użytkownika) regulowane wzmocnienie fotopowielacza przy odczycie fluorescencji - Czas pomiaru płytki 96 dołkowej: Absorbancja nie więcej niż 25 sekund Fluorescencja nie więcej niż 17 sekund Luminescencja nie więcej niż 26 sekund - Czas pomiaru płytki 384 dołkowej: Absorbancja nie więcej niż 85 sekundy Fluorescencja nie więcej niż 53 sekundy Luminescencja nie więcej niż 61 sekund - W komplecie oprogramowanie do obsługi czytnika oraz do pełnej analizy wyników, 4 licencje - Oprogramowanie wyposażone w co najmniej 140 gotowych protokołów badawczych - Oprogramowanie z co najmniej 17 modelami dopasowania krzywej standardowej w tym Gaussian i Bi0-expotenial - Automatyczne kalkulacja przy pomiarach kinetycznych wartości Vmax. Możliwość wizualizacji wartości Vmax i wykresu kinetycznego jednocześnie. - Autozapis po pomiarze w wybranym wcześniej formacie, a nie tylko w formacie własnym programu, w dowolnej lokalizacji na komputerze - W zestawie sterownik mikroprocesorowy 64 bit, 4GB RAM, 1GB HD, myszka, monitor, port Ethernet, port USB Dostawa, instalacja, szkolenie i pomoc techniczna i merytoryczna przez cały okres gwarancji. Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale XII pkt. 7 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a Ustawy. Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami o podatku od towarów i usług.