Nr sprawy: RIR.271.1.16.2021

Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza”

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest budowa bezprądowych indywidualnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple Wielkie, Czaple Małe, Wysocice, Ulina Wielka, Kamienica, Przybysławice, na  terenie  Gminy  Gołcza.  Zakres  prac  obejmuje  dostawę,  montaż                                            i uruchomienie  11  kompletów  przydomowych  oczyszczalni  ścieków w systemie przepływowym                o  przepustowości  od  0,6  do  1,5  m3/d pracujących  w  technologii złoża biologicznego (BPOŚ).

- Kompletna PBOŚ musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 – Małe  oczyszczalnie  ścieków  dla  obliczeniowej  liczby  mieszkańców  (OLM)  do  50  -  Część  3: Kontenerowe  i/lub  montowane  na  miejscu  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  i  być  znakowana znakiem CE. Wymaga się,  aby oczyszczalnie posiadały pełny raport z badań PBOŚ, tzn. badania: wodoszczelności, trwałości, skuteczności oczyszczania i wytrzymałości, zgodnym z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013,  wystawiony  przez  jednostkę  notyfikowaną  w  Komisji  Europejskiej. Wszystkie  badania  na  zgodność  z  normą  PN-EN  12566-3:2005+A2:2013  muszą  być  wykonane wyłącznie                       w laboratorium  notyfikowanym przez Komisję Europejską zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.                  o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883 z późn. zm.).

- Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie przez zaoferowane oczyszczalnie normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 sporządzoną zgodnie                                    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (DZ. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi, oraz pełny raport badań potwierdzających zgodność ze zharmonizowaną normą europejską PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 wydany dla konkretnego typoszeregu urządzeń przez jednostkę notyfikowaną zawierający szczegółowe wyniki badań na skuteczność oczyszczania ścieków, wodoszczelność, trwałość i wytrzymałość.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Opis przedmiotu zamówienia  – Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Dokumentacja projektowa  – Załącznik Nr 3 do SWZ,

- Przedmiar robót – Załącznik Nr 2 do SWZ,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 4 do SWZ.

- Wymogi dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na 12 miesięcy. Informacja dotycząca częstotliwość wywozu osadów 
z oferowanych oczyszczalni ścieków musi być zawarta w specyfikacji technicznej zaprojektowanych i oferowanych zespołów urządzeń.

- Wymaga się, aby oferowane urządzenia nie wymagały w trakcie eksploatacji stosowania biopreparatów wyłączając okres ich rozruchu (pierwszy oraz po każdej naprawie).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia 
w przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  projekcie  poszczególnych  mieszkańców  gminy.                         W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie korekcie. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania  robót  budowlanych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną,

- przy montażu oczyszczalni należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń,

- zapewnienia przeprowadzenia prób, sprawdzeń i rozruchu PBOŚ,

- użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

- zapewnienia kierownictwa i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go w terminie ustalonym dla odbioru końcowego,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- powiadomienia poszczególnych właścicieli działek na których montowane będą PBOŚ, na co najmniej 3 dni przed wejściem na jego nieruchomość o terminie rozpoczęcia prac.

- protokolarnego przekazania wykonanych urządzeń właścicielom lub władającym nieruchomościami objętymi inwestycją oraz przeszkolenia użytkowników oczyszczalni. Każda wykonana oczyszczalnia musi posiadać indywidualnie następujące dokumenty odbiorowe:

  - geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą,

  - pisemne potwierdzenie przez właściciela nieruchomości, przeprowadzenia szkolenia                            z zakresu obsługi PBOŚ wraz z potwierdzeniem przekazania książki obsługi urządzenia,

  - protokół odbioru terenu prac po wykonaniu inwestycji, potwierdzony przez inspektora, nadzoru oraz właściciela nieruchomości,

  - protokół z pomiarów elektrycznych PBOŚ, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,

  - wyniki  badań  laboratoryjnych  ścieków  oczyszczonych  (badane  parametry  Biochemiczne zapotrzebowanie  tlenu  (BZT5),  chemiczne  zapotrzebowanie  tlenu  (ChZT-Cr),  Zawiesiny ogólne.  Badanie  wykonane  metodą  –  uśrednioną). Badania  muszą  zostać  wykonane  przez laboratorium  posiadające  certyfikaty  akredytacji  Polskiego  Centrum  Akredytacji,  lub certyfikaty wystawione przez jednostki akredytujące będące sygnatariuszami wielostronnego porozumienia EA lub ILAC – dla 2 instalacji,

- po podpisaniu umowy na realizację zadania, a przed dniem rozpoczęcia prac budowlanych, Wykonawca będzie miał obowiązek poinformowania Zamawiającego, w zakresie:

  - harmonogramu realizacji prac w poszczególnych lokalizacjach,

  - działania i obsługi montowanych PBOŚ.

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, instrukcję użytkowania obiektu ze wskazaniem właściwej technologii, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: Wbudowano na zadaniu pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza”.

- Gwarancja i rękojmia

Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert – szczegóły opisane w rozdziale 14 SWZ. Przeglądy gwarancyjne, będą wykonywane z częstotliwością zgodną z wymaganiami technicznymi producenta  dla  zaoferowanego  typu  urządzeń. Wykonawca przez okres gwarancji zadeklarowany 
w złożonej ofercie będzie świadczył nieodpłatne usługi serwisu gwarancyjnego (w tym usługi przeglądów gwarancyjnych) zainstalowanych urządzeń.

- Parametry równoważności.

Jeżeli projekty budowlane, STWiORB, przedmiar robót lub inny dokument wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie "produktów" równoważnych lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                   (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności                       w zakresie realizacji zamówienia (wykonujących prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia), tj. roboty budowlano-montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- Termin realizacji: 90 dni od daty zawarcia umowy.

- Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie.

- Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, przedmiarami robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SWZ.

- Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech (jakościowych i użytkowych) co podane w dokumentach opisujących przedmiotu zamówienia i parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego, tj. m.in.:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, itp.),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy.

W sytuacji, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania                      w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w dokumentacji.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.