Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
| --- |
| Nazwa opracowania | „Remont drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Zabiele-Lejkowo w km 9+450-11+950” |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z - nr 1663N Szczytno – Zabiele – Lejkowo |
| Lokalizacja | działki nr: 128/2,268/2 obr. 0021, Zabiele, działka nr: 297 obr. 0023, Ciemna Dabrowa, gm. Wielbark działka 235/3, obr. 0013, Małdaniec, gm. Szczytno |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | kwiecień 2023 r. |

„Remont drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Zabiele-Lejkowo w km 9+450-11+950”

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej                        nr  1663N Szczytno-Zabiele- Lejkowo w gminie Szczytno i gminie Wielbark. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie remontu nierówności nawierzchni oraz położenie bitumicznej nakładki wzmacniającej.

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie  gminy Szczytno i gminy Wielbark           w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż drogi dominują głównie tereny rolnicze, leśne.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Na jej powierzchni występują liczne spękania podłużne i siatkowe oraz ubytki warstwy ścieralnej. Nawierzchnia nie utraciła jednak nośności. Zły stan nawierzchni powoduje uciążliwości dla mieszkańców związane przede wszystkim ze zbyt dużym hałasem emitowanym przez poruszające się po drodze pojazdy. Ponadto brak równości podłużnej oraz poprzecznej nawierzchni znacznie obniża komfort jazdy i może być powodem wypadków i kolizji.

Po stronie lewej i prawej występuje pobocze gruntowe, które jest w złym stanie.                         W związku z tym zdecydowano o wykonaniu konserwacji pobocza z kruszywa oraz zjazdów na drogi boczne.

## 6. Założenia projektowe

Przebieg drogi wykazywany na mapie nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się przebudowy                  i budowy rowów przydrożnych oraz innych urządzeń i budowli np. przepustów, mostów itd. Całość prac zamknie się na drodze nr 1663N.

## 7. Zakres robót budowlanych

Na przedmiotowym odcinku projektuje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1663N polegającego na wykonaniu:

- remont cząstkowy nawierzchni

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – grubość warstwy 5 cm.

Dodatkowo planowane są prace związane z :

- uzupełnieniem poboczy z kruszyw łamanych  0/31,5 mm

## 8. Droga w planie

Droga 1663N Szczytno Zabiele ma swój początek przy drodze krajowej nr 53. Początek przebudowanego odcinka znajduje się w lokalizacji od 8+450 km, natomiast koniec 11+950 km

## 9. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekrój poprzeczny jezdni.

## 10. Technologia wykonania nawierzchni

W projekcie konstrukcji nawierzchni przewiduje się wykonanie nakładki z masy bitumicznej AC 11S gr 5 cm oraz wykonaniu pobocza.

## 11. Odwodnienie

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa spływać będzie po lewej  i prawej stronie przez pobocze do istniejących rowów.

## 12. Zieleń

## W ramach planowanych robót nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:25 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |