Opis Przedmiotu Zamówienia dla dostawy i montażu systemu smarowania szyn łukowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznych urządzeń do smarowania szyn łukowych  w torowisku tramwajowym na pętli „Piaski” zlokalizowanej na ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wlkp. Pętla posiada dwa tory – zewnętrzny o długości 270 m i wewnętrzny o długości 250 m (długości całkowite liczone od zwrotnicy wjazdowej do wyjazdowej).

Oferowany system smarowania powinien zapewnić efektywne smarowanie powierzchni bocznej wszystkich występujących na w/w pętli szyn łukowych (zarówno główek jak i kierownic).

System powinien się uruchamiać automatycznie, po wykryciu nadjeżdżającego tramwaju.

Urządzenia smarujące powinny być wyposażone w czujniki umożliwiające wykrycie opadu atmosferycznego  i automatyczne przerwanie smarowanie w przypadku jego wystąpienia.

Instalacja smarująca powinna zapewnić równomierne podawanie smaru do wszystkich punktów smarujących Mocowania punktów smarujących do szyn powinny być zabezpieczone stalowymi skrzynkami przyszynowymi.

Wymagania dla smarownic torowych:

Smarownice mają zapewniać efektywne smarowanie toków szynowych (powierzchni bocznych i kierownicy szyny) na długości łuku poziomego, dla którego występuje potrzeba smarowania bez względu na warunki atmosferyczne, w przedziale temperatur –20/+50 °C w sposób nie powodujący wydłużenia drogi hamowania tramwajów. Smarownice mają mieć możliwość  automatycznego smarowania toków szynowych według programu uruchamianego przez nadjeżdżający tramwaj oraz samoczynnego wyłączenia smarowania w przypadku spadku temperatury otoczenia poniżej zadanej temperatury.

Urządzenia przeznaczone do smarowania torów powinny składać się z:

a) wodoszczelnej szafki centralnej szafki umiejscowionej przy torze na fundamencie/cokole zawierającej:

- elektroniczną jednostkę sterującą,

- pompę smaru,

- pojemniki smaru o pojemności zapewniającej min. 10 000 aplikacji dla obu torów,

b) zespołów kaset przyszynowych umiejscowionych w torach z rozdzielaczami smaru,

c) czujnika nadjeżdżającego pojazdu z możliwością kalibracji,

d) węży hydraulicznych łączących jednostkę centralną z otworami wywierconymi w szynach, za pomocą których podawany jest smar na szyny.

e) szafki z pompą aplikującą modyfikator tarcia aplikowany na powierzchnię toczną szyn przy wjeździe na pętlę,

f) węży hydraulicznych łączących pompę modyfikatora tarcia z otworami wywierconymi w szynach, za pomocą których modyfikator podawany jest na szynę.

g) zespołu kaset przyszynowych umiejscowionych w torach z rozdzielaczami modyfikatora tarcia.

Szczegółowe wymagania techniczne dla smarownic:

a) możliwość dawkowania smaru poprzez sterowane elektronicznie,

b) możliwość ułożenia głównego przewodu smarnego – do 15 metrów

c) zastosowanie obudowy smarownicy z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV,

d) możliwość używania gęstego i lepkiego smaru o klasie lepkości 2 do 3,

e) w celu zachowania właściwości fizyko-chemicznych w czasie oczekiwania na detekcję tramwaju, pojemnik na smar oraz instalacja hydrauliczna nie może znajdować się pod ciśnieniem,

f) ciśnienie w instalacji hydraulicznej może występować tylko w momencie realizacji smarowania po wykryciu tramwaju,

g) zasilanie 230V AC,

h) zastosowanie smaru biologicznie degradowanego,

i) pompa smaru musi być wyposażona w mieszadło w celu zapewniania poprawnej konsystencji środka smarnego.

Wymagania dotyczące urządzenia sterującego działaniem smarownicy:

a) możliwość regulacji podawania wielokrotności jednorazowej dawki smaru na jeden przejazd tramwaju,

b)możliwość regulacji częstotliwości i czasu podawania smaru w zależności od przejeżdżających tramwajów,

c) możliwość samoczynnego wyłączanie smarownicy w przypadku zużycia środka smarującego,

d)możliwość uzyskania informacji o poziomie smaru w pojemniku przez pozyskanie jej ze sterownika,

e) możliwość regulacji ilości dawki smaru,

Wymagania pozostałe:

a) smarownice powinny zapewniać rozprowadzanie środka smarnego na długości min. 300m toru,

b) należy przedstawić wykaz co najmniej trzech referencji wykonanych dostaw i montaży smarownic,

c) wszystkie proponowane materiały (o ile jest to wymagane przepisami prawa) powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do eksploatacji (deklaracje zgodności, aprobaty).

d) oprócz dostawy i montażu systemu smarowania szyn, Wykonawca dostarczy smar oraz modyfikator tarcia w ilości wystarczającej na 6 miesięcy działania systemu,

e) reakcja serwisu w przypadku usterki w okresie gwarancji nie może przekroczyć 3 dni roboczych.