Załącznik nr 1 do SWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

Nr sprawy: 26/SO/DCZP/2023/P

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy samochodów dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. z opcją wykupu.

- Parametry techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagane techniczne i minimalne wyposażenie 2 samochody segment B

- Rok produkcji : nie mniejszy niż 2020 rok

- Segment: small car

- typ nadwozia:Hatchback 5 drzwiowy

- liczba miejsc:5

- rodzaj paliwa:benzynowy

- napęd :hybrydowy

- pojemność silnika:900-2000 cm³

- moc silnika:50-150 kW

- skrzynia biegów	Manualna/automatyczna

- średnie zużycie paliwa	do 7 l/100 km

- ABS przeciwblokujący układ hamulcowy

- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

- poduszki powietrzne boczne

- klimatyzacja

- radio lub radioodtwarzacz

- łączność bluetooth

- zamek centralny

- autoalarm

- lakier metalizowany

- światła do jazdy dziennej

- Komplet kół z oponami zimowymi

Komplet kół z oponami letnimi

2.2. Wymagane warunki techniczne i minimalne wyposażenie: ( 1 samochód segment D lub E)

- Rok produkcji : nie mniejszy niż 2020 rok

- typ nadwozia	SUV

- liczba miejsc	5

- rodzaj paliwa:	benzynowy

- pojemność silnika:1500-2900 cm³

- moc silnika:110 -250 kW

- skrzynia biegów: automatyczna

- średnie zużycie paliwa: do 9 l/100 km

- ABS przeciwblokujący układ hamulcowy

- ESP system kontroli toru jazdy

- System ASR

- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

- poduszki powietrzne boczne

- klimatyzacja automatyczna

- radio lub radioodtwarzacz (radio cyfrowe DAB)

- łączność bluetooth

- zamek centralny

- alarm

- lakier metalizowany

- światła do jazdy dziennej LED

- światła przeciwmgielne przednie

- szyba tylna ogrzewana

- podłokietnik przedni

- koło zapasowe

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- kamera cofania lub czujniki parkowania przednie i tylne

- fotele przednie z regulacją wysokości

- zagłówki przednie i tylne regulowane

- Komplet kół z oponami zimowymi Komplet kół z oponami letnimi

2.3. Wymagane techniczne i minimalne wyposażenie samochód dostawczy:

- Rok produkcji : nie mniejszy niż 2020 rok

- Segment: samochód dostawczy

- rodzaj paliwa: benzyna lub diesel

- napęd 	na przednie koła

- moc silnika: 100-200 kW

- Pojemność silnika: 1900-2900

- skrzynia biegów: Automatyczna / manualna

- ABS przeciwblokujący układ hamulcowy

- Drzwi boczne przesuwne z prawej strony przestrzeni ładunkowej	Tak

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne, otwierane na bok z katem otwarcia min. 180

- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

- Wspomaganie układu  kierowniczego

- Sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszych w czasie cofania

- Trwała przegroda z blachy

- Czujniki parkowania

- Uchwyty do zamocowania przedmiotów w przedziale ładunkowym

- poduszki powietrzne boczne

- klimatyzacja

- radio lub radioodtwarzacz

- łączność bluetooth

- zamek centralny

- autoalarm

- lakier metalizowany

- światła do jazdy dziennej

- Tylne czujniki parkowania

- Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + min. 2 pasażerów

- Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową

- Komplet kół z oponami letnimi

- komplet kół z oponami zimowymi

- hak holowniczy

4. Warunki umowy:

1. Okres obowiązywania umowy wynajmu: od dnia przekazania do 31 grudnia 2024 r.

2.  Brak opłaty wstępnej.

3.  Całkowita rata/opłata miesięczna musi zawierać:

-miesięczną ratę finansową

-serwis w limicie kilometrów przez cały okres trwania umowy

-samochód zastępczy w takiej samej klasie na cały okres trwania naprawy

-ilość opon nielimitowana, wraz z usługą wymiany i przechowywaniem

- koordynacja likwidacji szkód

-ubezpieczenie (gwarancja stałego ubezpieczenia)

4. Rejestracja i koszty z nią związane po stronie świadczącego usługę wynajmu

długoterminowego

5. W czasie trwania umowy pojazdy pozostają własnością wynajmującego

6. Wynajmujący wyda Najemcy pojazdy w terminie do 15 września 2023 r w siedzibie Dolnośląskiego centrum Zdrowia Psychicznego sp.  z o.o., 50-226 Wrocław, wyb. J.C.-Korzeniowskiego 18

Każdy z pojazdów podstawionych do odbioru Najemcy powinien być: dopuszczony do

ruchu przez odpowiedni organ administracyjny, zatankowany (minimum 10 litrów paliwa),

wyposażony w opony letnie

7. Wraz z samochodem Wynajmujący wyda Najemcy: dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi w języku polskim

8. Przekazanie przedmiotu wynajmu nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego

9. Najmujący zobowiązuje się płacić co miesiąc ratę wynajmu określoną w ofercie

Wynajmującego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

10.Rata miesięczna wynajmu obejmuje wszystkie koszty związane z wynajmem