Zał. Nr 3

OPIS TECHNICZNY ZABUDOWY ŚCIENNEJ REGAŁAMI Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

- Ogólne parametry techniczno-wymiarowe regałów:

- głębokość regałów – 30 cm

- wysokość regałów 256 cm

- rozstaw półek – co 32,7 cm

- ilość półek na wysokości regału – 7 + zakrywająca

- regulacja rozstawu półek bez użycia narzędzi co 20 mm

- rozstaw ścian bocznych regałów  90, 100 i 120 cm

- nośność półki – min. 70 kg

- regały jednostronne wyposażone od frontu w drzwi przesuwne z płyty meblowej osadzonej 
   w obróbkach z anodowanego aluminium oraz wyposażone w zamki

- półki i ściany regałów bez ostrych krawędzi malowane proszkowo, kolor RAL 9002

- ustawienie regałów: 1 regał długości 2x120 cm,  1 regał długości 3x120 cm,  1 regał długości     3x90+100 cm, 1 regał długości 3x100+120 cm, 1 regał długości 4x100+90 cm.

- Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych regałów stacjonarnych.

Ściany boczne muszą być pełne i wykonane z zimno walcowanej blachy stalowej fosforanowanej
i pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo o grubości min. 0,75 mm 
i w kolorze RAL 9002.

Przekrój poziomy ściany bocznej – dwa prostokątne profile zimno gięte zamknięte o wymiarach 30x35 mm na skrajach przekroju ściany, między nimi blacha pełna w jednej płaszczyźnie. Każda ściana wykonana z jednego arkusza blachy bez łączenia na nity, śruby, zgrzewy czy spawanie. Sposób wykonania ściany przedstawia rysunek niżej:

Profile ścian bocznych nie mogą mieć ostrych kantów i krawędzi. Boki wyposażone muszą być 
w wycięcia na zaczepy półek w rozstawie co 20 mm. W każdym boku wysokość zawieszania półek z obu stron regulowana musi być niezależnie. Półki zawieszane na czterech zaczepach, które nie mogą wystawać poza powierzchnię i przekrój półki, a każdy zaczep ma mocować tylko jedną półkę (wyklucza się rozwiązanie ze wspólnymi zaczepami dla dwóch półek). Zaczepy  umieszczane muszą być ręcznie w otworach ramy, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Otwory w ramie oraz konstrukcja zaczepów wykluczać musi przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów (np. przy wyjmowaniu półki).

Skrajne ściany regałów od zewnętrznej strony bez perforacji na zaczepy półek.

Każda ściana wyposażona musi być w stopki z tworzywa sztucznego z systemem podkładek poziomujących zazębiających się ze sobą, co zabezpiecza je przed wysuwaniem się spod regału jak na rysunku niżej:

- Konstrukcja i technologia wykonania półek regałów stacjonarnych.

Półki wykonane muszą być z blachy fosforanowanej i malowanej lakierem proszkowym odpornym na ścieranie w kolorze RAL 9902. Półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów. Półka musi być wygięta trzykrotnie na swojej dłuższej krawędzi i dwukrotnie na krótszej w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności i zapewnieniu ochrony obsługi przed skaleczeniem. Zagięte boki półki 
w narożach połączone muszą być ze sobą poprzez zastosowanie odpowiedniego zagięcia (nie spawu, połączenia śrubowego czy nitowanego) uniemożliwiającego rozginanie krawędzi półki po jej obciążeniu. Grubość półek musi wynosić min. 33 mm, a minimalna nośność półki – 70 kg, długość półek –   870, 970 i 1170 mm.

Konstrukcja zaczepów w kształcie litery H zapewnia ich prosty montaż i uniemożliwia ich wypadanie podczas montażu i demontażu półki. Zaczepy wykonane z blachy ocynkowanej. Sposób montażu i konstrukcja półki na rysunku niżej:

- Konstrukcja i technologia wykonania frontowych drzwi przesuwanych regałów.

Regały od frontu wyposażone muszą być w drzwi przesuwane poruszające się na prowadnicach dolnej i górnej części regału. Konstrukcja drzwi musi być szczelna i zabezpieczać przechowywaną dokumentację przed kurzem oraz poprzez wyposażenie drzwi w zamki z kluczykami,  zabezpieczać przed niepowołanym dostępem do przechowywanych dokumentów.

Panele drzwiowe wykonane mają być z płyty meblowej grubości 10 mm osadzonej w ramach 
z anodowanego aluminium. Faktura płyty meblowej – jasny dąb.

Rozmieszczenie drzwi przesuwnych i ilość skrzydeł przesuwnych dla poszczególnych typów regałów należy wykonać w sposób pokazany na niżej przedstawionych rysunkach:

Regał 2x120 cm (2 skrzydła)

Regał 3x120 cm (3 skrzydła)

Regał 3x90+100 cm (4 skrzydła)

Regał 3x100+120 cm (4 skrzydła)

Regał 4x100+90 cm (5 skrzydeł)

OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW Z ŻALUZJAMI

- Ogólne parametry techniczno-wymiarowe regałów:

- głębokość regałów – 30 cm

- wysokość regałów 224 cm

- rozstaw półek – co 34,7 cm

- ilość półek na wysokości regału – 5 użytkowych + 1 + zakrywająca

- regulacja rozstawu półek bez użycia narzędzi co 20 mm

- rozstaw ścian bocznych regałów  120 cm

- nośność półki – min. 70 kg

- regały jednostronne wyposażone od frontu w drzwi żaluzjowe z zamkiem

- półki i ściany regałów bez ostrych krawędzi malowane proszkowo, kolor RAL 9002

- ustawienie regałów: 2 regały długości 1x120 cm.

2.  Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych regałów stacjonarnych.

Dokładnie taka sama jak w przypadku regałów z drzwiami przesuwnymi opisana wyżej.

3.  Konstrukcja i technologia wykonania półek regałów stacjonarnych.

Dokładnie taka sama jak w przypadku regałów z drzwiami przesuwnymi opisana wyżej.

4.  Konstrukcja i technologia wykonania frontowych drzwi żaluzjowych regałów.

Drzwi żaluzjowe muszą być wykonane w postaci żaluzji z uchwytem i zamkiem zasuwanej od góry do dołu regału, a żaluzja ma być wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze szaroaluminiowym 
i osadzona w obróbkach i prowadnicach aluminiowych (jak na rysunku nr 2).

Roleta ma być zwijana nad ostatnią górną półką użytkową regału (rysunek nr 1) i oddzielona od niej dodatkową półką

Rysunek nr 1                                                          Rysunek nr 2

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH REGAŁÓW

- Regały będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z powyższym opisem oraz posiadać konstrukcję, wymiary półek i ścian bocznych, kolorystykę oraz estetykę wykonania taką samą jak regały będące na wyposażeniu Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga dokonania przez potencjalnych Oferentów przed złożeniem oferty wizji lokalnej w miejscach planowanego ustawienia nowych regałów, celem potwierdzenia  wymiarów planowanych regałów.

- Zamawiający wymaga dokonania przez potencjalnych Oferentów przed złożeniem oferty wizji lokalnej zamontowanych regałów, celem spełnienia warunków wykonania nowych regałów określonych w pkt. 1.