Załącznik 2 A – formularz asortymentowo-cenowy WSzSL/FZ-52/22

| Tabela A Laptopy – 8 sztuk |
| --- |
| Opis przedmiotu zamówienia - minimalnych wymagań | Dane techniczne oferowanego urządzenia (Wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Laptop |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji szpitalnych, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9300 punktów |  |
| Parametry pamięci masowej | 16 GB DDR4 |  |
| Dysk twardy | 240GB SSD |  |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowane głośniki, mikrofon, kamerka internetowa. |  |
| Przekątna ekranu | 15,6” |  |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |  |
| Obudowa | Laptop |  |
| Komunikacja | Wi-Fi Ethernet 1Gbps Bluetooth |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu na przeznaczonej do tego celu stronie internetowej producenta. |  |
| Wymagania dodatkowe | USB typ A – 3 porty USB typ C – 1 port HDMI - 1 port Kabel zasilający z zasilaczem Touch Pad |  |
| Gwarancja i rękojmia | 36 - 60 miesięcy |  |
| Stan | Nowy |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit lub równoważny* |  |
|  | Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat% | Wartość brutto |
|  | A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx stawka VAT(G)) |
|  | 1 | Laptopy opisane w Tabeli A | sztuka | 8 |  |  |  |  |

Producent oraz model oferowanych laptopów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferta winna zostać  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: doc, xls, ods, itp.

| Tabela B Komputery Stacjonarne – 40 sztuk |
| --- |
| Opis przedmiotu zamówienia - minimalnych wymagań | Dane techniczne oferowanego urządzenia (Wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Komputer Stacjonarny |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji szpitalnych, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów |  |
| Parametry pamięci masowej | 8 GB DDR4 |  |
| Dysk twardy | 240 GB SSD |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy |  |
| Obudowa | Typu desktop, mini-tower lub SSF. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysków. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |  |
| Komunikacja | LAN 1GB |  |
| Bezpieczeństwo | TPM 2.0 |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu na przeznaczonej do tego celu stronie internetowej producenta. |  |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: min. 1 x VGA, min. 1 x DisplayPort / HDMI min. 8 portów USB typ A; min. 2 porty z przodu obudowy USB 3.2, min. 2 porty na tylnym panelu USB 3.2, min. 2 porty z przodu obudowy USB 2, min. 2 porty na tylnym panelu USB 2, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Uniwersalne gniazdo audio na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) Płyta główna wyposażona w: min. 1 złącze PCI Express x1; min. 1 złącze PCI Express x16 min. 2 sloty RAM DDR4; min. 2 złącza SATA ; min 1 złacze M.2 (SSD) Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna z kablem USB minimum 1,5m, z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 600dpi Kabel zasilający |  |
| System operacyjny | Min. Microsoft Windows 10/11 Profesjonal PL 64-bit lub rónoważny* |  |
| Gwarancja i rękojmia | 36 - 60 miesięcy |  |
| Stan | Nowy |  |
|  | Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat% | Wartość brutto |  |
|  | A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx stawka VAT(G)) |  |
|  | 1 | Komputery opisane w Tabeli B | sztuka | 40 |  |  |  |  |  |

Producent oraz model oferowanych komputerów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta winna zostać  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: doc, xls, ods, itp.

| Tabela C Monitory – 100 sztuk |
| --- |
| Opis przedmiotu zamówienia - minimalnych wymagań | Dane techniczne oferowanego urządzenia (Wypełnia Wykonawca) |
| TYP | Monitor LCD |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |  |
| Rodzaj podświetlania: | LED |  |
| Przekątna ekranu (cale): | 24" |  |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 Hz |  |
| Jasność: | 250 cd/m² |  |
| Złącza: | HDMI/DISPLAYPORT D-Sub (VGA) |  |
| Standard VESA: | 100 x 100 |  |
| Wyposażenie | Podstawa kabel zasilający |  |
| Gwarancja i rękojmia | 36 - 60 miesięcy |  |
| Stan | Nowy |  |
|  | Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat% | Wartość brutto |  |
|  | A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx stawka VAT(G)) |  |
|  | 1 | Monitory opisane w Tabeli C | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |

Producent oraz model oferowanych monitorów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferta winna zostać  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: doc, xls, ods, itp.

* - Opis systemu operacyjnego równoważny  systemowi operacyjnemu Microsoft Windows 10/11 Professional PL 64-bit

Zainstalowany system operacyjny 64-bit, wraz z nośnikiem, certyfikatem licencyjnym, przeglądarką internetową w polskiej wersji językowej, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, umożliwiający pełną integrację z domeną Active Directory, spełniający kryteria równoważności, poprzez wbudowane mechanizmy, w szczególności:

- Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: klasyczny - umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy oraz dotykowy - umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych, m.in.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi.

- Automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa oraz automatyczne łączenie się ze zdefiniowanymi sieciami.

- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.

- Możliwość definiowania i wdrożenia jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci.

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: login i hasło, karty z certyfikatami (smartcard) .

- Wbudowany system pomocy w języku polskim.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących).

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji –możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Możliwość instalacji oprogramowania  Microsoft Office 2016, 2019 oraz 2021,  Płatnik, INFOMEDICA

- Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego niewymagająca konieczności aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania.

- Certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym sprzętem.

Wszystkie ww. funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10