Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 B

L.p.	Przedmiot zamówienia- dokładny opis, rozmiar itp.	Ilość na 2 lata
1	Ostrza do mikrotomu przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Opakowanie o pojemności 50 szt.	1200 op. (op. 50szt.)
2	Ostrza do kriostatu przeznaczone do skrawania materiału zamrożonego ; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal węglowa bez dodatkowych powłok. Opakowanie o pojemności 20 szt.	4 op.(op.20szt.)
3	Uchwyt do wykorzystania ostrzy mikrotomowych / przy wykrawaniu materiału tkankowego / kompatybilny z żyletkami z pozycji nr 1-2. / Długość uchwytu – 80 mm ±2%. Uchwyt z / zatrzaskiem pozwalającym na bezpieczne / i stabilne zamknięcie żyletki w uchwycie. / Uchwyt wykonany z odpornego na / wysokie temperatury plastiku.	16 szt.
4	Ostrza autopsyjne do wstępnego / opracowania materiału o długości 130mm, / szerokości 18mm kompatybilne z posiadanymi / przez zamawiającego uchwytami, / materiał wykonania - stal węglowa, pakowane / po 50 szt.	10 op. (op. 50 szt.)
5	Uchwyt do wykorzystania ostrzy z pozycji 4 / przy wykrawaniu materiału / tkankowego. Długość uchwytu – 260 mm ±2%; / długość rękojmi – 125 mm ±2%. / Uchwyt wykonany z odpornego na wysokie / temperatury plastiku autoklawowalny w / całości wyposażony w śrubę mocującą ostrze.	10 szt.
6	Stojak do przechowywania żyletek mikrotomowych kompatybilny z żyletkami z pozycji nr 1 - 2. Dwa pręty o długości 66 mm, średnicy 2 mm w odległości 35 mm wyposażone w zabezpieczającą pokrywę. Pojemność uchwytu – 200 żyletek. Podstawa wykonana z metalu, antypoślizgowe nóżki.	8 szt.

Wymagane parametry oferowanego asortymentu:
1.Dopasowanie do uchwytu musi zapewniać dokładne unieruchomienie oraz pełną stabilizację ostrza w trakcie trymowania i skrawania materiału tkankowego zatopionego w bloku parafinowym.
2. Ostrza oraz uchwyt z pozycji 1-3 muszą być wyprodukowane przez jednego producenta. Ostrze oraz uchwyt z pozycji 4-5 muszą być wyprodukowane przez jednego producenta.