zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| APARATY DO FIZYKOTERAPII |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| APARAT DO ELEKTROTERAPII, LASEROTERAPII, MAGNETOTERAPII Z AP[LIKATOREM LASEROWYM szt. 2 |
| 6 | Dwa niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 7 | Współpraca z aplikatorami: - laseroterapia (skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi) - magnetoterapia (przenośne aplikatory płaskie) | TAK |  |
| 8 | Baza wbudowanych programów zabiegowych dla poszczególnych terapii | TAK |  |
| 9 | Baza sekwencji zabiegowych dla elektroterapii | TAK |  |
| 10 | Programy ulubione | TAK |  |
| 11 | Baza programów użytkownika | TAK |  |
| 12 | Tryb manualny | TAK |  |
| 13 | Statystyki przeprowadzanych zabiegów | TAK |  |
| 14 | Autotest – kontrola sprawności aparatu | TAK |  |
| 15 | Elektroterapia – prądy: | XXXXXX |  |
| 16 | interferencyjne izoplanarny | TAK |  |
| 17 | interferencyjne dynamiczny | TAK |  |
| 18 | interferencyjne jednokanałowy AMF | TAK |  |
| 19 | TENS symetryczny | TAK |  |
| 20 | TENS asymetryczny | TAK |  |
| 21 | TENS naprzemienny | TAK |  |
| 22 | TENS burst | TAK |  |
| 23 | TENS do terapii porażeń spastycznych | TAK |  |
| II | Kotz’a/ rosyjska stymulacja | TAK |  |
| 24 | tonoliza | TAK |  |
| 25 | diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) | TAK |  |
| 26 | impulsowe prostokątne | TAK |  |
| 27 | impulsowe trójkątne | TAK |  |
| 28 | impulsowe UR wg Traberta (2 - 5) | TAK |  |
| 29 | impulsowe Leduca (1 - 9) | TAK |  |
| 30 | impulsowe neofaradyczny (1 - 19) | TAK |  |
| 31 | unipolarne falujące | TAK |  |
| 32 | galwaniczne | TAK |  |
| 33 | mikroprądy | TAK |  |
| 34 | Laserotarapia: | XXXX |  |
| 35 | współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi | TAK |  |
| 36 | tryby emisji: ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 37 | regulacja mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
| 38 | regulacja wypełnienia | TAK |  |
| 39 | automatyczny test mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
| 40 | automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych | TAK |  |
| 41 | trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących | TAK |  |
| 42 | częstotliwość trybu impulsowego dla aplikatorów punktowych: 1 – 5000 Hz | TAK |  |
| 43 | Magnetoterapia: | xxxxx |  |
| 44 | emisja ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 45 | kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt | TAK |  |
| 46 | opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi | TAK |  |
| 47 | wartość indukcji pola magnetycznego – minimum 8 mT | TAK |  |
| 48 | częstotliwość pracy w zakresie min. od 5 do 100 Hz | TAK |  |
| 49 | Wymagane wyposażenie dla aparatów | xxxxxx |  |
| 50 | punktowy aplikator laserowy 400 mW, 808 nm - 2 szt. | TAK |  |
| 51 | okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty – 2 kpl. | TAK |  |
| 52 | etykiety ostrzegawcze - 2 kpl. | TAK |  |
| 53 | kable pacjenta do elektroterapii – 4 szt. | TAK |  |
| 54 | elektrody do elektroterapii 6x6 cm- 8 szt. | TAK |  |
| 55 | elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm- 4 szt. | TAK |  |
| 56 | pokrowce na elektrody 2 zestawy | TAK |  |
| 57 | pasy do mocowania elektrod 2 zestawy | TAK |  |
| 58 | przewód sieciowy 2 szt. | TAK |  |
| 59 | torba do przenoszenia aparatu i akcesoriów 2 szt. | TAK |  |
| APARAT DO MAGNETOTERAPII Z APLIKATORAMI szt. 1 |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 60 | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 61 | Producent/Firma | podać |  |
| 62 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 63 | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |
| 64 | Oznakowanie CE | TAK |  |
| 65 | Kolorowy ekran dotykowy min. 7 cali | TAK |  |
| 66 | Dwa niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 67 | Tryb manualny i programowy | TAK |  |
| 68 | Baza wbudowanych programów zabiegowych z opisem metodyki zabiegu | TAK |  |
| 69 | Baza programów użytkownika; min 50 | TAK |  |
| 70 | Programy ulubione | TAK |  |
| 71 | Statystyki przeprowadzanych zabiegów | TAK |  |
| 72 | Emisja ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 73 | Kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, sinusoidalny dwupołówkowy, impulsowy dwupołówkowy, prostokątny jednopołówkowy, trójkątny jednopołówkowy, sinusoidalny jednopołówkowy, impulsowy | TAK |  |
| 74 | Częstotliwość pracy w zakresie min. 5 do 140 Hz | TAK |  |
| 75 | Ustawianie zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |
| 76 | Spektrum częstotliwości od 0 do 50 Hz | TAK |  |
| 77 | Tryb ciągły i przerywany | TAK |  |
| 78 | Zegar zabiegowy w zakresie min. od 1 do 60 minut | TAK |  |
| 79 | Ustawianie wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |
| 80 | Wymagane wyposażenie | XXXX |  |
| 81 | aplikator szpulowy o średnicy 75 cm wyposażony w oświetlacz x 1 szt | TAK |  |
| 82 | aplikator szpulowy o średnicy 60 cm wyposażony w oświetlacz x 1 szt | TAK |  |
| 83 | leżanka do magnetoterapii z półką na aparat x 2 szt | TAK |  |
| 84 | protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa | TAK |  |
| LAMPA DO NAŚWIETLANIA PROMIENIAMI PODCZERWONYMI (IR-A i IR-B) szt. 1 |  |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 85 | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 86 | Producent/Firma | Podąć |  |
| 87 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 88 | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |
| 89 | Oznakowanie CE | TAK |  |
| 90 | Regulacja jasność świecenia | TAK |  |
| 91 | Regulacja czasu świecenia | TAK |  |
| 92 | Wyświetlacz pokazujący jasność lub czas | TAK |  |
| 93 | Statyw jezdny (4 skrętne kółka z hamulcami) | TAK |  |
| 94 | Regulacja wysokość statywu | TAK |  |
| 95 | Regulacja kąta nachylenia tubusu lampy | TAK |  |
| 96 | Wymuszone chłodzenie tubusu | TAK |  |
| 97 | Wymagane wyposażenie: | xxxxx |  |
| 98 | statyw podłogowy | TAK |  |
| 99 | statyw stołowy | TAK |  |
| 100 | filtr czerwony i niebieski | TAK |  |
| 101 | żarówka 375W | TAK |  |
| 102 | przewód sieciowy | TAK |  |
| 103 | okulary ochronne dla pacjenta | TAK |  |
| 104 | okulary ochronne dla terapeuty | TAK |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxxx |  |
| 105 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |
| 106 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
| 107 | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej | TAK |  |
| 108 | Instruktaż, szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |
| 109 | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |
| 110 | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące | TAK |  |
| 111 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |
| 112 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
| 113 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 7 dni | TAK |  |
| 114 | Paszport techniczny dla poszczególnych urządzeń przy dostawie | TAK |  |
| 115 | Termin dostawy wraz z montażem i protokolarnym przekazaniem max 30 dni | TAK |  |
| 116 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.