Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowana kserokopiarka ma być fabrycznie nowa, nieużywana oraz nieeksponowana na wystawach lub imprezach targowych, sprawna technicznie.

- Kserokopiarka kolorowa A3 – 1 sztuka

| producent, model oferowanej kserokopiarki ……………………………………………………………………………………………………… okres gwarancji ………………………………………………………………………………………….………….. Wykonawca wypełnia wymagane dane w pkt 1. Brak podania ww. informacji będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie wymagany minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy. |
| --- |
| Kserokopiarka kolorowa |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| 1 | Specyfikacja Drukarki |
| 2 | Rozdzielczość druku | Min. 1200x1200dpi |
| 3 | Szybkość druku A4 mono | Min. 25 str./min. |
| 4 | Szybkość druku A4 kolor | Min. 25 str./min. |
| 5 | Język opisu strony | PCL 6, PCL 5e |
| 6 | Specyfikacja Kopiarki |
| 7 | Prędkość kopiowania/drukowania A4 mono | Min. 25 str./min. |
| 8 | Prędkość kopiowania/drukowania A4 kolor | Min. 25 str./min. |
| 9 | Prędkość kopiowania/drukowania A3 mono | Min. 15 str./min. |
| 10 | Prędkość kopiowania/drukowania A3 kolor | Min. 15 str./min. |
| 11 | Rozdzielczość kopiowania | Min. 600x600dpi |
| 12 | Format oryginału | A6-A3 |
| 13 | Powiększanie | 25-400% |
| 14 | Parametry Skanera |
| 15 | Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF, |
| 16 | Tryby Skanowania | Skan do maila, Skan do FTP, Skan do SMB, Skan do USB; Skan do skrzynki użytkownika; TWAIN skan |
| 17 | Prędkość skanowania | Min. 100 obrazów na minutę |
| 18 | Parametry Systemu |
| 19 | Rozmiar panelu sterującego | Min. 10” |
| 20 | Pamięć systemu | Min. 8 GB |
| 21 | Dysk Twardy | Min. 256GB |
| 22 | Interfejsy | Ethernet, USB 2.0 |
| 23 | Protokoły sieciowe | TCP/IP, SMB, SNMP |
| 24 | Automatyczny podajnik dokumentów | Min. 100 oryginałów; A6-A3 |
| 25 | Pojemność wejściowa papieru | Podajnik 1: min. 1x500 Podajnik 2: min. 1x500 Podajnik ręczny: min. 1x150 |
| 26 | Automatyczny druk dwustronnych | TAK |
| 27 | Obsługiwany systemy operacyjne | Min. Windows 10 |
| 28 | Zalecana obciążenie miesięczne | Min. 16000 stron na miesiąc |
| 29 | Wydajność tonerów | Min. 28000 czerń Min. 28000 (CMY) |
| 30 | Żywotność bębna | Czarny min. 170 000 stron CMY min. 65 000 stron |
| 31 | Informacje dodatkowe | Podstawa urządzenia oraz komplet pełnowartościowych tonerów |
| 32 | Gwarancja | 36 miesiące |