Wymogi dla agregatu przewoźnego dla potrzeb zasilania awaryjnego  przepompowni.

Agregat prądotwórczy o mocy 200KVA

Mocy czynnej 160KW

Napięcie  400V

Częstotliwość  50Hz

Liczba faz 3

Współczynnik mocy cos fi =0,8

Paliwo –olej napędowy

Zużycie paliwa przy 50% obciążeniu poniżej 22 l/h

Elektroniczny regulator prędkości obrotowej

Poziom hałasu poniżej  97dB

Klasa  Ochrony IP 23.

Klasa izolacji dla wysokich temperatur- H

Przewody do odbioru mocy  min  10m przekrój min. 1x185mm2 Linka x3 szt

Agregat wyposażony w sterownik/sterowanie SZR, pomiary napięć, prądów, temperatury, ciśnienia i ilości paliwa, sygnalizacja przeglądów  serwisowych/

Agregat zabudowany, zamocowany  na przyczepie dwuosiowej z dyszlem prostym

Agregat powinien spełniać odpowiednie Dyrektywy i Normy zarówno EU jak i PN-EN