Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na malowaniu korytarzy i łączników w budynku B w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37.

Zakres prac:

- Zabezpieczenie wyposażenia przed przystąpieniem do prac (zabezpieczenie okien, futryn oraz wyposażenia, które nie może zostać wyniesione na czas wykonania usługi);

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie sufitów – szpachlowanie nierówności

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian – szpachlowanie nierówności

- Malowanie sufitów  x 2 tynków z gruntowaniem

- Malowanie ścian  x 2 tynków z gruntowaniem

- Lakierowanie lamperii lakierem akrylowym

- Uporządkowanie pomieszczeń po wykonanych pracach

- Sporządzenie protokołu zdawczo –odbiorczego wykonania usługi.

Pomieszczenia:

- Malowanie korytarzy budynek B – 1 piętro

- Malowanie x 2 tynków z gruntowaniem – 284m²

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności – 284m²

- Zabezpieczenie podłóg folią – 156,47m²

- Lakierowanie lamperii (lamperia na wysokości 1,25m) – 142m²

- Malowanie korytarzy budynek B – parter

- Malowanie x 2 tynków z gruntowaniem – 301m²

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności – 301m²

- Zabezpieczenie podłóg folią – 156,47m²

- Lakierowanie lamperii (lamperia na wysokości 1,25m) – 149m²

- Malowanie korytarzy łącznik B/A – parter

- Malowanie x 2 tynków z gruntowaniem – 166,85m²

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności – 166,85m²

- Zabezpieczenie podłóg folią – 50,22m²

- Lakierowanie lamperii (lamperia na wysokości 1,25m) – 149m²

- Malowanie sufitów z gruntowaniem – 50,22m²

- Malowanie korytarzy łącznik B/C – 1 piętro

- Malowanie x 2 tynków z gruntowaniem – 151,58m²

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności – 151,58m²

- Zabezpieczenie podłóg folią – 65,75m²

- Lakierowanie lamperii (lamperia na wysokości 1,25m) – 149m²

- Malowanie sufitów z gruntowaniem – 65,75m²

- Malowanie korytarzy łącznik B/C - parter

- Malowanie x 2 tynków z gruntowaniem – 148,66m²

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności – 148,66m²

- Zabezpieczenie podłóg folią – 65,75m²

- Lakierowanie lamperii (lamperia na wysokości 1,25m) – 149m²

- Malowanie sufitów z gruntowaniem – 13,25m²

- Malowanie korytarzy poradni neurologicznej

- Malowanie x 2 tynków z gruntowaniem – 50,15m²

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności – 50,15m²

- Zabezpieczenie podłóg folią – 14,20m²

- Lakierowanie lamperii (lamperia na wysokości 1,25m) – 19,50m²

- Malowanie sufitów z gruntowaniem – 14,20m²

- Malowanie korytarzy poradni urologicznej

- Malowanie x 2 tynków z gruntowaniem – 67,14m²

- Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności – 67,14m²

- Zabezpieczenie podłóg folią – 29,72m²

- Lakierowanie lamperii (lamperia na wysokości 1,25m) – 26,22m²

- Malowanie sufitów z gruntowaniem – 29,72m²

Oferta cenowa powinna zawierać:

- Koszty pomalowania wyznaczonych pomieszczeń.

- Materiały niezbędne do wykonania usługi.

- Wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania usługi.

Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od chwili podpisania umowy z wykonawcą

Warunki płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji zlecenia zostanie wypłacone w terminie do 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnej faktury wystawionej w oparciu o podpisany protokół odbioru.