Istotne postanowienia umowy  - wzór umowy

zawarta w dniu ......................................  w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy:

Nabywcą:

Powiat Grodziski,

ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 529-179-88-95

Odbiorcą:

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41,

w imieniu którego działa:

Marta Strawa 	-	Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………

……………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

reprezentowaną przez :

............................................................................................

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zmianami).

§ 1

Przedmiot umowy, zakres i warunki realizacji:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego na drogach powiatowych w granicach powiatu grodziskiego.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie oznakowania poziomego wg załączonego wykazu określającego lokalizacje i zakres:

  - Oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku,

  - Oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego i gładkiego o grubości 3-4 mm i trwałości co najmniej 3 lat,

  - Likwidacja istniejącego oznakowania wodą pod ciśnieniem lub inną metodą nie prowadzącą do zniszczenia nawierzchni

- Warunki realizacji zamówienia: roboty należy wykonać zgodnie z:

- Dokumentacja projektową (SOR)

- Obowiązującymi normami i przepisami, OST,

- Zaleceniami inwestora.

4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, OST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilości zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

- Obowiązki wykonawcy

## Wykonanie zabezpieczenia organizacji robót

## Zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

## Ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu robót do daty odbioru końcowego,

## Doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy

## Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

## Za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót w terenie odpowiada wykonawca

## Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez wykonawcę.

7. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem, OST i niniejszą Informacją dla Wykonawcy. Wartość robót zostanie wyliczona na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych przez Wykonawcę i rzeczywiście wykonanych i odebranych prac.

# 8. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac. Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan bhp na odcinku wykonywanych prac oraz zobowiązuje się do wyznaczenia osoby nadzorującej jego pracowników jak również wykonywane prace.

§ 2

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

  - Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztowe, po zaoferowanych ryczałtowych cenach jednostkowych scalonych elementów, wynikających ze złożonej oferty i rzeczywistej ilości wykonanych prac.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustalono na podstawie wybranej oferty w wysokości nie przekraczającej kwoty brutto ................................... PLN, w tym należny podatek 23% VAT,

słownie: .............................................................................................................................. zł brutto.

  - Końcowa wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót wynikających z ilości zleconych i odebranych robót, na podstawie obmiaru powykonawczego i oferowanych cen jednostkowych za poszczególne rodzaje robót.

  - Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia będzie dokonywana w walucie polskiej.

  - Wartość przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: koszty materiałów, robocizny, pracy sprzętu, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji, bez możliwości jego podwyższania z jakiegokolwiek tytułu.

  - Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

  - Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 2 nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, sporządzeniu obmiaru wykonanych robót i jego protokolarnym odbiorze.

  - Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego (Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Maz.)

§ 3

Terminy realizacji zadania:

- Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

§ 4

Zmiany zakresu umowy

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na n/w zasadach:

- Zamawiający może wyłączyć z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem (roboty wyłączone). W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robót wyłączonych, zgodnie z lit. b).

- Wycena robót wyłączonych oraz robót zamiennych (wycena różnicowa) zostanie dokonana na podstawie cen podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dla takich lub podobnych robót.

§ 5

Oświadczenia wykonawcy:

- Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa specjalistycznych robót drogowych, w tym w szczególności robót będących przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbędne w tym zakresie uprawnienia, a także sprzęt niezbędny do wywiązania się ze swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą Umową zostaną wykonane z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, jak również przy wykorzystaniu jego własnego sprzętu i innych narzędzi niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zgodne z Polskimi Normami /normami europejskimi i posiadać stosowne atesty. Strony zgodnie oświadczają, iż wskazana w § 2 kwota Wynagrodzenia obejmuje również koszty wszystkich materiałów i urządzeń pomocniczych, koniecznych dla prawidłowego wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, jak również osób trzecich (w tym personelu Wykonawcy i podwykonawców) za wszelkie szkody powstałe na terenie placu budowy, bądź w związku z wykonywaniem przez niego robót objętych niniejszą umową włączając w to szkody w budowlach, urządzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel wykonawcy, jego podwykonawców, dostawców lub inne osoby pracujące na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do całkowitego naprawienia takich szkód we własnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, chorobą lub śmiercią kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstałej lub spowodowanej w związku z wykonywaniem Robót przez Wykonawcę, personel wykonawcy, jego podwykonawców i inne osoby trzecie działające na zlecenie Wykonawcy przy realizacji  Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Istotnych Warunkach Zamówienia, Instrukcji dla Wykonawcy, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji jakości.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej oferty.

§ 6

Obowiązki stron

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dokonywanie odbiorów zgłoszonych robót

- Przekazanie terenu wykonywania prac

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, dokumentacją, Instrukcją dla Wykonawcy, OST, i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

## za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami w stosunku do osób trzecich jak również w stosunku do Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne.

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu nieterminowej realizacji robót w stosunku do terminu ustalonego w § 3 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu usunięcia wad,

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), tj. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje proporcjonalne wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opisanych powyżej lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikających z kodeksu cywilnego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Kara umowna w powyższej wysokości należna jest Zamawiającemu, także w przypadku odstąpienia od umowy w części.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia. W takim przypadku, na żądanie Zamawiającego, znajdujące się na budowie materiały, urządzenia, sprzęt, elementy zaplecza Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy.

- Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na wykonane:

- oznakowanie grubowarstwowego .................. (min. 36 miesięcy)

- oznakowanie cienkowarstwowe ………….. (min. 12 miesięcy),

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłową realizację robót bez wad i bez usterek. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających tytułu rękojmi za wady oraz udzielonej gwarancji jakości

- Roszczenia gwarancyjne oraz z tytułu rękojmi za wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób (telefonicznie, mailem, listownie, osobiście) wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia.

- Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia.

- Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i zrealizować w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, bez dodatkowego wezwania Zamawiający może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

# Wykonawca nie może przenieść na podmiot trzeci jakichkolwiek wierzytelności przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

# Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 2 – Tabela kosztowa

..................................								....................................

WYKONAWCA:									ZAMAWIAJĄCY: