ZAŁĄCZNIK NR 4

Ostrów  Wielkopolski, marzec.2021

DODATKOWE  WYMOGI    ZAMAWIAJĄCEGO  DO  SWZ

Modernizacja korytarza drugiego piętra budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Zakres rzeczowy postępowania udzielonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnym z art. 275 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. obejmuje modernizację korytarza drugiego piętra budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. |
| 2. | Opracowanie kierunkowe dla realizacji robót to: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ Remont korytarza i zespołów sanitarnych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim z marca 2019r. opracowany przez inż. Iwonę Trzcińską w zakresie 1. Opis do projektu aranżacji wnętrz 2. Rysunki od nr 1 do nr 42, (ZAŁĄCZNIK - integralna część SWZ). |
| 3. | Opracowanie doszczegóławiające technicznie projekt aranżacji wnętrz j.w.: ● ANEKS BUDOWLANY zawierający: RZUT II PIETRA - POZIOM „3” - rysunek nr A4, PRZEKRÓJ A – A - POZIOM „3” - rysunek nr A5, ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ - POZIOM „3” - rysunek nr A9. RZUT II PIĘTRA - INWENTARYZACJA - rys. nr I – 4, PRZEKRÓJ A – A - INWENTARYZACJA - rys. nr I – 5, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (inwentaryzacyjna) - 8 stron, KARTY TECHNICZNE: - Drzwi Urban Plus firmy glass system – 2 strony, - Pojemniki modułowe do segregacji odpadów Nexus – 8 stron, ● PRZEDMIAR ROBÓT - MODERNIZACJA KORYTARA II PIĘTRA BUDYNKU, (ZAŁĄCZNIKI - integralna część SWZ). |
| 4. | Przekazanie terenu budowy odbędzie się w dniu podpisania umowy w celu realizacji zakresu zgodnego z harmonogramem umownym akceptowanym przez obie strony. |
| 5. | Dostęp do terenu budowy zapewniony będzie pod szczegółowe wytyczne Zamawiającego. Dostęp do remontowanego korytarza II piętra musi się odbywać się od strony elewacji południowej przez otwory okienne przy spełnieniu następujących warunków: a/ zabezpieczenie stolarki okiennej przed uszkodzeniami, b/ zapewnienie dostępu do pomieszczeń za pośrednictwem rusztowania zewnętrznego zgodnego z zasadami bhp, c/ zabezpieczeniem elewacji zewnętrznej w obrębie rusztowania i okien przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. d/ transport materiałów rozbiórkowych do kontenera ustawionego od strony elewacji wschodniej za pośrednictwem systemowego rękawa. Kontener będzie okryty w trakcie wypełniania plandeką a po jego wypełnieniu natychmiast wywożony poza teren szkoły, gruz będzie formalnie utylizowany. e/ dostawę materiałów planuje się codziennie „z osi” a transport na poziom II piętra windą przyścienną. f/ klatka schodowa będzie realizowana po zakończeniu robót w korytarzu. g/ powrotem elewacji zewnętrznej po zakończeniu prac do stanu z przed realizacji robót remontowych. |
| 6. | Wykonawca wykona ogrodzenie tymczasowe w granicach uzgodnionych z Zamawiającym wokół kontenera. |
| 7. | Dostęp dla młodzieży szkolnej, pedagogów, pracowników i gości szkoły do pomieszczeń szkoły w czasie trwania prac zapewniony musi być wejściem do szkoły od strony południowej i północnej. Wykonawca w ramach zawartej umowy wydzieli korytarz II piętra od klatki schodowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo i czystość wewnątrz eksploatowanej części szkoły. Wydzielenie musi mieć profesjonalny charakter, być szczelne kurzowo. Demontaż wydzielenia będzie możliwy po wykonaniu robót i w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| 8. | Wykonawca zapewni w terenie budowy (w granicach terenu budowy poza budynkiem) kontener socjalno – szatniowy dla pracowników oraz WC terenowe. |
| 9. | Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za przekazany teren budowy. Zabezpieczenie terenu budowy w zakresie p.poż., bhp i ergonomii w gestii Wykonawcy. Zabezpieczenie wartownicze terenu budowy w gestii Wykonawcy. |
| 10. | Zamawiający udostępni Wykonawcy wodę pod warunkiem rozliczenia na podstawie zużycia wskazanego przez licznik poboru wody. Rozliczenie finansowe nastąpi przed rozliczeniem końcowym zawartej umowy z Wykonawcą. |
| 11. | Wykonawca może pobierać energię elektryczną z instalacji Zamawiającego za pośrednictwem olicznikowanej RB. Rozliczenie finansowe nastąpi przed rozliczeniem końcowym zawartej umowy z Wykonawcą. |
| 12. | Ramy czasowe pracy Wykonawcy: od 6.30 do 21.00. |
| 13. | Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu szczegółowy (tygodniowy, oparty o działy (przedmiaru robót) planowany Harmonogram prac. Harmonogram prac j.w. wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy. |
| 14. | Wszelkie problemy techniczne budowy rozwiązuje Kierownik Budowy i uzyskuje akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a w razie potrzeby również Zamawiającego. |
| 15. | Wszelka ostateczna kolorystyka ścian, sufitów, podłóg, drzwi i ościeżnic musi być wyprzedzająco na podstawie przygotowanych jej elementów i próbek akceptowana przez Zamawiającego. |
| 16. | Wykonawca po zakończeniu prace przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, pisemnie zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót budowlanych. Zamawiający po sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorowych przystąpi do rozpoczęcia procedury odbiorowej. |
| 17. | Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego od Wykonawcy nastąpi bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu przez Zamawiającego warunków do jego dokonania. |
| 18. | Wszystkie nowe instalacje w obszarze zamówienia muszą być wykonane jako podtynkowe. Istniejące nieczynne instalacje natynkowe muszą być usunięte. Wszystkie istniejące, czynne instalacje natynkowe muszą być schowane pod tynkiem. Należy wykonać wszystkie istniejące instalacje słaboprądowe w terenie budowy jako podtynkowe. Zamawiający wymaga by Wykonawca w ramach zadania przełożył wszystkie istniejące okablowania słaboprądowe w rurki instalacyjne podtynkowe oraz sprawdził poprawność funkcjonowania (doprowadził do poprawności funkcjonowania w ramach zawartej umowy) instalacji opartych o w/w okablowanie. Istniejące okablowania słaboprądowe korytarza dotyczą: okablowania strukturalnego, instalacji dzwonkowej, instalacji telekomunikacyjnej, RTV, telewizji kablowej, nagłośnienia, instalacji alarmowej. |
| 19. | Wszystkie istniejące instalacje c.o. (piony + gałązki) w obrębie zamówienia muszą być wykonane jako podtynkowe. |
| 20. | Istniejący w korytarzu pod oknem grzejnik c.o., systemowy, stalowy, płytowy podlega wymianie wraz ze schowaniem pionów i gałązek pod tynk. |
| 21. | Oświetlenie ewakuacyjne należy odtworzyć w zgodności ze stanem zastanym w terenie budowy. |
| 22. | ■ Zdemontowane istniejące lampy oświetlenia sufitowego LED z korytarza zostaną ponownie zamontowane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie ZSE. Wyłączniki rozlokować w zgodności ze stanem aktualnym. Nowa rozdzielnia elektryczna ma być zlokalizowana w miejsce już istniejącej. |
| 23. | Roboty malarskie sufitu muszą być spójne kolorystycznie z Projektem Aranżacji Wnętrz Remont Korytarza i Zespołów Sanitarnych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim opracowanym przez inż. Iwonę Trzcińską w marcu 2019r. - ZAŁACZNIK - integralna część SWZ. Zamawiający nie ma woli realizować sufitu podwieszonego na całej powierzchni korytarza. |
| 24. | Systemowa stolarka drzwiowa wewnętrzna musi spełniać wymogi akustyczne zgodnie z obowiązująca Polską Normą PN-B-02151-3 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych Warszawa 2015. Każde skrzydło drzwiowe musi być osadzone na 4 zawiasach systemowych. |
| 25. | Dzieło umowne musi być kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. |

Opracował:  Paweł  Orleański