Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 144/2022/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego 
dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1: Sondy do pomiaru  pH – 1 sztuka, sonda przewodności – 2 sztuki; Sonda redoks- 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  | H=(FxG) |
|  | Sondy do pomiaru pH – 1 sztuka |
| 1. | Kompatybilność : Sonda kompatybilna z miernikami HQD firmy HACH Lange Zakres pomiarowy: minimum w zakresie 0-14 pH Rozdzielczość: minimum do wyboru 0,1; 0,001; 0,001 Dokładność: minimum +/- 0,002 Kompensacja temperatury: automatyczna |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Sonda przewodności – 2 sztuki |
| 2. | Kompatybilność: Sonda kompatybilna z miernikami HQD firmy HACH Lange Zakres pomiarowy: minimum w zakresie 0,01µS/cm – 200 mS/cm Rozdzielczość: minimum do 0,01 Dokładność: minimum +/- 0,5% Kompensacja temperatury: automatyczna |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Sonda redoks- 2 sztuki |
| 3 | Kompatybilność Sonda kompatybilna z miernikami HQD firmy HACH Lange Zakres pomiarowy: minimum w zakresie +/- 1500 mV Rozdzielczość: minimum 0,1 Dokładność: minimum +/- 0,1 mV |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto: (poz.1 + poz.2+poz. 3) |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Zestaw do kontroli i sterowania pH roztworu – 3 komplety;

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Miernik pH wraz z przekaźnikiem umożliwiającym sterownię pracą dowolnego urządzenia o mocy do 500W, Sonda pH ze złączem BNC, Roztwory kalibracyjne |  |  | komplet | 3 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Maszyna addytywna do wytwarzania przyrostowego w technologii SLA/LCD + materiały eksploatacyjne - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Zasilanie: AC 230 V, 50-60 Hz Moc znamionowa: 120 W Max. rozmiar wydruku: min.190x115x240 mm Technika: LCD Max. prędkość wytwarzania: min. 30 mm/h Rozdzielczość warstwy: min. 10-200 µm Precyzja osi XY: min. 0,05 mm 3840*2400 (4k) Precyzja osi Z: min. 0,01 mm Ustawienia drukowania: ręczne Materiały eksploatacyjne: żywica światłoczuła, żywica standardowa, żywica elastomerowa, żywica wysoce odporna, żywica dentystyczna Ekran wyświetlacza: 3,5″ Wymiary urządzenia: 270 x 290 x 475 ±5 mm |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ