Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-66/2023

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Zmywarka do naczyń gastornomicznych – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Dostawa wraz z dostosowaniem do indywidualnych warunków zaoferowanego urządzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w miejscu montażu, o ile konieczne (Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy) zmywarka do naczyń gastronomicznych; urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji min.2023 |
| 1 | zmywarka uniwersalna do mycia i wyparzania w temperaturze min. 90°C naczyń ceramicznych i szklanych |
| 2 | zintegrowany bezobsługowy zmiękczacz wody |
| 3 | obsługa zmiękczacza ograniczona do uzupełniania solą (wskaźnik poziomu soli) |
| 4 | dedykowana do intensywnego komercyjnego użytku w zakładach opieki zdrowotnej wydajność minimum 15 koszy na godzinę |
| 5 | obszerna komora mycia nadająca się do dużych talerzy, filiżanek i sztućców |
| 6 | rozmiar kosza nie mniejszy niż 500 x 500 mm |
| 7 | program samooczyszczenia umożliwiający czystą komorę mycia |
| 8 | minimum 3 programy (czasy) wykonywania mycia |
| 9 | wskaźnik temperatury mycia i płukania |
| 10 | system filtracji wody myjącej |
| 11 | ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej; wężyk dozownika wykonany ze stali nierdzewnej lub innego tworzywa odpornego na działanie środków chemicznych |
| 12 | dwuścienna konstrukcji z izolacją drzwi zapewniająca cichą pracę i zimną powierzchnię zewnętrzną |
| 13 | panel tylny wykonany ze stali nierdzewnej lub z blachy stalowej galwanizowanej |
| 14 | kompletny zestaw przyłączeniowy do wody ścieków i zasilania elektrycznego |
| 15 | pompa spustowa wypływu |
| 16 | detekcja przecieków |
| 17 | elektroniczny interfejs serwisowy |
| 18 | wysokość załadunku min 400 mm |
| 19 | wymiary urządzenia maksymalne wys. 850 mm, szer. 600 mm, głęb. 600 mm |
| 20 | zużycie wody maksymalne 12l na cykl mycia |
| 21 | poziom hałasu maksymalny 65dB |
| 22 | waga maksymalna 85 kg |
| 23 | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V |

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – Macerator  – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Dostawa wraz z dostosowaniem do indywidualnych warunków zaoferowanego urządzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w miejscu montażu, o ile konieczne (O. Ortopedii) macerator do rozdrabniania i usuwania naczyń z pulpy celulozowej w warunkach szpitalnych; urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji min.2023 |
| 1 | Obudowa wykonanej z tworzywa sztucznego i stalowej konstrukcji ramy wewnętrznej. Całkowita waga urządzenia bez wody nie więcej niż 85 kg. Wymiary maksymalne 1050x500x650 mm. |
| 2 | Macerator wykorzystujący system z zamkniętym bębnem w celu ochrony przed wydostaniem się większych fragmentów celulozy |
| 3 | Wbudowany zbiornik na środek dezynfekujący |
| 4 | Wbudowane zabezpieczenie i czujnik nie pozwalający na pracę bez sprawnego doprowadzenia wody, na działanie przy braku domkniętej pokrywy oraz na pracę przy przeciążonym zbiorniku |
| 5 | Uszczelka pokrywy maceratora ograniczające powstawanie aerozoli |
| 6 | Wykrywanie niepożądanych przedmiotów w bębnie jak nożyczki, gaza etc. |
| 7 | Powierzchnia maceratora o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych |
| 8 | Urządzenie całkowicie bezdotykowe |
| 9 | Urządzenie wydajnie przetwarzające min 5 wyrobów z pulpy medycznej w ramach standardowego cyklu. |
| 10 | Standardowy cykl nie przekraczający 120 sekund |
| 11 | Poziom dźwięku nie więcej niż 65 dB |
| 12 | Zasilanie wyłącznie zimną wodą |
| 13 | Całkowite zużycie wody w trybie standardowym nie więcej niż 30 litrów |

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet  3 – Aparat do terapii polem magnetycznym – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Aparat do terapii polem magnetycznym; urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji min.2023 |
| 1 | Funkcjonalność pozwalająca na 2 niezależne w czasie zabiegi; innowacyjny system sterowania – każdy aplikator z własnym zegar zabiegowym włączanym niezależnie od drugiego. Umożliwia to wykonywanie 2 zabiegów magnetoterapii w różnym czasie – przy tych samych parametrach zabiegu. |
| 2 | Podłączenie na 2 aplikatory |
| 3 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń |
| 4 | Programy własne – możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych przez terapeutę |
| 5 | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych |
| 6 | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym min 4” |
| 7 | Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym. |
| 8 | Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego – od 1 do 100Hz |
| 9 | Programy MX1 i MX2 – automatyczna zmiana modulacji |
| 10 | Automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora |
| 11 | Częstotliwość zmian pola magnetycznego 1÷100Hz Zmiana indukcji pola magnetycznego 0÷20mT Czas impuls / przerwa 0,5÷8s Zasilanie 230V/50Hz/200W |
| 12 | Masa aparatu maksymalnie 5 kg; rozmiar sterownika maksymalny 350 x 300 x 150mm |
| 13 | Wyposażenie: Leżanka 1 szt. z półką na której można postawić aparat Aplikator szpulowy o śr. 600mm (+/-10%) 1 szt. Aplikator szpulowy o śr. 315 mm (+/-10%) – 1 szt. Stolik pod aplikator szpulowy 315mm (+/-10%) – 1 szt. |

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Pakiet  4 – Myjnia - dezynfektor– 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Dostawa wraz z dostosowaniem do indywidualnych warunków zaoferowanego urządzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w miejscu montażu, o ile konieczne (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 1 szt./O.Rehabilitacyjny – 1 szt.) Myjni - dezynfektor przeznaczonej do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych zawierających odpady pochodzenia ludzkiego; urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych, prod. min.2023 |
| 1 | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej |
| 2 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów |
| 3 | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin tworząca razem z lejem odpływowym jeden zbiornik |
| 4 | Wbudowana wytwornica pary |
| 5 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej |
| 6 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury |
| 7 | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego. |
| 8 | Uchwyt standardowy na drzwiach komory umożliwiający umieszczenie min. 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub min. 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 35 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych |
| 9 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia |
| 10 | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego. |
| 11 | System dysz strumieniowych i rotacyjnych odpornych na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej |
| 12 | Wysokowydajna , energooszczędna pompa wody |
| 13 | Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. |
| 14 | Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego lub miedzi odporne na działanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów |
| 15 | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem |
| 16 | Ergonomiczny ekran wyświetlający parametry procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim. |
| 17 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach |
| 18 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia |
| 19 | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych. |
| 20 | Wymiary zewnętrzne maksymalne szerokość 600 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1750 mm |
| 21 | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji |
| 22 | Maksymalne zużycie wody na cykl do 30 litrów w programie intensywnym |
| 23 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54 dB |
| 24 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” |
| 25 | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V |
| 26 | Urządzenia przystosowane do pracy z odpływem 50-110 mm. W sytuacji w której do prawidłowej pracy urządzenia oraz sprawności instalacji kanalizacyjnej wymagany jest odpływ o średnicy większej niż 50 mm zamawiający wymaga zaoferowania DO JEDNEJ z dwóch myjni rozdrabniacza z pompą o parametrach adekwatnych do urządzenia i szerokości odpływu 50mm i nie gorszych niż: Moc pompy rozdrabniacza minimum 900 W; Zasilanie 230V AC / 50Hz; Wydajność pompowa minimum 250 l/min; Pojemność zbiornika min 3,5l; Odpowiedni dla temperatury ścieku min. 95 °C |

Załącznik nr 2.5 do SWZ

Pakiet  5 – Generator bipolarno-ultradźwiękowy – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Generator bipolarno-ultradźwiękowy; urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych. Rok produkcji min.2023 |
| 1 | generator aktywujący w jednym urządzeniu zarówno energię hybrydową jak i ultradźwiękową |
| 2 | menu w języku polskim |
| 3 | częstotliwość wyjściowa ultradźwięków 50 kHz (+/- 3 kHz) |
| 4 | jedno gniazdo umożliwiające podłączenie dwóch rodzajów narzędzi: ultradźwiękowych lub hybrydowych (bipolarnoultradźwiękowych) bez konieczności adaptera |
| 5 | zmiana nastaw mocy wyjściowej i systemu inteligentnego monitorowania tkanek za pomocą ekranu dotykowego |
| 6 | menu w języku polskim |
| 7 | kabel komunikacyjny 4,5-5 m |
| 8 | wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny |
| 9 | kompaktowe wymiary - maksymalnie 400mm (szer.) x 110 mm (wys.) x 400 mm (gł.) |
| 10 | waga maksymalna 10 kg |