Pakiet nr 1											Załącznik nr 1.2a

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Pompa fabrycznie nowa (wyklucza się sprzęt demonstracyjny, regenerowany, używany), rok produkcji – 2023. | TAK podać |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK podać |  |
| II. | PARAMETRY: |
|  | Kolorowy składany monitor typu LCD lub równoważny z możliwością, przekątna ekranu min.12” | TAK podać |  |
|  | Graficzna prezentacja stanu wypełnienia balonu, np. w formie krzywej ciśnienia oraz napełnienia butli z helem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V ~ 50Hz Zasilanie akumulatorowe na minimum 1,5 godziny | TAK podać |  |
|  | Praca pompy w minimum dwóch trybach : automatyczny oraz półautomatyczny lub manualny | TAK podać |  |
|  | Dostępne tryby wyzwalania kontrapulsacji minimum dwa: sygnałem EKG, falą ciśnienia | TAK podać |  |
|  | Wyjście sygnału ciśnienia do zewnętrznego monitora | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy pompy pozwalający na skuteczną kontrapulsację w zakresie minimum 40 do 200 bpm | TAK podać |  |
|  | Drukarka termiczna dwukanałowa lub równorzędna | TAK |  |
|  | Prędkość wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyświetlanych danych na monitorze min. 25 mm/s | TAK podać |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i optycznych dla wszystkich parametrów - niskiego ciśnienia helu - wyciek helu - utraty wyzwalania EKG - odklejenia elektrod - nieprawidłowości systemu sterującego pracą pompy | TAK |  |
|  | Samoczynne automatyczne testowanie (autotest) urządzenia w czasie uruchamiania urządzenia i cyklicznie podczas pracy pompy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu serca i wyzwalania załamkiem „R” w przypadku migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji | TAK |  |
|  | Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania – bez zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji) lub kondensat magazynowany w przeznaczonym do tego celu zbiorniku | TAK |  |
|  | Pompa przystosowana do współpracy z cewnikami wyposażonymi w światłowodową transmisję sygnału ciśnienia | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez konieczności przerywania terapii | TAK |  |
|  | Urządzenie dostosowane do transportu w warunkach szpitalnych, transportu karetką i lotniczego | TAK |  |
|  | Pompa zamontowana na wózku z czterema kołami skrętnymi, z możliwością szybkiego zdjęcia pompy z wózka (tzw. wersja transportowa) lub pompa bez konieczności demontażu w celu transportu | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we własne kółka | TAK |  |
|  | Pompa bez wewnętrznego zbiornika z helem lub wyposażona w wewnętrzny zintegrowany zbiornik helu gwarantujący autonomiczność pracy (minimum 3 doby) niezależnie od podłączonej butli z helem. | TAK podać |  |
|  | W zestawie z pompą ma się znajdować: - butla z helem wielokrotnego użytku, minimum 3 sztuki lub butla z helem jednorazowego użytku , minimum 8 sztuk - kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy, minimum 3 sztuki - papier do drukarki, minimum 3 zestawy | TAK podać |  |
| III. | DOKUMENTACJA: |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

| 2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 4. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

___________________________________________

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.