# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja wraz z oprogramowaniem dla potrzeb stanowiska badawczo-diagnostycznego, przeznaczonego do testowania elektronicznych urządzeń i systemów dla elektroenergetyki oraz przeszkolenie użytkowników (3 osoby) w zakresie obsługi dostarczonego zestawu aparatury oraz  oprogramowania.

Szczegółowe wymagania techniczne

1. W zakresie sprzętowym zestaw ma posiadać (realizować):

- Co najmniej 32 wejść i 32 wyjść dwustanowych, które mają komunikować się z jednostką centralną w standardzie IEC 61850;

- 4 wyjścia napięciowe o zakresie do 300 V;

- 6 wyjść prądowych o zakresie do 32 A;

- Wszystkie dostępne tory analogowe i dwustanowe mają być zsynchronizowane czasowo (fazowo);

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy;

- Gwarancja ma być nie krótsza niż 36 miesięcy.

2. W zakresie programowym zestaw ma umożliwiać(realizować):

- manualną obsługę torów analogowych;

- manualną obsługę torów analogowych, pozwalające na nakładanie wyższych harmonicznych;

- generowania sekwencji testowych, podczas których przejście do kolejnych stanów (ustalonych wymuszeń analogowych i dwustanowych), uzależnione jest od czasu lub stanów wejść dwustanowych; Możliwość graficznego podglądu (przebiegi w funkcji czasu) wyników, wykonanych sekwencji testu (stany wejść i wyjść dwustanowych, oraz przebiegi sygnałów analogowych);

- testowanie wartości rozruchowych, za pomocą przebiegów typu Rampa;

- manualny podgląd stanów wejść i wyjść dwustanowych;

- Odtwarzanie plików zapisanych w standardzie COMTRADE;

3. Stanowisko badawczo-diagnostyczne musi umożliwiać testowanie urządzeń EAZ przy jednoczesnym wykorzystaniu skorelowanych fazowo (zgodnie z nastawą) 4 wyjść  napięciowych o zakresie do 300V, oraz 6 wyjść prądowych o zakresie do 32A. Dodatkowo stanowisko musi być wyposażone w przystawki umożliwiające obsługę co najmniej 16 wejść i 16 wyjść (skorelowanych fazowo/czasowo z sygnałami analogowymi) dwustanowych z którymi można się skomunikować za pomocą komunikatów GOOSE zgodnych z IEC 61850. Do stanowiska ma zostać dostarczone oprogramowanie pozwalające na: prostą manualną  obsługę torów analogowych, moduł generowania sekwencji testów uzależnionych od czasu lub stanów logicznych, moduł do podglądu stanów logicznych wejść i wyjść dwustanowych, moduł, moduł generacji sygnałów analogowych zawierających harmoniczne,. Moduł generujący przebiegi na podstawie dostarczonych plików COMTRADE.

## Przedstawione wyżej wymagania spełnia:

- Sprzęt (aparatura) OMICRON:

# CMC 356 - Universal relay test set and commissioning tool

# ISIO 200 - Binary input/output (I/O) terminal with IEC 61850 interface (4 szt.)

- Oprogramowanie OMICRON:

# QuickCMC - Quick and easy PC controlled manual testing

TransPlay - Playback of COMTRADE files, recording of binary input status

# State Sequencer - Determining operating times and logical timing relations by state-based sequences

# IEC 61850 GOOSE - features for a CMC equipped for IEC 61850

# Harmonice - Generation of signals with superimposed harmonics

# Ramping - Determining magnitude, phase, and frequency thresholds by ramping definitions