Opracowanie dokumentacji systemu sieci bezprzewodowej WLAN w obiektach Szkoły Policji w Katowicach

- Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

  - trzy budynki wielokondygnacyjne o oznaczeniu, „L”, „M”, „W” oraz trzy budynki jednokondygnacyjne o oznaczeniu „G”, „F”, „H”,

  - budynki posiadają okablowanie strukturalne na każdej kondygnacji,

  - istniejąca sieć strukturalna może być modyfikowana (wykonawca winien ocenić stan i przydatność okablowania),

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie wcześniej uzgodnionym pod numerem telefonu 47-8516-491

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania jednej aktualizacji wyceny systemu w okresie 12 miesięcy od dnia opracowania.

- Komplet ww. dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w postaci elektronicznej na nośniku CD oraz w wersji drukowanej.

- Wymagania sieci WiFi:

# urządzenia służące do rozgłaszania sygnału WiFi winny być zasilane z okablowania strukturalnego (PoE),

# projektowana sieć WiFi powinna zapewnić płynne przechodzenie pomiędzy punktami AP,

# pełne pokrycie, jest wymagane w pomieszczeniach (nie jest wymagane na klatkach schodowych),

# punkt dostępowy musi zapewniać dostęp do sygnału radiowego bez martwych pól w pomieszczeniach,

# jednoczesna praca w pasmach 2,4GHz i 5GHz,.

# AP wyposażony w minimum 1 port 1000BASE-T,

# Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac, 802.11e, 802.11k, 802.11r, 802.11i,

# urządzenia AP nie mogą być nie starsze niż 6 m-cy,

# liczba użytkowników na kondygnacji jest różna i zależna od kondygnacji, liczba zostanie podana w czasie wizji lokalnej,

# przepustowość na jednego użytkownika 2Mb/s.

  - zarządzenie i konfiguracja AP z jednego, wspólnego interfejsu (kontroler fizyczny lub wirtualny)

- Dokumentacja powinna zawierać:

  - Rzeczywiste mapy pomiarów, wykonane oddzielnie dla każdej kondygnacji budynków, potwierdzające osiągnięcie planowanych parametrów radiowych i mają zawierać w szczególności:

    - siłę sygnału dla wszystkich punktów dostępowych,

    - siłę sygnału pojedynczych punktów dostępowych,

    - jakość sygnału w pomieszczeniach,

    - rozkład kanałów radiowych,

    - liczbę widocznych AP,

    - przepustowość sieci,

    - nakładanie kanałów (channel overlap).

  - Rozmieszczenie planowanych AP,

  - Szczegółową specyfikację urządzeń ( producent, model, cena jednostkowa),

  - Zakres prac niezbędnych do wykonania systemu,

  - Szczegółową wycenę  realizacji projektu – inwestycji.