OPIS TECHNICZNY

Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287020P w m. Strzyżewo Paczkowe

Długość odcinka: 2015,00 m

- Podstawa opracowania

Inwestor: Urząd Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11, 62-000 Gniezno.

- Dane wyjściowe do projektowania

- mapy orientacyjne w skali 1:25000,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020r. poz. 470).

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. / (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.)

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 287020P w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, gmina Gniezno. Remont istniejących nawierzchni bitumicznych polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu dla lokalnych użytkowników oraz mieszkańców gminy Gniezna. Zakres remontu składa się z odcinka o łącznej długości ok 2015 mb.

- Założenia do projektu

- klasa techniczna drogi  				- L – lokalna

- kategoria ruchu 					- KR – 2

- rodzaj nawierzchni 				- AC11S

- szerokość jezdni					- 4,10 – 4,20 m

- szerokość pasa ruchu 				- 2,05 – 2,10 m

- spadek drogi daszkowy 				- 2,0 %

- nakładka grubość				- 3+1 cm łącznie 4 cm