Burmistrz Miasta Rydułtowy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę
radiotelefonów bazowych, przenośnych i przewoźnych na potrzeby Miasta Rydułtowy

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę radiotelefonów bazowych, przenośnych i przewoźnych, a dokładnie:
  1) dostawę: 23 szt. radiotelefonów nasobnych spełniających poniższe wymogi:
  a) parametry/dane techniczne:
  − zakres częstotliwości VHF (136-174 MHZ),
  - 4 szt. nasobne radiostacje bez klawiatury pracujące w trybie DMR z mikrofonogłośnikiem i
  akumulatorem 2000 Ahm
  -19 szt. nasobne z klawiaturą pracujące w trybie NEXEDGE z mikrofonogłośnikiem
  i akumulatorem 2000 Ahm
  − moc wyjściowa regulowana do 5 W (moc nadawania),
  − stopień ochrony przed wodą i kurzem - minimum IP54,
  − przycisk alarmowy,
  − uproszczona klawiatura,
  − aktywna redukcja hałasu ANR,
  − akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy o pojemności minimum 2000 mAh, −
  – algorytm szyfrujący ARC4–40 bit,
  - ładowarka jednogniazdowa,
  - standardowa antena VHF,
  - klips do pasa,
  - podręcznik użytkowania,
  - mikrofonogłośnik w zestawie.
  2) dostawę: 6 szt. radiotelefonów bazowych spełniających poniższe wymogi:
  a) parametry/dane techniczne:
  − zakres częstotliwości VHF (136-174 MHZ),
  - pracującymi w trybie DMR i NEXEDGE,
  - 4 liniowy, 14 znakowy wyświetlacz,
  - Tryb Mix: NXDN i analog FM / DMR i analog FM,
  -Szyfrowanie ARC4 w DMR,
  - Spełnia normę IP54,
  - Spełnia normę MIL-STD-810 C/D/E/F/G lub równoważną,
  - Aktywna redukcja hałasu ANR,
  - Mikrofonogłośnik, ramka montażowa, kable zasilające w zestawie,
  - standard cyfrowy radiotelefonów dwusystemowych DMR Tier II z możliwością szyfrowania,
  - korespondencji algorytmem ARC4 40 bit),
  b) dostawę 6 anten bazowych VHF przeznaczonych do pracy w paśmie 148-175 MHz. spełniających poniższe wymogi:
  - charakterystyka promieniowania : dookólna,
  - zysk energetyczny 5.15 dBi,
  - Impedancja 50 Ω,
  - współczynnik fali SWR w paśmie pracy anteny <1,5,
  - maksymalna moc doprowadzona 500 W,
  - maksymalna długość do 3m,
  - maksymalna waga do 1,5 kg,
  - zakres temperatury pracy -40°C ÷ +70°C,
  c) dostawę 6 zasilaczy przeznaczony jest do zasilania odbiorników radiokomunikacyjnych i teleinformatycznych prądu stałego o napięciu znamionowym 12V, z sieci jednofazowej 230V 50Hz, przy współpracy buforowej z wewnętrznym akumulatorem 12Ah.
  3) dostawę: 11 szt. radiotelefonów przewoźnych w zestawie z :
  a) komplet zawiera: radiotelefon, mikrofon , kabel zasilający, uchwyt montażowy, antena VHF na pasmo 134-174 MHz na podstawie magnetycznej, instrukcja obsługi
  b) radiotelefon spełnia poniższe wymogi:
  − zakres częstotliwości VHF (136-174 MHZ),
  - 4 szt. przewoźne radiostacje pracujące w trybie NEXEDGE z GPS pod Zarządzanie Kryzysowe
  - 7 szt. przewoźne radiostacje pracujące w trybie DMR z GPS pod PSP
  − liczba kanałów minimum 1000,
  − moc wyjściowa regulowana do 25W (moc nadawania),
  - Intelligent Audio , IMPRES Audio
  − możliwość szyfrowania rozmów – algorytm szyfrujący ARC4 – 40 bit,
  − stopień ochrony przed wodą i kurzem - minimum IP54,
  - Spełnia normę MIL-STD-810 C/D/E/F/G lub równoważną,
  - wyświetlacz kolorowy alfanumeryczny z możliwością wyświetlania wiadomości tekstowych i identyfikatorów rozmówców,
  − stopień ochrony przed wodą i kurzem - minimum IP54,
  − przycisk alarmowy,
  − funkcje audio - aktywna redukcja szumów, automatyczna regulacja głośności,
  - w zastawie: mikrofonogłośnik, ramka montażowa, kable zasilające,
  - dostawę interfejsu i kabli, pozwalających na połączenie radiotelefonów interfejsem w celu stworzenia wspólnej grupy rozmownej pomiędzy radiotelefonami pracującymi w trybie DMR i NEXEDGE
  - dostawę wraz z ofertą oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora radiotelefonów w Polsce o pełnej kompatybilności radiotelefonów z siecią łączności Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach i Państwowej Straży Pożarnej.
2. Do formularza ofertowego należy dołączyć kartę techniczną oferowanego produktu lub opis ze strony internetowej w celu zweryfikowania zgodności produktu do wymagań Zamawiającego.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
4. Data wykonania zamówienia do 15.12.2025 r.
5. Oferty, sporządzone na załączonym formularzu, należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do 21 listopada 2025 r. do godz. 12:00.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Michał Janosz tel. 032 453 74 50.