Załącznik nr 2.1 do SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia

- APARAT DO TERAPII UCISKOWEJ – 2 szt.

- ROBOT REHABILITACYJNO-DIAGNOSTYCZNY UMOŻLIWIAJĄCY ĆWICZENIE W OBRĘBIE KOŃCZYN GÓRNYCH, DOLNYCH ORAZ TUŁOWIA DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ – 1 szt.

- MOBILNY ELEKTROMIOGRAF Z ELEKTROSTYMULACJĄ WYZWALANĄ DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO TERAPII UCISKOWEJ – 2 szt. |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Aparat do terapii uciskowej | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Kolorowy ekran dotykowy minimum 5.7“ ułatwiający sterowanie aparatem | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Zakres ciśnienia min. 20 -160 mmHg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Gradient 0 -100% płynna regulacja | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Dokładnie opisane programy do rehabilitacji i do medycyny estetycznej | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi - minimum 15 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Dokładne dane do każdej jednostki zabiegowej takie jak częstotliwość, metodyka wykonania zabiegu, sugerowane ciśnienie, zalecenia i uwagi. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Gotowe sekwencje programów zabiegowych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość tworzenia i zapisywania minimum 100 własnych programów użytkownika | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | TAK |  | Bez punktacji |
| 13. | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | TAK |  | Bez punktacji |
| 14. | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | TAK |  | Bez punktacji |
| 15. | Wyposażenie: mankiet uciskowy 12 komorowy na kończynę dolną – 4 szt. mankiet uciskowy 12 komorowy na kończynę górną – 4 szt. spodnie 12-komorowe – 2 szt. Mankiety jednorazowe kończyna górna /dolna - 1000szt. Złącze do mankietów - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Czas trwania terapii do 99 minut | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów | TAK |  | Bez punktacji |
| 18. | Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze | TAK |  | Bez punktacji |
| 20. | Komory łuskowo zachodzące na siebie | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | Elektroniczny system kontroli ucisku | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, posiadający minimum 5 otwieranych uchylnie schowków oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
| 24. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
| 25. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
| 26. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  | 36 mies. – 20 pkt. 30 mies. – 10 pkt. 24 mies. – 0 pkt. |
| 27. | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 29. | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
| 32. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| 2. Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny umożliwiający ćwiczenie w obrębie kończyn górnych, dolnych oraz tułowia do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny umożliwiający ćwiczenie w obrębie kończyn górnych, dolnych oraz tułowia | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej i dolnej z biofeedbackiem | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Urządzenie medyczne | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Jeden robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Wbudowana reaktywna elektromiografia | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Posiada możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13. | Umożliwia przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) | TAK |  | Bez punktacji |
| 14. | Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta; | TAK |  | Bez punktacji |
| 15. | Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów); | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego, | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość integracji z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego(fotel nie jest częścią zestawu) | TAK |  | Bez punktacji |
| Wyposażenie robota |
| 18. | Przystawka do kończyny górnej | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Przystawka do kończyny dolnej | TAK |  | Bez punktacji |
| 20. | Przystawka do stopy | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | Przystawka do przedramienia | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Przystawka do barku | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Przystawka kerownica | TAK |  | Bez punktacji |
| 24. | Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler | TAK |  | Bez punktacji |
| 25. | Przewód zasilający dł. Min. 10 m (IEC C13, 250V) | TAK |  | Bez punktacji |
| 26. | 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o dł. Min. 1,5m | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Gry rehabilitacyjne | TAK |  | Bez punktacji |
| 28. | Tablet z przekątną ekranu powyżej 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem | TAK |  | Bez punktacji |
| 29. | Rozdzielacz USB 4 gniazda USB | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | 5 paczek Elektrod EKG/EMG (50 szt) | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 miesięcy) | TAK, podać |  | 36 mies. – 20 pkt. 24 mies. – 15 pkt. 18 mies. – 10 pkt. 12 mies. – 0 pkt. |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 72 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.120 godziny (dotyczy dni roboczych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zgłaszania awarii telefon, e-mail, formularz online | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim -wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| 3. Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej oraz rehabilitacji dna miednicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie medyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 8 kanałowa elektrostymulacja: max 50V/100mA, 10us-500us dla wszystkich kanałów, 500us-10s dla wybranego kanału | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 8 kanałowe pomiary elektromiograficzne o dokładności +- 0,5 % w pełnym zakresie | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Poziom podstawowy szumu pomiarowego elektromiografii (baseline noise) < 0,5 uV | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Próbkowanie elektromiograficzne co najmniej 1000 próbek / sekundę | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar impedancji +-0,5 kOhm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kształty przebiegów elektrostymulacyjnych: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Połączenie poprzez WiFi i/lub Bluetooth | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pas umożliwiający zamocowanie urządzenia podczas ruchu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość współpracy z elektrodami powierzchniowymi oraz wewnętrznymi (dopochwowe, rektalne) | TAK |  | Bez punktacji |
| Oprogramowanie umożliwiające: |
|  | Tworzenie profili pacjentów i terapeutów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie, wyświetlanie i edycję kont pacjentów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Połączenie bezprzewodowe z urządzeniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie listy ćwiczeń, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie linii progowej dla elektromiografii i wyzwalanej elektromiografią elektrostymulacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie podsumowania treningu i wprowadzania komentarzy do treningów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tworzenie dopasowanych do użytkownika ćwiczeń | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie wykresów aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Korzystanie z predefiniowanych testów diagnostycznych, w tym Test Glazera | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Korzystanie z predefiniowanych ćwiczeń opartych o EMG Biofeedback (programy treningowe włókien mięśniowych typu: I, IIa, IIb) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeprowadzenie elektrostymulacji, korzystając z predefiniowanych programów: - Elektrostymulacja w naglącym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w wysiłkowym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w mieszanym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w nietrzymaniu kału - Elektrostymulacja dźwigacza odbytu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeprowadzenie elektrostymulacji wyzwalanej poprzez elektromiografię, korzystając z predefiniowanych programów: - Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) dla mięśni powierzchniowych - Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) w nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) w nietrzymaniu kału | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gry rehabilitacyjne min 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| Akcesoria i wyposażenie: |
| 28. | Stacja spełniająca minimalne wymagania: Procesor Częstotliwość taktowania bazowego: min 3,6GHz Częstotliwość taktowania turbo: min 4,3GHz Liczba rdzeni procesora: min 4 Liczba wątków procesora: min 8 Pamięć L3 cache: min 6mb Litografia: 14nm lub lepsza Taki jak Intel Core i3 10100 lub równoważny Pamięć Ram Min 16GB pamięci w maksymalnie 2 modułach o taktowaniu min 2666MHz Karta graficzna Dedykowana karta graficzna minimum 4gb pamięci własnej Taktowanie bazowe rdzenia min 1665MHz Taktowanie boost: min 1710MHz Obsługa DirectX 12 Typ pamięci: GDDR5 lub nowsza Taktowanie pamięci: min 7008MHz Taktowanie szyny: min 128bit Rdzenie CUDA min: 896 Taki jak/nie gorszy niż GeForce GTX 1650 lub równoważny Dysk twardy Dysk twardy o pojemności: minimum 480GB Nominalny czas pracy: min 1.5mln godzin Szybkość odczytu: min 3400 MB/s Szybkość zapisu: min 2500MB/s Interfejs:M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 Taki jak/nie gorszy niż Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 970 EVO lub równoważny Dysk twardy o pojemności min 1000GB Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) Pamięć podręczna cache min 64 MB Prędkość obrotowa: min 7200 obr./min Oprogramowanie systemowe System operacyjny Windows 10 Professional w wersji językowej Polski Łączność Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 AC Złącza: min 2 szt. min USB 3.0 | TAK |  | Bez punktacji |
| 29. | 5 paczek elektrod EKG/EMG (50 szt. każda) | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | 2 paczki elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm oraz 5x10 cm | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Zestaw podstawowy elektrod nietrzymania moczu (5 szt. po 1 z każdego typu) | TAK |  | Bez punktacji |
| 32. | Ładowarka baterii z możliwością jednoczesnego ładowania co najmniej 2 baterii jednocześnie | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
| 33. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
| 34. | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  | Bez punktacji |
| 35. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
| 36. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 miesięcy) | TAK, podać |  | 36 mies. – 20 pkt. 24 mies. – 15 pkt. 18 mies. – 10 pkt. 12 mies. – 0 pkt. |
| 37. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 72 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.120 godziny (dotyczy dni roboczych) | TAK |  | Bez punktacji |
| 39. | Możliwość zgłaszania awarii telefon, e-mail, formularz online | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 40. | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 41. | Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 42. | Instrukcja obsługi w języku polskim- wersja papierowa i elektroniczna (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
| 43. | Szkolenie wstępne dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 44. | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
| 45. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 46. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
| 47. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy