Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 279/2023/TP-1/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu badawczego na potrzeby do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1: Szafa termostatyczna

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Szafa termostatyczna zakres temperatury pracy: od max. +3°C do min. +40°C, regulacja temperatury: co min. 0,1°C, stabilność / jednorodność temperatury w 37°C (min.): +/- 0,3°C / +/- 0,5°C, profile czasowo-temperaturowe w każdym programie, wymuszony obieg powietrza, pamięć wyników pomiarowych, gniazdo USB (dla dysku zewnętrznego), możliwość podłączenia do sieci Ethernet (w zestawie kabel Ethernet), możliwość sterowania urządzeniem z poziomu komputera, wyświetlacz dotykowy, graficzny, pojemność komory min. 60 l, pojemność użytkowa komory min. 50 l, obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzewnej (DIN 1.4016), oświetlenie wewnętrzne LED, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika, drzwi podwójne - zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane, minimum 2 półki druciane ze stali nierdzewnej (INOX), regulowane położenie prowadnic półek, zamknięcie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, zasilanie 230V 50-60Hz, masa (kg) max. 45 kg, instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim, wymiary zewnętrzne (mm) max.: szerokość – 600, wysokość – 750, głębokość – 700, wymiary komory (mm) min.: szerokość – 400, wysokość – 400, głębokość – 300, w cenie koszty dostawy i instalacji. |  |  | sztuk | 1 |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty wystawienia faktury |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Respirometryczny system do pomiaru ubytku tlenu w środowisku reakcji

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Respirometryczny system do pomiaru ubytku tlenu w środowisku reakcji w skład którego wchodzi: - 6 kompletnych głowic pomiarowych, - butelki (6 sztuk) - szeroka szyja (otwór 80-90 mm) o pojemności 1 l, średnicy nie mniejszej niż 105 mm i wysokości nie mniejszej niż 145mm; - adaptery do połączenia butelek z głowicą pomiarową (6 sztuk); - czytnik danych z modułów pomiarowych o parametrach: minimum 2 kanały pomiarowe, zasilanie: zasilacz sieciowy z funkcją ładowania, 4 akumulatory NiMh (typ AA), USB, stopień ochrony IP 67, interfejsy USB-A/mini USB-B, transmisja danych z modułów bezprzewodowa. Parametry pomiarowe systemu: okres pomiaru od 0,5 h do 180 dni, pH/mV; tlen rozpuszczony, przewodność, mętność, BZT standardowe, BZT specjalne, ciśnienie, tryby BZT: BZT standardowe: grupowanie i uśrednianie, ustawienie temperatury od 5 do 40oC, obliczanie rozcieńczenia dla zakresu pomiarowego do 400 000 mg/l BZT, tryb, ciśnienia od 500 do 1250 [hPa]. |  |  | sztuk | 1 |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty wystawienia faktury |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Wagosuszarka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie (max) | 210g |  |  | szt. | 1 |  |
| 2 | Działka odczytowa (d) | 1mg |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres tary | -200g |  |  |  |  |  |
| 4 | Adiustacja | zewnętrzna |  |  |  |  |  |
| 5 | Max masa próbki | 210g |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakres temperatury suszenia | Max. 160 °C |  |  |  |  |  |
| 7 | Dokładność odczytu wilgotności | 0,001% |  |  |  |  |  |
| 8 | Powtarzalność pomiaru wilgotności | 0,05% (próbka około 2 g), 0,01% (próbka około 10 g) |  |  |  |  |  |
| 9. | Wyświetlacz | min. 5" pojemnościowy kolorowy panel dotykowy |  |  |  |  |  |
| 10. | Element grzewczy | promiennik poczerwieni |  |  |  |  |  |
| 11. | Sposób suszenia | standardowy, szybki, schodkowy, łagodny |  |  |  |  |  |
| 12. | Opcje zakończenia suszenia | ręczne, automatyczne, czasowe, definiowane |  |  |  |  |  |
| 13. | Funkcje dodatkowe | identyfikacja próbki |  |  |  |  |  |
| 14. | Zasilanie | 200V-240V AC 50/60Hz |  |  |  |  |  |
| 15. | Moc pobierana przez urządzenie | 4W |  |  |  |  |  |
| 16. | Moc elementu grzewczego | 450W |  |  |  |  |  |
| 17. | Temperatura pracy | Min. w przedziale +10 -+40 stopni C |  |  |  |  |  |
| 18. | Wymiary szalki | min. ø90mm |  |  |  |  |  |
| 19. | Masa z opakowaniem | max. 8 kg |  |  |  |  |  |
| 20. | Interfejs | RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| 21. | Max. Wysokość badanej próbki | H=20mm |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące od daty wystawienia faktury |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Chłodziarko - zamrażarka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Klasa efektywności energetycznej - min. D Zużycie energii w ciągu 24 h – min. 0,6 kWh / 24h Zużycie energii w ciągu roku - 203 kWh/a Klasa klimatyczna - SN-T Poziom hałasu - max. 36 dB Klasa poziomu emitowanego hałasu – min. C Moc znamionowa – max. 1,6 A 220 W Napięcie - 220-240 V ~ Częstotliwość - 50-60 Hz Sterowanie - Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy Liczba stref temperaturowych - 2 Liczba regulowanych obiegów chłodniczych - 2 Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej – min. od +2 °C do +9 °C Rozmrażanie - automatyczne System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej - wbudowane szyny Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza - podświetlenie górne LED Liczba półek w chłodziarce - 5 z tego z regulacją wysokości - 4 Przechowywanie butelek - potrójna półka na butelki Regulowane na wysokość półki na drzwiach - regulacja stopniowa Zakres temperatury w komorze zamrażania – min. -15 °C do -26 °C Technologia chłodzenia - NoFrost Położenie komory mrożenia - dół Rozmrażanie automatyczne Zdolność zamrażania 24h według GS min. - 10 kg / 24h Schowki w komorze zamrażania - 3 FrostSafe - zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami system wysuwu szuflad w komorze zamrażania - szuflada na szkle bezpiecznym Czas przechowywania po usterce według GS min. - 20 h Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość – max. 205/ 61 / 68 cm Ciężar (bez opakowania) – max. 100 kg Pojemność całkowita - min. 370 l Pojemność komór chłodniczych – min. 260 l Pojemność komory zamrażarki – min. 100 l Kolor dominujący - biały |  |  | sztuk | 2 |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące od daty podpisania umowy |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: Membrana przewodząca protony

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Membrana przewodząca protony Grubość 0,0007 in = 0,1778 mm Wielkość 0,3 x 0,3 m |  |  | sztuk | 3 |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 12 miesięcy od daty podpisania umowy |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6: Kamera z oprogramowaniem, umożliwiająca przeniesienie obrazu spod mikroskopu na monitor komputera

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Oprogramowanie do przechwytywania, pomiaru i przechowywania obrazów i danych. - przechwytywanie obrazu: zarządzanie wszystkimi źródłami obrazu, w tym kamery, źródłami obrazów ze standardem Twain zainstalowanymi na komputerach, REM, duży, szybko odświeżany obraz na żywo na monitorze, kompleksowe zautomatyzowane funkcje i opcje ustawień bezpośrednio na obrazie na żywo, w tym balans bieli, czas ekspozycji. - przechowywanie obrazów w buforze obrazów min. 300; min. 5 pól danych do późniejszego przygotowania raportu. - pomiary na zdjęciu: dwuwymiarowy pomiar i etykietowanie przechowywanych obrazów, tworzenie nakładek, np. do późniejszego wstawienia do obrazu z kamery na żywo, funkcje pomiarowe: w tym linia, powierzchnia, promień, średnica, kąt, funkcje pomocnicze: paski skali, powiększenie, tworzenie i wyświetlanie linijek, liczba obiektów, wstawianie strzałek, tekstów, prowadnic. - wymagania dodatkowe: głębia ostrości, Panorama, pomiary spoin, sekcje metalowe, HDR, analiza porów, faz i wielkości ziarna, import / eksport danych, zautomatyzowane generowania raportów Kamera (Digital Microscope Camera), min. wymagania: 2560 x 1920 Pixel, 1/2.5” CMOS Sensor, klasa rozdzielczości: 4.92 Mpix, Rolling Shutter, USB 3, C-Mount (dopuszczalny adapter), CS-mount (dopuszczalny adapter), 47 x 46 x 26,3 mm (HxBxD), 39 gr, incl. USB cable 3 m, transfer danych: USB 3.0 Karta (DeLock PCI Express Card): 4 x external USB 3.0 – USB-Adapter – PCI Express 2.0 x 1 – USB 3.0 x Kabel połączeniowy USB 3.0, Wzorzec do kalibracji piksela. |  |  | sztuk | 1 |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 12 miesięcy od daty podpisania umowy |
| 2. | 10 godzin serwisu online |  |
| 3. | Care contract*Standard |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 7: Waga techniczna, laboratoryjna

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Zakres ważenia od 0 do min. 6 kg Działka odczytowa – 0,1 g Zasilanie – AC 230 V 50 Hz Temperatura pracy – od -10 do 40 oC Czas ważenia – poniżej 3 s |  |  |  | 1 |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 12 miesięcy od daty podpisania umowy |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ