Opis przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia polega na wykonaniu dla obszaru opracowania obejmującego Miasto Krosno w granicach administracyjnych, co stanowi powierzchnię około 45 km2 (powiększoną zgodnie 
z zakresem) - cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej prawdziwej ortofotomapy.

Całość prac dzieli się na dwie części:

Część I – wykonanie zdjęć lotniczych:

  - do wykonania zdjęć należy wykorzystać kamerę cyfrową typu kadrowego o wielkości matrycy minimum 100 megapikseli. Kamera powinna mieć aktualną metrykę kalibracji (nie starsza niż 2 lata), powinna być zamontowana na stabilizowanym zawieszeniu utrzymującym oś kamery w pozycji pionowej z dokładnością rzędu 0.5︒ oraz zintegrowana z systemem GPS/INS do pomiaru położenia w locie,

  - kamera powinna rejestrować 4 kanały RGBN,

  - wielkość piksela terenowego ≤ 0,05 m,

  - wymagane pokrycie podłużne 60 % oraz poprzeczne 60 %.

  - muszą charakteryzować się jakością fotograficzną i geometryczną gwarantującą prawidłowe wykonanie prawdziwej ortofotomapy, porę dnia (godziny fotografowania) należy dobrać tak, aby minimalna wysokość słońca nad horyzontem była większa niż 25 stopni,

  - dopuszcza się możliwość wykonania zdjęć „bez cienia” – w przypadku pełnego zachmurzenia, przy wysokim pułapie chmur,

  - ze względu na zastosowanie zdjęć, wymaganą porą wykonania zdjęć jest okres do 15 maja 2022 r. przy spełnieniu ww. zapisów,

  - zdjęcia pionowe należy wykonać jednocześnie wraz ze zdjęciami ukośnymi i lotniczym skaningiem laserowym.

Część II – opracowanie prawdziwej ortofotomapy:

- Pozyskanie materiałów źródłowych.

- Pomiar punktów polowej osnowy fotogrametrycznej w ilości i dokładności umożliwiających osiągnięcie oczekiwanych dokładności.

- Aerotriangulację przestrzenną należy rozwinąć na bazie polowej osnowy fotogrametrycznej pomierzonej w terenie techniką GPS. W procesie aerotriangulacji wymaga się wykorzystania precyzyjnych środków rzutów pomierzonych w trakcie nalotu w technologii DGPS oraz kątów pomierzonych techniką GPS/INS. Oznacza to obligatoryjne wykorzystanie oprogramowania umożliwiającego na etapie wyrównania aerotriangulacji włączenie pomierzonych elementów orientacji zewnętrznej. Wymaganą metodą aerotriangulacji jest aerotriangulacja blokowa, równoczesna, automatyczna. W ramach wyrównania aerotriangulacji dla całości obszaru opracowania należy uzyskać parametry dokładnościowe nie gorsze niż:

      - dopuszczalnej wartości błędu średniego współrzędnych X i Y ≤ 5 cm

      - dopuszczalnej wartości błędu średniego współrzędnej H ≤ 6 cm

      - dopuszczalnej wartości bezwzględnej różnic współrzędnych X i Y ≤ 7,5 cm między pomiarem fotogrametrycznym i terenowym na punktach kontrolnych oraz 
o dopuszczalnej wartości bezwzględnej różnic współrzędnej normalnej H ≤ 9 cm na co najmniej 8 punktach pomierzonych w terenie dla bloku aerotriangulacji,

- Rozdzielczość terenowa piksela 0,05 m.

- Kompozycja barwna w kolorach naturalnych RGB oraz z bliską czerwienią CIR.

- Dokładność opracowania ze średnim błędem położenia (nie więcej niż) 2 – 3 piksele (0,1 m - 0,15 m).

- Wyrównanie radiometryczne dla całej powierzchni opracowania. Brak przesunięć radialnych w postaci pochylonych budynków czy „martwych pól” rozumianych jako obszary przysłonięte przez pochylające się budynki.

- Niedopuszczalne są błędy takie jak: źle odwzorowane płaszczyzny dachów, wód, brak informacji tj. dziury w dachach czy fragmenty dachów odwzorowane na terenie.

- Ze względu na to, że opracowanie powstaje w sposób automatyczny dopuszczalne są lekkie zniekształcenia niektórych krawędzi dachów wynikające z interpolacji budynków czy tzw. efekt rozmytych pikseli na części drzew. Opisane artefakty są niemal niewidoczne w przybliżeniach do skali 1:500 natomiast wyraźnie widoczne w przybliżeniach znacznie lepszych tj. 1:200 czy 1:100. Wyżej wymienione artefakty nie wpływają negatywnie na ogólną treść opracowania a tym bardziej na dokładności opracowania.

- Format zapisu: GeoTIFF bez kompresji wraz z piramidą obrazów oraz GeoTIFF 
z kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz z piramidą obrazów.

- Układem współrzędnych dla zdjęć lotniczych i prawdziwej ortofotomapy jest PL-2000.

- Zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami technicznymi i warunkami technicznymi  określonymi w postanowieniach umownych.

Format przekazania:

- Prawdziwa ortofotomapa cyfrowa o pikselu nie większym niż 0,05 m.

- Format GeoTIFF bez kompresji oraz z kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz z piramidą obrazów, w układzie współrzędnych PL-2000 w podziale sekcyjnym dla skali 1:1000 w barwach rzeczywistych (RGB) oraz z bliską czerwienią (CIR).

- Zdjęcia lotnicze wykorzystane do opracowania ortofotomapy, zapisane w formatach TIFF bez kompresji oraz TIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz 
z piramidą obrazów.

- Numeryczny Model Pokrycia Terenu opracowany na podstawie zdjęć lotniczych będący niezbędną częścią opracowania prawdziwej ortofotomapy. Format pliku GeoTIFF.

- Dokumentacja techniczna w formacie PDF lub DOC.

- Wszystkie wymienione produkty powinny być dostarczone w 2 kopiach na dyskach zewnętrznych ze złączem USB 3.0.

2. Wykonanie zdjęć ukośnych dla obszaru opracowania obejmującego Miasto Krosno w granicach administracyjnych, co stanowi powierzchnię około 45 km2.

Całość prac dzieli się na dwie części:

Część I – wykonanie lotniczych zdjęć ukośnych:

- Zdjęcia ukośne należy wykonać przy użyciu cyfrowych kamer średnioformatowych 
o rozdzielczości minimum 100 megapikseli w czterech kierunkach zintegrowanych z kamerą pionową.

- Kamery powinny być zamontowane na stabilizowanym zawieszeniu pod kątem 45° 
w czterech kierunkach N, S, W, E, w osi samolotu do przodu lub urządzenia latającego, do tyłu oraz w lewo i prawo co 90 stopni oraz zintegrowane z systemem GPS/INS do pomiaru położenia w locie.

- Każda kamera powinna rejestrować w 3 kanałach RGB.

- Rozdzielczość piksela terenowego w centralnej części zdjęcia powinna wynosić 0,07 m lub mniej.

- Nalot w kierunkach N-S lub W-E.

- Wymagane pokrycie (projektowane przy pionowych) podłużne 60 % oraz poprzeczne 60 %.

- Wysokość słońca nad horyzontem ≤ 25°.

- Zdjęcia ukośne należy wykonać jednocześnie ze zdjęciami pionowymi podczas skanowania laserowego.

- Wymaganym terminem wykonania zdjęć jest okres niepełnego rozwoju liści drzew, tj. do 15 maja 2022 r., przy spełnieniu ww. zapisów.

Część II – opracowanie fotoplanów ukośnych:

- Opracowanie kompletów fotoplanów ukośnych na podstawie zdjęć ukośnych, osobno dla każdego z podstawowych kierunków N, S, W, E z wykorzystaniem aktualnego NMT na bazie lotniczego skaningu laserowego pozyskanego w ramach realizacji projektu. Odpowiednio przetworzone, wyrównane tonalnie i połączone ze sobą w jednolity sposób.

- Komplet fotoplanów zostanie opracowany w barwach rzeczywistych RGB, oddzielnie dla każdego z 4 kierunków.

- Rozdzielczość piksela terenowego każdego fotoplanu ukośnego 0,07 m lub mniej.

- Dokładność bezwzględna opracowania na poziomie do 0,5 m.

- Zdjęcia należy poddać procesowi korekcji radiometrycznej, tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia. Radiometryczne ujednolicenie zdjęć należy wykonać również w ramach całego bloku tak, aby zminimalizować różnice sąsiadujących przetworzeń pod względem tonalnym, barw i kontrastów.

- Kolorystyka, kontrast oraz jasność fotoplanów ukośnych powinna być możliwie zbliżona do prawdziwej ortofotomapy.

- Do opracowania fotoplanów należy wykorzystać wszystkie zdjęcia pokrywające obszar opracowania. Niedopuszczalne jest przetwarzanie tylko co drugiego zdjęcia w szeregu.

UWAGA. Dopuszcza się dostarczenie zdjęć ukośnych bez wykonania fotoplanów, jeżeli narzędzie do ich wyświetlania pozwoli na płynną prezentację i pracę na danych oraz zapewniona zostanie oczekiwana dokładność, jakość i funkcjonalność panoram.

Format przekazania:

- Zdjęcia ukośne w czterech kompletach po jednym dla każdego kierunku N, S, E, W wraz 
z metadanymi. Format zdjęć TIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5.

- Dla każdego kierunku (N,S,W,E) należy przygotować pliki Shapefile z rzutem trapezoidalnym każdego zdjęcia ukośnego uwzględniającym kąty i dokładne odwzorowanie terenu.

- Fotoplany ze zdjęć ukośnych format GeoTIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz z piramidą obrazów. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne w układzie PL-2000.

- Integracja zdjęć powinna polegać na przygotowaniu oprogramowania do oglądania dowolnego miejsca z co najmniej 4 ekspozycji naraz. Warstwa musi być przekazana 
w formacie Shapefile z przypisanym układem odniesienia przestrzennego. Każde zdjęcie musi stanowić odrębny obiekt warstwy; każdy obiekt musi zawierać atrybuty pozwalające na jednoznaczną lokalizację kamery w chwili robienia zdjęcia wraz 
z wysokością, kąta pod jakim zostało wykonane, określenie kierunku lotu oraz hiperlink do właściwego zdjęcia.

3. Wykonanie skaningu laserowego i opracowanie na podstawie pozyskanych danych Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Model Pokrycia Terenu. dla obszaru opracowania obejmującego Miasto Krosno w granicach administracyjnych, co stanowi powierzchnię 45 km2.

Skanowanie laserowe zostanie zrealizowane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Nalot w kierunkach N-S i/lub W-E.

- Gęstość chmury punktów: nie mniej niż 25 punktów/m2.

- Pokrycie poprzeczne pomiędzy szeregami nie mniejsze niż 50 %.

- Dokładność pomiaru wysokości Z: mh ≤ +/ 0,15 m.

- Skanowanie przy użyciu zapisu pełnej fali (tzw. Full Waveform).

- Chmura punktów sklasyfikowana wg klas: grunt (2), niska wegetacja do 0,4 m (3), średnia 0,4 - 2 m (4), wysoka >2 m (5), zabudowa, budowle, obiekty inżynieryjne (6), szum (7), woda (9), inne (1). Każdy punkt powinien mieć przypisaną wartość RGB z pozyskanych zdjęć pionowych w ramach tego projektu.

- Format zapisu danych źródłowych: pliki LAS.

- Skanowanie laserowe jednocześnie z pozyskaniem zdjęć pionowych i ukośnych.

- Wymaganym terminem wykonania zdjęć jest okres niepełnego rozwoju liści drzew, tj. do 15 maja 2022 r.

Dane Wysokościowe:

- Numeryczny Model Terenu – NMT, będzie przygotowany zgodnie z następującymi wytycznymi:

- zapis w formacie rastrowym ASCII GRID (ESRI) o rozdzielczości 0,5 m,

- dokładność wysokości Z: mh ≤ +/ 0,10 m,

- model powinien być stworzony dla powierzchni gruntu poprzez wyeliminowanie wszystkich elementów do niego nie należących, tj. budynków, drzew, samochodów przesyłowych linii napowietrznych itp.

- Numeryczny Model Pokrycia Terenu – NMPT będzie przygotowany zgodnie 
z następującymi wytycznymi:

- zapis w formacie ASCII GRID (ESRI) i rozdzielczości 0,5 m.),

- dokładność wysokości Z wyniesie: mh ≤ +/ 0,15 m,

- model stworzony na podstawie punktów na gruncie, punktów reprezentujących roślinność, budynki, budowle oraz obiekty inżynieryjne, obszary wód (jeżeli występują), pochodzących z pierwszego odbicia (pierwsze „echo”).

4. Wykonanie zdjęć sferycznych

- Zdjęcia sferyczne należy wykonać w tym samym czasie kiedy naloty tj. do 15 maja 2022 r. w godz. 9:00 do 15:30 +/- 2 dni różnicy ze względu na ilość km dróg do pozyskania.

- Wykonanie zdjęć sferycznych wybranych dróg publicznych o długości około 160 km:

  - objazd samochodem i rejestracja zdjęć sferycznych 360 z wysokości około 2,5-3 m nad poziomem ulicy.

  - Liczba kamer obrazujących jednocześnie w zestawie nie mniejsza niż 6.

  - Pole widzenia zestawu 360°x160°.

  - Rozdzielczość poszczególnych kamer nie mniejsza niż 5 MPx (rozdzielczość zdjęcia nie mniejsza niż 2560x1920 px).

  - Interwał odległościowy między poszczególnymi ekspozycjami ustawiony na 5 m.

  - Korekcja kolorystyczna zdjęć.

  - Anonimizacja treści zdjęć w zakresie wizerunków twarzy i tablic rejestracyjnych.

  - opracowanie panoram 360° w formacie JPEG.

- Pełna integracja w aplikacji WWW dostarczanej w ramach niniejszego zamówienia.

UWAGA. Dopuszcza się wykonanie zdjęć sferycznych inną ilością kamer oraz kamerami posiadającymi inne rozdzielczości, jeżeli zachowane zostaną wymagane pole widzenia i rozdzielczość zdjęć, a także nie wpłynie to na oczekiwaną funkcjonalność panoram 360o.

5. Wykonanie na podstawie danych wysokościowych analizy potencjału słonecznego budynków 
w granicach administracyjnych, co stanowi powierzchnię około 45 km2.

Wynik analizy potencjału słonecznego rozumianego jako insolacja wynikająca z radiacji bezpośredniej oraz radiacji rozproszonej, obliczona dla każdego piksela rastra Numerycznego Modelu Zabudowy 
(o pikselu nie mniejszym niż 0,5 m). Analiza przeprowadzona na podstawie materiałów fotogrametrycznych – produktów skanowania laserowego przeprowadzonego z pułapu lotniczego – 
z 2022 roku.

6. Opracowanie Modelu 3D na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych: pionowych, ukośnych 
i skaningu laserowego dla obszaru opracowania obejmującego Miasto Krosno w granicach administracyjnych, co stanowi powierzchnię około 45 km2

Model 3D w postaci wielokątowej oteksturowanej siatki „mesh” wygenerowanej z wykorzystaniem danych pozyskanych w 2022 roku w ramach niniejszego Zamówienia.

Format przekazania: 3D Mesh i Wavefront, Collada.

7. Przekazanie i instalacja aplikacji wraz z odpowiednio przygotowanymi danymi.

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga instalacji serwisu www, który będzie publikował zarówno dane pozyskane w wyniku przedmiotowego zamówienia jak i dane będące 
w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób publikacji.

Funkcjonalność oprogramowania desktopowego:

- Aplikacja do przeglądania zdjęć ukośnych:

  - wielostanowiskowa aplikacja typu desktop działająca jako niezależna wtyczka, którą można wykorzystać w desktopowych aplikacjach klasy GIS lub inne uzgodnione 
z zamawiającym.

  - umożliwia przeglądanie zdjęć ukośnych, ortofotomap i innych warstw wektorowych oraz równoczesną pracę na dostarczonych danych (zdjęcia ukośne dla wszystkich czterech podstawowych kierunków, ortofotomapa; punktowe, liniowe i powierzchniowe warstwy wektorowe) dla danych z różnych okresów pomiarowych.

  - podstawowa funkcjonalność: dodawanie, odejmowanie warstw, włączanie, wyłączanie warstw wraz ze zmianą kolejności ich wyświetlania, powiększanie, pomniejszanie 
i przesuwanie w oknie mapy,  wyszukiwanie obiektów po atrybutach warstwy wektorowej, pomiary, wskazywanie dowolnego obiektu i jednoczesne, automatyczne wyświetlenie co najmniej 4 zdjęć ukośnych z różnych kierunków dla wybranego tj. wskazanego miejsca oraz porównanie zdjęć ukośnych z różnych lat.

Funkcjonalność oprogramowania dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej www:

- Dostarczona aplikacja powinna umożliwiać w obrębie jednego okna przeglądarki, oraz bez potrzeby instalacji dodatkowych rozszerzeń, synchroniczne przeglądanie danych dwuwymiarowych: ortofotomapy, fotoplanów wykonanych ze zdjęć ukośnych dla każdego kierunku N, S, W, E, oraz danych trójwymiarowych: modelu 3D w technologii 3D Mesh 
i LiDAR oraz panoram sferycznych. Dodatkowo aplikacja powinna zawierać następującą funkcjonalność:

  - interaktywne, zsynchronizowane ze sobą miniatury widoków dostępnych w aplikacji warstw ortofotomapy oraz fotoplanów ukośnych dla każdego kierunku z możliwością ich wyświetlania i ukrywania.

  - synchroniczne wyświetlanie dwóch wybranych warstw dwuwymiarowych i/lub trójwymiarowych w oknie przeglądarki internetowej z możliwością zamiany wyświetlanych materiałów stronami.

  - możliwość przełączania pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych lat, udostępnionymi przez Zamawiającego:

- ortofotomapa aktualna

- ortofotomapy historyczne

  - tryb wyświetlania pełnoekranowego.

  - wyświetlanie współrzędnych w układzie WGS i PUWG2000 oraz informacje 
o wysokości dla modelu 3D.

  - aplikacja powinna zostać przygotowana w dwóch wersjach językowych, tj. polski 
i angielski z możliwością przełączania języka.

- Płynne wyświetlanie w oknie mapy zdjęć sferycznych (widok z poziomu ulicy):

- wyświetlenie mapy z zaznaczoną pozycją każdej panoramy (z możliwością jej wybrania),

- przełączanie się pomiędzy poszczególnymi panoramami (za pomocą przycisków wyświetlonych na panoramie),

- podgląd, przybliżanie, oddalanie wybranej panoramy,

- możliwość podglądu panoramy na pełnym ekranie.

- Nawigacja w aplikacji powinna pozwalać na przybliżanie, oddalanie, powiększanie prostokątem wybranego fragmentu, płynne przesuwanie zawartości:

  - poziomy przybliżeń aplikacji powinny być dostosowane do maksymalnej rozdzielczości źródłowych danych rastrowych,

  - zmiana kierunku wyświetlanych fotoplanów ukośnych (N, S, W, E) powinna obracać widok w taki sposób, aby użytkownik widział elementy mapy skierowane zawsze 
w kierunku góry ekranu,

  - zmiana kąta nachylenia widoku i obrotu o 360 stopni na warstwach trójwymiarowych.

- Wyszukiwanie lokalizacji wewnątrz obszaru będącego przedmiotem Zamówienia po adresie, współrzędnych oraz identyfikatorze działki.

- Wykonywanie pomiarów w tym:

  - Pomiar odległości;

  - Pomiar powierzchni;

  - Pomiar wysokości na fotoplanach ukośnych oraz modelu 3D;

  - Generowanie przekrojów wysokościowych dla modeli 3D;

  - Usuwanie dokonanych pomiarów.

- Możliwość eksportu aktualnie wyświetlanego widoku wraz z dokonanymi pomiarami do formatu .JPEG

- Aplikacja powinna umożliwiać importowanie danych wektorowych w formacie plików KML, KMZ, Esri Shapefile i GeoJSON wraz z możliwością wyświetlania zapisanych w plikach atrybutów po kliknięciu w warstwę oraz zarządzania kolejnością i widocznością zaimportowanych warstw.

- Aplikacja powinna umożliwiać dodawanie warstw za pomocą usług WFS i WMS wraz 
z możliwością zarządzania widocznością wczytanych warstw.

- Aplikacja powinna umożliwić wyświetlanie punktów zainteresowań (POI) zdefiniowanych przez Zamawiającego.

- Aplikacja powinna posiadać funkcję symulacji zacienienia na modelu 3D z możliwością wyboru dnia, miesiąca i roku.

- Aplikacja powinna posiadać menu kontekstowe dostępne pod prawym przyciskiem myszy zawierające funkcje pomiaru oraz możliwość udostępnienia hiperłącza do aktualnie wyświetlanego widoku.

- Aplikacja powinna zawierać instrukcję obsługi dostępną z poziomu aplikacji, bez konieczności przechodzenia na inne podstrony.

Realizacja zlecenia obejmuje również instalację aplikacji i szkolenie w siedzibie i na sprzęcie, udostępnionym przez Zamawiającego.