Załącznik nr 1 B do SWZ

Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych

| Lp. | Opis Funkcji | Odpowiedź/Ocena | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | TAK |  |
|  | Model | TAK |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Sprzęt nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 1. | Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu, każde z kół wyposażone w system uniemożliwiający najechania na kable zasilające leżące na podłodze sali | TAK |  |
| 2. | Zrobotyzowany system zawieszenia i wyważenia mikroskopu pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody. Każda z osi swobody statywu i mikroskopu wyposażona w silnik elektromotoryczny oraz system antywibracyjny. lub system zawieszenia i wyważenia mikroskopu z silnikami elektromotorycznymi oparty na systemie przeciwwag pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody. | TAK |  |
| 3. | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści mikroskopu. Programowanie dodatkowego przycisku do pracy w trybie zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy | TAK |  |
| 4. | Robotyczny obrót głowicy mikroskopy w zakresie 3600 i ruch góra-dół wokół zaprogramowanego punktu w przestrzeni XYZ bez utraty ostrości widzenia. Niezależnie od systemu neuronawigacji. | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 5. | System pamięci pozycji. System pozwalający na zrobotyzowane ustawienie mikroskopu, statywu i ogniskowej w zapamiętanym punkcie w przestrzeni w osiach XYZ. Pamięć min. 5 punktów. Niezależnie od systemu neuronawigacji. | TAK – 5pkt. NIE - 0pkt. |  |
| 6. | Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 360 stopni | TAK podać |  |
| 7. | Zrobotyzowany system XY pochylania głowicy przód/tył i na boki sterowany joystickiem na uchwytach głowicy niezależnie od hamulców elektromagnetycznych | TAK |  |
| 8. | System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu. | TAK |  |
| 9. | Dodatkowa możliwość balansu śródoperacyjnego samej głowicy mikroskopu bez konieczności odjeżdżania mikroskopem poza pole operacyjne, uruchamiana w dowolnej chwili przez operatora głównego przyciskiem na głowicy mikroskopu w strefie sterylnej | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 10. | Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu - ustawione symetrycznie | TAK |  |
| 11. | Oświetlenie światłowodowe | TAK |  |
| 12. | Oświetlenie główne i zapasowe - lampa ksenonowa o mocy min. 300W | powyżej 300W – 5pkt. równe 300W – 0pkt. |  |
| 13. | Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i automatycznie | TAK |  |
| 14. | Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w ramionach statywu | TAK |  |
| 15. | System automatycznej wymiany przepalonej lampy bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 16. | Ogniskowa w zakresie min 225 do 600 mm realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie | TAK |  |
| 17 | Zmiana powiększenia płynna - system zoom z indywidualnym ustawieniem pozycji początkowej | TAK |  |
| 18. | Możliwość regulacji zamiany szybkości działania funkcji zoom i focus | TAK |  |
| 19. | Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus lub system autofocus oparty na analizie video | TAK |  |
| 20. | Funkcja włączania i wyłączania laserowych spotów wspomagających manualne wyostrzanie obrazu niezależnie od systemu autofocus | TAK |  |
| 21. | Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na gryfie) wyzwolenie funkcji autofocus po zmianie pozycji głowicy. System szybkiego automatycznego wyostrzania niezależnie od laserowych spotów wspomagających. | TAK |  |
| 22. | Sterowanie funkcjami focus i zoom poprzez przełączniki umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu oraz manualnie przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy i z systemu sterującego mikroskopem | TAK |  |
| 23. | Most „face to face" z dzielnikiem optycznym zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu | TAK |  |
| 24. | Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył | TAK - 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 25. | Mikroskop wyposażony w system odsysający powietrze z osłon sterylnych mikroskopu uruchamiany z pomocą przycisku znajdującego się na ramieniu mikroskopu lub na ekranie dotykowym, działający dla wszystkich kompatybilnych osłon sterylnych | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 26. | 2 Kolorowe monitory medyczne o przekątnej min. 22" do przekazywania obrazu z kamery mikroskopu i sterowania funkcjami mikroskopu. Co najmniej jeden monitor dotykowy. Monitory zintegrowane z statywem na ramieniu uchylnym regulowanym w min. 3 płaszczyznach. lub jeden monitor medyczny o przekątnej min. 27” umieszczony na ramieniu o zasięgu min. 400 mm zintegrowany ze statywem. Dodatkowo dotykowy kolorowy panel sterujący zintegrowany w kolumnie statywu | TAK podać |  |
| 27. | Podgląd asystencki boczny uchylny min. 120° z regulacją w dwóch prostopadłych osiach w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia min. 12,5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D. | TAK |  |
| 28. | Tubusy binokularne dla asysty face-to-face i operatora głównego z pierścieniami obrotowymi. Tubusy uchylne w zakresie min. 1200, okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D. | TAK podać |  |
| 29. | Niezależna od ustawień dioptrii okularów nastawa ostrości obrazu asystenta face-to-face względem operatora głównego, regulowana pokrętłem na głowicy mikroskopu | TAK – 10pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 30. | Zintegrowane kamery min. HD (1080p), w technologii CMOS lub 3CCD nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowane w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. System nie wymaga dodatkowych adapterów zewnętrznych. Sensory kamer zintegrowane bezpośrednio w głowicy mikroskopu. | TAK Podać Rozdzielczość w standardzie 4K (2160 p) lub lepszym – 5pkt. Rozdzielczość w standardzie HD (1080 p) – 0pkt. |  |
| 31. | Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości min. HD (1920x1080) z edycją materiału wideo. Wbudowany dysk twardy o pojemności min. 1 TB. | TAK |  |
| 32. | Funkcja zapisu min. 2 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej lub funkcja wyboru długości rejestracji sekwencji video bez konieczności wycinania odpowiednich sekwencji z całego nagrania | TAK/NIE TAK - 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 33. | System nagrywania ma umożliwiać wprowadzenie danych pacjenta do których można przypisać pacjenta w celu ułatwienia późniejszego wyszukiwania odpowiedniego materiału video/pacjentów | TAK |  |
| 34. | System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem kontrastu 5-ALA. Rozbudowa nie zwiększa gabarytów głowicy mikroskopu | TAK |  |
| 35. | System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej w podczerwieni IR do zabiegów naczyniowych z wykorzystaniem indocyjaniny (ICG). Rozbudowa nie zwiększa gabarytów głowicy mikroskopu | TAK |  |
| 36. | System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej w świetle rzeczywistym z zachowaniem trójwymiarowości obrazu i możliwością ciągłego operowania do zabiegów naczyniowych z wykorzystaniem indocyjaniny (ICG). Rozbudowa nie zwiększa gabarytów głowicy mikroskopu | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 37. | System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów naczyniowo-onkologicznych z wykorzystaniem fluorosceiny. Rozbudowa nie zwiększa gabarytów głowicy mikroskopu | TAK |  |
| 38. | Zintegrowany w głowicy mikroskopu, system pozwalający na wprowadzanie w oba okulary operatora obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych, panelu sterowania min. zoom i focus i systemu neuronawigacji w rozdzielczości min. 1920 x 1080p | TAK |  |
| 39. | Otwarty interfejs nawigacyjny do współpracy z systemem neuronawigacji (gniazdo komunikacji dwukierunkowej, gniazdo mocowania anteny, moduł nastrzykiwania obrazu w okulary). | TAK |  |
| 40. | Oprogramowanie DICOM 3.0 | TAK |  |
| 41. | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: -DICOM Send -DICOM Storage Commitment -DICOM Query/Retrieve -DICOM Print -DICOM Worklist | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| WARUNKI GWARANCJI |
| --- |
| l.p. | Wymagania | Wymogi | Odpowiedź „tak”, oferowane parametry lub krótki opis* |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | TAK w zakresie od 24 – 60 miesięcy |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | PODAĆ |  |
| 3. | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 2 dni robocze. | TAK |  |
| 4. | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 5. | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
| 6. | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
| 7. | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 8. | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 9. | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | TAK, podać |  |
| 11. | Pełen pakiet szkoleń z funkcjonalności mikroskopu operacyjnego w siedzibie Zamawiającego dla operatorów. | TAK, podać |  |

*- kolumnę 4 należy wypełnić wg wskazówek zawartych w kolumnie 3, wpisując potwierdzenie spełnienia warunku, oferowane parametry lub wymagany opis.

.............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)