# ZAŁĄCZNIK NR 6 do IDW

na dostawę pn. „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 3”

Wykonawca

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Znak sprawy:	ZP.271.2.2023

Parametry techniczne oferowanych opraw oświetleniowych

Tabela 1:

| Lp. | Parametry oprawy - żądane | Szt. | Wartość oferowana przez wykonawcę (wpisać oferowaną wartość nie mniejszą, niż wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia) | Spełnianie wymagań - niepotrzebne skreślić – odpowiednio: tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc oprawy - 66,5W (+/- 10%) - ul. Emilii Plater | 35 |  | tak/nie |
| 2. | Strumień świetlny oprawy min. 7.800 lm - ul Emilii Plater |  |  | tak/nie |
| 3. | Moc oprawy - 106W (+/- 10%) - ul. Emilii Plater | 12 |  | tak/nie |
| 4. | Strumień świetlny oprawy min. 13.800 lm - ul Emilii Plater |  |  | tak/nie |
| 5. | Moc oprawy - 52,5W (+/- 10%) - ul. Kopernika (w rejonie ul. NSZZ Solidarność) | 8 |  | tak/nie |
| 6. | Strumień świetlny oprawy min. 6.400 lm - ul Kopernika(w rejonie ul. NSZZ Solidarność) |  |  | tak/nie |
| 7. | Moc oprawy - 106W (+/- 10%) - ul. Kopernika (w rejonie ul. NSZZ Solidarność) | 4 |  | tak/nie |
| 8. | Strumień świetlny oprawy min. 13.300 lm - ul Kopernika (w rejonie ul. NSZZ Solidarność) |  |  | tak/nie |
| 9. | Moc oprawy - 86,5W (+/- 10%) - ul. Kopernika (od ul. Niemcewicza do ul. Emilii Plater) | 23 |  | tak/nie |
| 10. | Strumień świetlny oprawy min. 11.900 lm - ul Kopernika (od ul. Niemcewicza do ul. Emilii Plater) |  |  | tak/nie |
| 11. | Moc oprawy - 66,5W (+/- 10%) - ul. Kopernika (od ul. Emilii Plater do ul. Kasprowicza) | 7 |  | tak/nie |
| 12. | Strumień świetlny oprawy min. 7.800 lm - ul Kopernika (od ul. Emilii Plater do ul. Kasprowicza) |  |  | tak/nie |
| 13. | Moc oprawy - 86W (+/- 10%) - ul. Kopernika (od ul. Emilii Plater do ul. Kasprowicza) | 5 |  | tak/nie |
| 14. | Strumień świetlny oprawy min. 11.800 lm - ul Kopernika (od ul. Emilii Plater do ul. Kasprowicza) |  |  | tak/nie |
| 15. | Moc oprawy - 46W (+/- 10%) - ul. Kopernika (od ul. Emilii Plater do ul. Kasprowicza) | 9 |  | tak/nie |
| 16. | Strumień świetlny oprawy min. 6.000 lm - ul Kopernika (od ul. Emilii Plater do ul. Kasprowicza) |  |  | tak/nie |
| 17. | Moc oprawy - 52,5W (+/- 10%) - ul. Sybiraków, Orląt Lwowskich, części ul. Grota-Roweckiego | 23 |  | tak/nie |
| 18. | Strumień świetlny oprawy min. 6.400 lm - ul. Sybiraków, Orląt Lwowskich, części ul. Grota-Roweckiego |  |  | tak/nie |

Tabela 2:

| Lp. | Parametry oprawy - żądane | Wartość oferowana przez wykonawcę (wpisać oferowaną wartość nie mniejszą, niż wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia) | Spełnianie wymagań - niepotrzebne skreślić – odpowiednio: tak lub nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | materiał korpusu: odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor szary |  | tak/nie |
| 2 | obudowa oprawy powinna być jednocześnie radiatorem gwarantującym skuteczne oddawanie ciepła wydzielanego przez diody. Z tego względu górna powierzchnia obudowy powinna być gładka i wolna od żebrowań, na których mogłyby osadzać się zanieczyszczenia |  | tak/nie |
| 3 | materiał klosza: płaskie szkło hartowane |  | tak/nie |
| 4 | żywotność źródeł światła LED minimum 100 000 h, przy zachowaniu strumienia świetlnego oprawy 80%, |  | tak/nie |
| 5 | temperatura barwowa źródła światła drogowego maksymalnie 4500K |  | tak/nie |
| 6 | temperatura barwowa źródła światła dla przejść dla pieszych min. 5700K |  | tak/nie |
| 7 | oprawa powinna gwarantować współczynnik rozpoznawania kolorów RA ≥ 70 |  | tak/nie |
| 8 | stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne min. IK08 |  | tak/nie |
| 9 | szczelność komory optycznej oraz elektrycznej min. IP65 |  | tak/nie |
| 10 | współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia |  | tak/nie |
| 11 | oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV |  | tak/nie |
| 12 | oprawy muszą posiadać certyfikat CE |  | tak/nie |
| 15 | gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy z elektronicznym układem zasilającym oraz modułem sterowania włącznie |  | tak/nie |
| 16 | Zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy pozwalający zaprogramować co najmniej trzy poziomy redukcji |  | tak/nie |

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

    - karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub inne dokumenty równoważne – dotyczące oferowanych opraw oświetleniowych - które zawierają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio SWZ.

Zamawiający informuje, iż w przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą  niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.