IN.271.4.2021

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | 2,34 | km |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |
| 2 | SEK 6-01 0103-0401-050 | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.6 cm,przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t krotność = 1,00 | 4 600,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 9-10 0204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04krotność = 1,00 | 46,00 | kurs |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0202-070-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-01.02.04krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01-02.01. | 920,34 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Czynność robót: D-01.02.04krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01-02.01. | 920,34 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | PODBUDOWA CPV: 45222000-9 |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 Nr Spec.: 33. D-04.01.01:04 | 2 806,80 | m2 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0104-010-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.02..01 | 2 806,80 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 | 2 806,80 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 | 11 988,78 | m2 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0308-01010-050 | Wyrównanie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 w ilości 75kg/m2. Czynność robót: D-05.03.05krotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05 | 11 988,78 | m2 |  |  |
| 11 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 | 11 718,00 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05akrotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b | 11 718,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | ODWODNIENIE CPV: 45232400-6 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe krotność = 1,00 | 18,00 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0605-030-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm krotność = 1,00 | 144,00 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 6 0605-060-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PCV o średnicy 30 cm krotność = 1,00 | 576,00 | m |  |  |
| 16 | KNNR 6 1302-020-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 30 cm krotność = 1,00 | 4 438,00 | m |  |  |
| 17 | KNNR 6 1302-040-040 | Wymiana przepustów o średnicy 0,6 m, o identycznych parametrach krotność = 1,00 | 16,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | POBOCZA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 | 2 934,00 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0113-040-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 | 2 934,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 | 1 639,00 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0104-010-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.02..01 | 1 639,00 | m2 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0113-060-050 | Górna warstwa z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.00:04 | 115,00 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0502-02010-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-08.02.02krotność = 1,00 | 115,00 | m2 |  |  |
| 24 | KNNR 6 0113-060-050 | Zjazdy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.00:04 | 1 566,00 | m2 |  |  |
| 25 | KNNR 6 0403-030-040 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01krotność = 1,00 | 50,00 | m |  |  |
| 26 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05akrotność = 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b | 1 566,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | CHODNIK CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 Nr Spec.: 33. D-04.01.01:04 | 348,00 | m2 |  |  |
| 28 | KNNR 6 0104-010-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.02..01 | 348,00 | m2 |  |  |
| 29 | KNNR 6 0113-040-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 | 348,00 | m2 |  |  |
| 30 | KNNR 6 0502-02010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-08.02.02krotność = 1,00 | 348,00 | m2 |  |  |
| 31 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 174,00 | m |  |  |
| 32 | KNNR 6 0404-040-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność = 1,00 | 167,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 | 28,00 | szt |  |  |
| 34 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 | 37,00 | szt |  |  |
| 35 | KNNR 6 0705-030-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie segregacyjne i krawędziowe,przerywane malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01krotność = 1,00 | 39,62 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 36 | AW-020 | Aktywna tablica B-20 lub dodatkowe światło ostrzegawcze U-35a z własnym źródłem zasilania i montażem Czynność robót: D-01.02.01krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 12 |  | WYNIESIONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH CPV: 45233222-1 |  |  |  |  |
| 37 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 | 60,00 | m2 |  |  |
| 38 | KNNR 6 0113-020-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 | 60,00 | m2 |  |  |
| 39 | KNNR 6 0502-030-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolor,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.00krotność = 1,00 Nr Spec.: D-08.02.00 | 60,00 | m2 |  |  |
| 40 | KNNR 6 0404-040-040 | Opornik betonowy na ławie betonowej z oporem o wymiarach 25x12 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność = 1,00 | 24,00 | m |  |  |
| 41 | AW-020 | Punktowe elementy odblaskowe krotność = 1,00 | 16,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 13 |  | OŚWIETLENIE CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 42 | AW-020 | Latarnia solarna LED, moc lampy min. 40 WAT oprawa na wysokości min. 6,0 m wraz z dowozem i montażem krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.07.01 | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 14 |  | ZIELEŃ CPV: |  |  |  |  |
| 43 | KNNR 1 0507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-09.01.02 | 3 012,00 | m2 |  |  |
| 44 | AW-020 | Pielegnacja drzew - przycięcie gałęzi dla skrajni na chodniku Czynność robót: D-01.02.01akrotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | Netto | Vat | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod Słownika Zamówień: 45100000-8 Ilość r-g: 130,98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod Słownika Zamówień: 45110000-1 Ilość r-g: 53,36 |  |  |  |
| 3. | ROBOTY ZIEMNE Kod Słownika Zamówień: 45111200-0 Ilość r-g: 115,96 |  |  |  |
| 4. | PODBUDOWA Kod Słownika Zamówień: 45222000-9 Ilość r-g: 296,12 |  |  |  |
| 5. | NAWIERZCHNIA Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: 1 021,77 |  |  |  |
| 6. | ODWODNIENIE Kod Słownika Zamówień: 45232400-6 Ilość r-g: 4 778,66 |  |  |  |
| 7. | POBOCZA Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: 77,75 |  |  |  |
| 8. | ZJAZDY Kod Słownika Zamówień: 45233200-1 Ilość r-g: 408,46 |  |  |  |
| 9. | CHODNIK Kod Słownika Zamówień: 45233200-1 Ilość r-g: 586,47 |  |  |  |
| 10. | OZNAKOWANIE Kod Słownika Zamówień: 45233290-8 Ilość r-g: 59,06 |  |  |  |
| 11. | ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kod Słownika Zamówień: 45233290-8 Ilość r-g: 0,00 |  |  |  |
| 12. | WYNIESIONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Kod Słownika Zamówień: 45233222-1 Ilość r-g: 81,70 |  |  |  |
| 13. | OŚWIETLENIE Kod Słownika Zamówień: 45233120-6 Ilość r-g: 0,00 |  |  |  |
| 14. | ZIELEŃ Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 422,68 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |