PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ / w granicach działek nr 32/23 i 32/35 (obręb Osiecznica) / długość - 250 m.b., szerokość jezdni - 3,0 m
Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6	7
1	D-06.03.01	Ścinka poboczy wraz z wbudowaniem ziemi za poboczami celem utworzenia skarpy. Grunt ze ścinki lub dowieziony. Oraz oczyszczenie ścieków. / 250 m * 0,5 * 2 = 250 m² / Uporządkowanie terenu 250 m²	m2	250,0
2	D-02.00.00	Roboty ziemne pod doły chłonne oraz pod drenaż z kruszywa 0/63 wraz z transportem na odległość do 1 km / 2 * 2,0 * 2,0 * 1,5 = 12 m3 / 0,5 * (1,0 + 0,8) * 70 m = 63 m3	m3	75,0
3	D-03.02.01	Wykonanie dwóch dołów chłonnych wraz z wypełnieniem kruszywem 0/63 zawiniętym w geowłókninie, oraz drenażu fi 160 zwinięty geowłókniną	szt. / m.b.	2 / 70
4	D-04.01.01	Profilowanie podłoża pod kruszywo 0/63	m2	210
5	D-04.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr 20 cm, w geokracie komórkowej dużej gr 15 cm, odcinek tłuczniowy. Całość zamiłowana odpadem kamiennym / 70 m.b. * 3,0 = 210,0 m²	m2	210,0
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążąco-profilującej 0/16 W / w ilości 150 kg/m² / 0,5 * (5,5 + 3,0 ) * 23 m = 97,75 m² / 97,75 * 150 = 14.662,5 kg	T	14,66
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod wyrównanie oraz warstwę ścieralną	m2	97,75
8	D-05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11S KR 1-2 / 0,5 * (5,5 + 3,0 ) * 23 m = 97,75 m²	m2	97,75
9	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym wraz z uporządkowaniem terenu poza poboczami. Odcinek tłuczniowy i bitumiczny / 90 m.b. * 0,5 * 2 = 90 m²	m2	90,0
Wartość netto
Podatek Vat 23 %
Wartość brutto