Załącznik nr 1

Zam. 20/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa kamery termowizyjnej i telewizora do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część 1 Kamera termowizyjna

Wydział Matematyki i Informatyki, Ośrodek Informatyczno-Sieciowy, ul. Słoneczna 54, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Czujnik podczerwieni z min. 19000 punktami pomiarowymi, Zakres pomiarowy: min. od -10°C do +400°C, Dokładność pomiarowa IR: min. ±3,0°C, Rozdzielczość: min. 0,1°C, Czułość termiczna (NETD): min. <50mK, Zasilanie: baterie lub akumulator, Pamięć obrazów (ilość obrazów) min. 400, Transmisja danych: Micro USB, Wi-Fi, Ochrona przed pyłem i wodą: min. IP 53, Obsługa Android oraz iOS, Wielkość wyświetlacza: min. 3,5”, W zestawie: 2 x akumulator, ładowarka, walizka lub torba na urządzenie i akcesoria, Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 2 Telewizor 75” 4K

Wydział Geoiżynierii, ul. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Przekątna ekranu minimum 75", Częstotliwość odświeżania minimum 100Hz, Rozdzielczość 3,840 x 2,160 lub wyższa, Procesor obrazu AI Quantum 4K lub równoważny, Tryb HDR lub wyższy, Inteligentne Skalowanie, HLG lub równoważne, Kontrast bezpośrednie Strefowe Podświetlenie 4x, 100% Natężenie Kolorów (dzięki technologii Quantum Dot) lub równoważne, Technologia LED Clear Motion lub równoważna, Redukcja szumów, Dolby Digital Plus 2ch, Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA), Funkcja Adaptacji Dźwięku, Q-Symphony lub równoważna, Moc głośników RMS 40W, Rodzaj głośników 2.1CH, Bluetooth Audio, Wsparcie Dual Audio (Bluetooth), System operacyjny Tizen™, Przeglądarka internetowa, Wsparcie dla aplikacji SmartThings, Media Home, TV to Mobile – Mirroring, Urządzenie mobilne do TV – mirroring, DLNA, WiFi Direct, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Tryb Ambient, Wireless Dex, Automatyczny Tryb Gry, Game Motion Plus, Dynamiczny Korektor Czerni, Ultra Szeroki Widok w Grach, FreeSync Premium Pro, HGiG, Tuner DTVDVB-T2CS2/HEVC x 2, Tuner analogowy, CI (Common Interface) (CI+(1.4)), HbbTV 1.0, TV Key, Gniazdo HDMI x4, USB x2, Ethernet (LAN), Wyjście audio cyfrowe (optyczne) x1, Gniazdo CI x1, HDMI A / Kanał zwrotny (ARC), eARC (HDMI 3), HDMI Quick Switch, Wbudowany WLAN (WiFi5), Bluetooth (BT5.2), Złącze Anynet+ (HDMI-CEC), Wzornictwo Stylish Q, Czterostronnie bezramkowy, Czujnik Światła/Koloru, Automatyczne wyszukiwanie kanałów, Obsługa napisów, Connect Share™ (dysk twardy), ConnectShare™ (USB 2.0), Elektroniczny informator programowy (EPG), Obraz w obrazie (Picture-In-Picture), Wbudowane łącze Bluetooth HID, Obsługa USB HID, Teletext (TTX), Wsparcie IPv6, Źródło zasilania AC220-240V 50/60Hz, Klasa efektywności energetycznej A, Pobór mocy (tryb czuwania)0.50 W, Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) maksymalnie 208 W, Automatyczne wyłączanie zasilania, Standard VESA 400 x 400mm, Okres gwarancji min. 12 miesięcy. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ