Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia - Inwestor

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn. Doposażenie placów zabaw 
w Zębicach - Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w Zębicach w gm. Siechnice.

Inwestorem dla zadania jest Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Sołectwa Zębice.

- Opis stanu istniejącego

Teren objęty zamówieniem położony jest przy skrzyżowaniu ulic Bolesława Prusa 
i Rzemieślniczej w Zębicach, na działce nr 298, obręb Zębice, o powierzchni około 5 800,00 m2. Plac zabaw jest ogrodzony z furtką wejściową. Dostęp od strony ul. Rzemieślniczej. Poniżej mapka z lokalizacją.

Na terenie objętym zadaniem zlokalizowane są następujące urządzenia – piaskownica drewniana, huśtawka wagowa, zjeżdżalnia metalowa, 2 karuzele tarczowe, 3 ławki z oparciem 
i kosz na śmieci. Przed wejściem na plac zabaw zlokalizowana jest tablica z regulaminem oraz kosz na śmieci. Nawierzchnia działki – trawiasta, żwirowa w obrębie alejki wejściowej.

Poniżej dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

- Zakres zamówienia:

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla całego zaznaczonego terenu 
po uprzednim uzyskaniu aktualnej mapy i przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni, istniejących urządzeń oraz pozostałego wyposażenia.

- Sporządzenie dokumentacji projektowej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej 
i elektronicznej na płycie CD, tożsamej z wersją drukowaną i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu – w projekcie uwzględnione muszą zostać istniejące urządzenia 
i wyposażenie oraz 3 nowe urządzenia - zestaw zabawowy  wielofunkcyjny, huśtawka potrójna, linarium – stożek wspinaczkowy.

- Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia 
na budowę.

- Zakup, dostawa i montaż maksymalnie 3 nowych urządzeń*, tj. zestawu zabawowego  wielofunkcyjnego, huśtawki potrójnej, linarium – stożek wspinaczkowy. *W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych Wykonawca zrealizuje jedynie część zadania np. zakup, dostawa i montaż 2 urządzeń zamiast 3, wykonanie nawierzchni piaskowej pod 2 urządzeniami zamiast 3.

- Wykonanie podłoża - nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod nowymi urządzeniami.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej 
i elektronicznej na płycie CD/DVD, tożsamej z wersją drukowaną.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

- Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać część opisową oraz cześć rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej do rodzaju 
i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność, nie mniejszej niż 1:500.

- W projekcie należy ująć pełen zakres prac opisany w pkt. 3 powyżej.

- Projekt zagospodarowania terenu należy opracować po uprzednim przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni, wyposażenia placu zabaw w obrębie terenu oznaczonego na mapie.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia. dokumentację projektową przed złożeniem do właściwego urzędu celem uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę. Projekt w której pokazane zostaną wymiary, kolorystyka i charakterystyka urządzeń.

- Kompletną dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD, tożsamej z wersją drukowaną.

- Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków 
z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

- Dokumentacja projektowa powinna określać m.in. parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań wykonawczych. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać prace rozbiórkowe, demontażowe, odtworzeniowe niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego należy złożyć dokumentację projektową 
do właściwego urzędu celem uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie dostawy i montażu elementów wyposażenia sprawnościowego placu zabaw:

- Prace w terenie związane z realizacją zamówienia Wykonawca może rozpocząć dopiero 
po uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia 
na budowę.

- Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie niezwłocznie po przedłożeniu Zamawiającemu powyższego zaświadczenia.

- Zamawiający wymaga, aby w obrębie placu zabaw znalazły się następujące urządzenia: zestaw zabawowy, huśtawka potrójna, linarium.

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny – np. typu MM-0103/1 *urządzenie rekomendowane przez Sołectwo Zębice; Wykonawca może zaproponować urządzenie zbliżone parametrami do zestawu opisanego powyżej; do oferty Wykonawca ma w obowiązku dołączyć kartę urządzenia.

Huśtawka potrójna – np. typu CM-1809_1v3 *urządzenie rekomendowane przez Sołectwo Zębice; Wykonawca może zaproponować urządzenie zbliżone parametrami do zestawu opisanego powyżej; do oferty Wykonawca ma w obowiązku dołączyć kartę urządzenia.

Linarium – stożek wspinaczkowy – np. typu 4GT-0804 *urządzenie rekomendowane przez Sołectwo Zębice; Wykonawca może zaproponować urządzenie zbliżone parametrami 
do zestawu opisanego powyżej; do oferty Wykonawca ma w obowiązku dołączyć kartę urządzenia.

- Wszelkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być nowe 
i nieużywane oraz bezpieczne i trwałe, odpowiadać wymaganiom najnowszych norm 
i przepisów, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

- Montaż urządzeń wykonać należy zgodnie z instrukcją producenta, w szczególności zgodnie 
z warunkami bezpieczeństwa, określonymi w przepisach ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

- Urządzenia należy rozmieścić z zachowaniem wielkości wymaganych stref bezpieczeństwa, 
a wokół urządzeń wykonać należy nawierzchnie bezpieczne dostosowane do wysokości upadku.

- Urządzenia montowane na placu zabaw muszą być wypoziomowane.

- Główne elementy konstrukcyjne urządzeń wykonać należy z metalowych profili zamkniętych. Płaskowniki, rury, ceowniki oraz profile zamknięte powinny być wykonane z aluminium lub stali węglowej zabezpieczonej przed korozją przez ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe.

- Elementy uzupełniające z tworzyw sztucznych powinny być wykonane z poliwęglanu lub polipropylenu, tzw. HDPE.

- Wszystkie elementy i materiały powinny odznaczać się trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie ultrafioletowe.

- Fundamenty urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń i osadzić je należy w gruncie po wykonaniu robót związanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni.

- Urządzenia powinny być zamontowane z zachowaniem bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych przez producenta urządzenia oraz zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

- Na każdym urządzeniu umieścić tabliczki znamionowe z nazwą urządzenia, informacją 
o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym oraz numerze Normy, zgodnie z którą urządzenie zostało wyprodukowane.

- Każde urządzenie zabawowe powinno posiadać oznaczenie poziomu gruntu.

- W nowej lokalizacji urządzeń należy wykonać bezpieczną nawierzchnię piaskową bez obrzeży. Urządzenia należy rozlokować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu uwzględniając strefy bezpieczeństwa i wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia. Jako nawierzchnię zastosować należy piasek drobnoziarnisty o grubości ziaren od 0,2 do 2 mm. Piasek powinien posiadać atest dopuszczający stosowanie do celów rekreacyjnych. Piasek należy ułożyć na geowłókninie.

- Wokół obszaru, gdzie znajdzie się nawierzchnia piaskowa wraz z urządzeniami, należy odtworzyć nawierzchnię trawiastą.

- Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania 
i koszt wg własnych kalkulacji.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje plac budowy i używane przez Wykonawcę tereny przyległe i drogi dojazdowe do placu budowy.