Starachowice, dnia 04.08.2017r.

Wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)

Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Starachowicach na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: „Remont chodnika na długości 312 mb polegający na wymianie zdegenerowanej nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową oraz remoncie zjazdów w istniejącym pasie drogowym ul. Żytniej w Starachowicach”.
Zakres robót obejmuje:
1. Roboty pomiarowe na długości 0,312 km,
2. Roboty ziemne z korytowaniem i wywiezieniem urobku - 167,85 m3;
3. Wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (7,76 m3), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową– 135 m ( w tym krawężnik leżący 83,5 mb);
4. ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), na podsypce cementowo piaskowej 1 : 2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 342,0 mb ,
5. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – 559,5 m2 ,
6. wykonanie podbudowy pod chodnik (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 10 cm do stabilizacji mechanicznej) – 457,5 m2
7. wykonanie podbudowy drogowej pod zjazdy (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 5 cm; warstwa z tłucznia dolna – 15 cm; warstwa z tłucznia górna – 8 cm) – 102,0 m2 ,
8. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (szara), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 457,5,0 m2 ,
9. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (szara), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 102,0 m2 ,
10. wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia
11. roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym humusowanie i posianie trawy (około 289 m2 ).

Kryterium oceny ofert to cena - waga kryterium 100 %.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 10.10.2017 r.
Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w przypadku wniesienia przez Starostę Starachowickiego sprzeciwu co do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Zamiar wykonania wymienionych robót zgłoszony został do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w dniu 26.07.2017 r.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania na miejscu się z zakresem robót budowlanych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 17.08.2017r.