Załącznik 2.3 do SIWZ

Aparaty EKG wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych

Model aparatu:	…………………….

Producent:		…………………….

Kraj pochodzenia	……………………..

| Lp. | Opis parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat EKG 12-odprowadzeniowy – 5 szt. |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020r. | Tak |  |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
|  | Próbkowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał | Tak |  |
|  | Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz | Tak |  |
|  | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 Hz | Tak |  |
|  | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 Hz | Tak |  |
|  | Waga max. 4.5 kg z pełnym pojemnikiem papieru | Tak |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca | Tak |  |
|  | Praca w trybie ręcznym i automatycznym | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania i zapisu 10 minut ciągłego, 12-kanałowego zapisu EKG | Tak |  |
|  | Wykonywanie klasycznych badań 12-kanałowych z 10 odprowadzeń kabla pacjenta | Tak |  |
|  | Różne konfiguracje odprowadzeń: standard, Cabrera, Nehb, prawosercowe, tylnościenne, mieszane | Tak |  |
|  | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk wszystkich kanałów | Tak |  |
|  | Optymalne rozmieszczenie wydruku kanałów na całej szerokości papieru | Tak |  |
|  | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 210mm (A4) | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu 12.5, 25, 50 mm/s | Tak |  |
|  | Czułość 5, 10, 20 mm/mV | Tak |  |
|  | Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu bądź powtórzeniu | Tak |  |
|  | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy, pozwalający na min. 6 godzin pracy | min. 6h - 0 pkt. min. 7h – 5pkt. min. 8h - 10pkt |  |
|  | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci | Tak |  |
|  | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego | Tak |  |
|  | Wbudowany kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z panelem dotykowym, przekątna min 7’’, rozdzielczość 1024x768px | 7” – 0 pkt. 8” i powyżej – 10 pkt. |  |
|  | Wyświetlanie: krzywe EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia, podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk | Tak |  |
|  | Obsługa aparatu za pośrednictwem szczelnej klawiatury alfanumerycznej i dedykowanych przycisków wywołujących podstawowe funkcje drukowania aparatu | Tak |  |
|  | Obsługa aparatu za pośrednictwem panelu dotykowego | Tak - 10 pkt. Nie 0 pkt. |  |
|  | Wbudowana pamięć aparatu na 350 badań | Tak |  |
|  | Bezpośrednia obsługa worklisty z poziomu menu elektrokardiografu | Tak |  |
|  | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive | Tak |  |
|  | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru | Tak |  |
|  | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod | Tak |  |
|  | Port komunikacyjny LAN 1Gbit | Tak |  |
|  | Moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA, działający na częstotliwości 2.4 GHz oraz 5 GHz | Tak |  |
|  | Funkcja pomiarów krzywej EKG (interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i zautomatyzowane wprowadzanie danych pacjenta | Tak |  |
|  | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów | Tak |  |
|  | Dedykowany wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu. | Tak |  |
| II | Oprogramowanie do archiwizacji |  |  |
|  | Oprogramowanie do archiwizacji i analizy badań wraz z przeglądarką pacjentów i badań uzyskanych w aparacie, z możliwością edycji, pomiarów, generowania dodatkowych wydruków w różnych formatach. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję bezpośredniego sterowania próbą wysiłkową i dokumentowania przebiegu według standardowych protokołów po podłączeniu do aparatu bieżni lub ergometru | Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist | Tak |  |
| III | Wymagane akcesoria |  |  |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim 2 szt. w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego. | Tak |  |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem | Tak |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Okres, przez który dostawca gwarantuje dostępność części – minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, maksimum 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 3 dni robocze | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta | Podać |  |
|  | Szkolenie instalacyjne personelu z zakresu obsługi wraz z wystawieniem stosownych zaświadczeń. Szkolenie wskazanego personelu technicznego w zakresie konserwacji, sprawdzania i drobnych napraw oraz wystawi stosowne zaświadczenia. | Tak |  |

Uwaga!!!

W Załączniku w   kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy