Sprawa Nr 24/D/2022

Załącznik nr 2

| Arkusz asortymentowo-cenowy |
| --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Samochód do transportu krwi i jej składników oraz personelu medycznego na pobory ekipowe | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |

Termin realizacji odbioru przedmiotu umowy – waga kryterium 40% = 40 pkt

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 40 punktów – termin realizacji odbioru przedmiotu umowy do dnia 01.09.2022 r. 20 punktów – termin realizacji odbioru przedmiotu umowy od dnia 02.09.2022 r. jednak nie później niż do dnia 01.11.2022 r. | Tak, podać oferowany termin odbioru przedmiotu zamówienia |  |

- Wymagania ogólne:

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 samochodu osobowego typu furgon brygadowy fabrycznie nowego przeznaczonego do przewozu krwi i jej składników oraz personelu medycznego na pobory ekipowe  .

1.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi poniżej.

Wymagania techniczno – eksploatacyjne pojazdu:

- Dane techniczne

- silnik  diesel o pojemności min. 1999 cm

- zasilany olejem napędowym, spełniający normę EURO 6

- moc silnika min. 130 KM

- długość  pojazdu min 5400 mm

- Ilość drzwi – min. 4, ilość min miejsc – 7+kierowca

- skrzynia biegów mechaniczna (manualna), co najmniej 5 przełożeń do przodu

- system wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego

- centralny zamek sterowany pilotem

- kolumna kierownicy regulowana

- regulowana wysokość położenia fotela kierowcy

- nadwozie typu furgon brygadowy

- Wyposażenie

- ESC, ABS, HAS, EBA

- elektryczne otwieranie szyb

- klimatyzacja automatyczna lub manualna

- lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane

- felgi stalowe zabezpieczone kołpakami min. 16ʺ lub aluminiowe

- koła jezdne z ogumieniem zimowym

- opony letnie

- koło zapasowe pełnowymiarowe

- centralny zamek

- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna

- lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane

- Wyposażenie/wymagania dodatkowe

- apteczka z wyposażeniem

- trójkąt ostrzegawczy

- bezpłatny serwis ( przeglądy, wymiana materiałów eksploatacyjnych, naprawy itp.) na okres 24 m-c

- komplet dokumentów  pojazdu

- fabryczny zestaw kluczy i narzędzi.

- oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowany w ruchu drogowym (po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- oznakowanie pojazdu logiem WCKiK (po uzgodnieniu z Zamawiającym),

…………………………………………………

Podpis Wykonawcy.