Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY DRCHWIEJ

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : MODERNIZACJA DROGI

adres                     : UL.WIEJSKA CHECHLO

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     : UL.PARTYZANTOW 1, 32-310 KLUCZE

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INZYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2019/06/12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : DRCHWIEJ  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNR  AT03             Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni           m2        407.2800

0102-02-00            bitumicznej o gr.4cm z wywozem materialu z

30% powierzchni       rozbiorki na odl.1km

(268+60+312*3.3)*0.3=

2    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km    m3         16.2900

0208-02-02            odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-           * 11.0000

na dalsze 11km        15t,przy przewozie po drogach o nawierz.                =   179.1900

utwardzonej.Grunt I-IV

407.28*0.04=

3    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu                      m3         16.2900

0100-0200

4    KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem         m2       1357.6000

1005-07-00

268+60+312*3.3=

5    KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami                m3        101.7000

0201-06-00            przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z

KORYTO-odc.nowy       transportem urobku samochodami samowyładow.do 5

60mb+pobocza          t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV

pod droge sr.30cm   60*3.7*0.3=                                        66.6000

pobocza w dr.istn.

sr.15cm             312*(0.25+0.5)*0.15=                               35.1000

--------------------

RAZEM :     101.7000

6    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km    m3        101.7000

0208-02-00            odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do            *  4.0000

NA DALSZE 4KM         5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.               =   406.8000

utwardzonej.Grunt I-IV

7    KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy   m2        243.0000

0103-03-01            konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w

gruntach kategorii II-VI

60*4.05=

8    KNNR    6             Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,    m2        222.0000

0104-01-01            grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu

walca statycznego

60*3.7=

9    KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2        222.0000

0113-01-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

10   KNNR    6             Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2        243.0000

0113-05-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

60*4.05=

11   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    t          67.8800

0108-02-00            mieszanką mineralno-asfaltową,standard II,

50kg/m2               transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-

10 t na odleg.5 km

(268+60+312*3.3)*0.050=

12   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanki mineralno-         t          67.8800

0108-05-00            bitumicznej samochodem samowyładowczym 5-10 t na           * 10.0000

z dalszych 10km       dalszy 1 km ponad 5 km,przy wyrównywaniu                =   678.8000

istniejącej podbudowy

13   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych    m2       1357.6000

0309-02-01            standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po

zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem

samowyład.5-10 t

268+60+312*3.3=

14   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych    m2        198.0000

0309-02-01            standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po               *  1.2500

nowy odcinek dl.60mb- zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem        =   247.5000

5cm k=1.25            samowyład.5-10 t

60*3.3=

15   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-         t         163.7200

0309-07-01            bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,          * 10.0000

z dalszych 10km       na dalszy 1 km ponad 5 km                               =  1637.2000

1357.6*0.102+198*0.102*1.25=

PRZEDMIAR : DRCHWIEJ  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    m3         35.1000

0107-02-00            tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy

pobocza szer.         ponad 10 cm

0.50m+0.25m

312*(0.5+0.25)*0.15=

17   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    m3          2.2500

0107-01-00            tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy

wzdluz nowego         do 10 cm

odcinka

60*(0.5+0.25)*0.05=

KOSZTORYS : DRCHWIEJ  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

*1    KNR  AT03             Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4cm z wywozem

0102-02-00            materialu z rozbiorki na odl.1km

30% powierzchni

Ilość= (268+60+312*3.3)*0.3=

407.2800 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00900                                 3.66552

70 39813    Samochód samowyładowczy 10-15t             m-g                  0.01600                                 6.51648

71 12715    Frezarka drogowa z podaj.2,0m              m-g                  0.00440                                 1.79203

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km

0208-02-02            samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.

na dalsze 11km        Grunt I-IV

Ilość= 407.28*0.04=

16.2900 m3         11.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 39813W   Samochód samowyład.10-15 t (1)             m-g                  0.01600                                 2.86704

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu

0100-0200

16.2900 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1005-07-00

Ilość= 268+60+312*3.3=

1357.6000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00760                                10.31776

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1040099  Asfalt drogowy stały                       kg                   0.51000                               692.37600

22 1020399  Olej napędowy do silników                  kg                   0.01800                                24.43680

70 52271    Skrapiarka d/bitumu 250-500dm3             m-g                  0.01220                                16.56272

71 39116    Ciągnik kołowy  29-37/37-50KM              m-g                  0.01220                                16.56272

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z

0201-06-00            transportem urobku samochodami samowyładow.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-

KORYTO-odc.nowy       IV

60mb+pobocza

101.7000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.15300                                15.56010

72 11162W   Kop.1-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)             m-g                  0.05420                                 5.51214

76 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.16900                                17.18730

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km

0208-02-00            samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.

NA DALSZE 4KM         Grunt I-IV

101.7000 m3          4.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.02900                                11.79720

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

0103-03-01            wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-

VI

Ilość= 60*4.05=

243.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00220                                 0.53460

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 3930000  Woda                                       m3                   0.00460                                 1.11780

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00410                                 0.99630

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00410                                 0.99630

72 11333    Spycharka gąsienicowa  75 KM               m-g                  0.00400                                 0.97200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : DRCHWIEJ  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8    KNNR    6             Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu

0104-01-01            10 cm,przy użyciu walca statycznego

Ilość= 60*3.7=

222.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.07720                                17.13840

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1601899  Piasek                                     m3                   0.12300                                27.30600

22 3930000  Woda                                       m3                   0.00500                                 1.11000

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00410                                 0.91020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15

0113-01-00            cm

222.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.02660                                 5.90520

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.31800                                70.59600

22 3930000  Woda                                       m3                   0.01500                                 3.33000

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00270                                 0.59940

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.03870                                 8.59140

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNNR    6             Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10

0113-05-00            cm

Ilość= 60*4.05=

243.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.02610                                 6.34230

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.21200                                51.51600

22 1600600  Mial kamienny                              t                    0.01430                                 3.47490

23 3930000  Woda                                       m3                   0.01000                                 2.43000

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00290                                 0.70470

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.02820                                 6.85260

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,

0108-02-00            standard II,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odleg.5 km

50kg/m2

Ilość= (268+60+312*3.3)*0.050=

67.8800 t           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.04000                                70.59520

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603099  Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 22 W      t                    1.01500                                68.89820

70 12113    Walec statyczny samojezdny 10t             m-g                  0.02800                                 1.90064

71 12115    Walec statyczny samojezdny 15t             m-g                  0.02800                                 1.90064

72 52313    Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.05600                                 3.80128

73 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.17600                                11.94688

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyładowczym

0108-05-00            5-10 t na dalszy 1 km ponad 5 km,przy wyrównywaniu istniejącej podbudowy

z dalszych 10km

67.8800 t          10.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01000                                 6.78800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : DRCHWIEJ  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*13   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,

0309-02-01            grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10

t

Ilość= 268+60+312*3.3=

1357.6000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03990                                54.16824

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    0.10200                               138.47520

70 52313    Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.00750                                10.18200

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00750                                10.18200

72 12160    Walec statyczny samoj.ogumiony             m-g                  0.00750                                10.18200

73 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01800                                24.43680

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*14   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,

0309-02-01            grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10

nowy odcinek dl.60mb- t

5cm k=1.25

Ilość= 60*3.3=

198.0000 m2          1.2500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03990                                 9.87525

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    0.10200                                25.24500

70 52313    Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.00750                                 1.85625

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00750                                 1.85625

72 12160    Walec statyczny samoj.ogumiony             m-g                  0.00750                                 1.85625

73 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01800                                 4.45500

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami

0309-07-01            samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km

z dalszych 10km

Ilość= 1357.6*0.102+198*0.102*1.25=

163.7200 t          10.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01000                                16.37200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*16   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,

0107-02-00            grubość warstwy ponad 10 cm

pobocza szer.

0.50m+0.25m

Ilość= 312*(0.5+0.25)*0.15=

35.1000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.41000                                49.49100

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    1.99000                                69.84900

22 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    0.20000                                 7.02000

23 1600600  Mial kamienny                              t                    0.10000                                 3.51000

24 3930000  Woda                                       m3                   0.25000                                 8.77500

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.22000                                 7.72200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*17   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,

0107-01-00            grubość warstwy do 10 cm

wzdluz nowego

odcinka

Ilość= 60*(0.5+0.25)*0.05=

2.2500 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.99000                                 4.47750

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    1.99000                                 4.47750

22 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    0.30000                                 0.67500

23 1600600  Mial kamienny                              t                    0.18000                                 0.40500

24 3930000  Woda                                       m3                   0.25000                                 0.56250

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.28000                                 0.63000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------