| Arkusz asortymentowo-cenowy Sprawa 42/D/2022 Załącznik Nr 2 |
| --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Samochód do transportu krwi i jej składników oraz personelu medycznego na pobory ekipowe | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |

…………………………………………….

data, podpis

- Wymagania ogólne:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 fabrycznie  nowego samochodu przeznaczonego do przewozu krwi i jej składników oraz personelu medycznego na pobory ekipowe  .

1.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia w

sposób zgodny z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi poniżej.

Wymagania techniczno – eksploatacyjne pojazdu:

- Dane techniczne

- silnik  diesel o pojemności min. 1900 cm

- zasilany olejem napędowym, spełniający normę EURO 6

- moc silnika min. 120 KM

- długość  pojazdu min 5200 mm

- przestrzeń bagażowa o wymiarach: szer. miedzy kołami min 120 cm. głębokość min 130 cm

- ilość drzwi – min. 4,

- ilość min. miejsc – 8 + kierowca

- fotele 2 i 3 rzędu w konfiguracji 2+1

- skrzynia biegów mechaniczna (manualna), co najmniej 5 przełożeń do przodu

- system wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego

- centralny zamek sterowany pilotem

- kolumna kierownicy regulowana

- regulowana wysokość położenia fotela kierowcy

- Wyposażenie

- ABS

- elektryczne otwieranie szyb

- klimatyzacja automatyczna lub manualna

- lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane

- koła jezdne z ogumieniem letnim aluminiowe lub stalowe zabezpieczone kołpakami min. 16ʺ

- koła jezdne z ogumieniem zimowym

- koło zapasowe pełnowymiarowe

- centralny zamek

- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna

- Wyposażenie/wymagania dodatkowe

- apteczka z wyposażeniem

- trójkąt ostrzegawczy

- bezpłatny serwis ( przeglądy, wymiana materiałów eksploatacyjnych, naprawy itp.) na okres 24 m-c

- komplet dokumentów  pojazdu

- fabryczny zestaw kluczy i narzędzi

- oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowany w ruchu drogowym (po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- oznakowanie pojazdu logiem WCKiK (po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- komplet dokumentów  pojazdu

- kratka lub ściana grodziowa  oddzielająca przestrzeń bagażową

- dodatkowa instalacja elektryczna z przetwornicą prądu 230V w przestrzeni ładunkowej pozwalająca podłączyć urządzenia- min 1000W przy ciągłym obciążeniu.