Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY CHODBYZA

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 120111K - UTWARDZENIE POBOCZA

adres                     : BYDLIN

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     :

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INŻYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2019/02/19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : CHODBYZA  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-   m         325.0000

0721-01-00            asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm

wyrownanie brzegu

2    KNNR    6             Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas          m2         16.2500

0802-04-00            mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

325*0.05=

3    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          1.6250

0109-09-00            skrzyniowymi na odległość do 1 km

16.25*0.1=

4    KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu  m3          1.6250

0109-10-00            spryzmowanego samochodami skrzyniowymi                     * 15.0000

na dalsze 15km                                                                =    24.3750

5    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu                      m3          1.6250

0100-0200

6    KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami                m3        150.7500

0201-02-00            przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z

koryto pod chodnik    transportem urobku samochodami samowyładowczymi

do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III

310*1.8*0.25+45*0.25=

7    KNR  231I             Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o        m         325.0000

0401-02-00            wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV                *  0.5000

pogl.rowkow -50% -                                                            =   162.5000

kraw.

8    KNR  231I             Ławy betonowe z oporem pod krawężniki             m3         19.5000

0402-04-00

325*0.06=

9    KNR  231I             Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe               m3          6.2600

0402-03-00

pod obrzeza

313*0.02=

10   KNR  231I             Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30   m         325.0000

0403-03-00            cm na podsypce cementowo-piaskowej

11   KNR  231I             Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  m         313.0000

0407-03-00            piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

310+1.5*2=

12   KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy   m2        510.0000

0103-03-00            konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w

gruntach kategorii II-VI

310*1.5+45=

13   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2        510.0000

0113-02-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

310*1.5+45=

14   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,      m2         32.5000

0113-02-00            grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

uzupelnienia w drodze

przy kraw

325*0.1=

15   KNNR    6             Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8   m2        510.0000

0502-04-00            cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny

analogia-na miale     wypełniane piaskiem

kamiennym

310*1.5+45=

16   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych    m2         32.5000

0309-02-00            standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po               *  1.2500

5cm                   zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem        =    40.6250

samowyład.do 5 t

325*0.1=

17   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-         t           4.1440

0308-07-00            bitumicznych samochodami samowyładowczymi do 5 t,          * 15.0000

z dalszych 15km       na dalszy 1 km ponad 5 km                               =    62.1600

32.5*0.102*1.25=

KOSZTORYS : CHODBYZA  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

1    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5

0721-01-00            cm

wyrownanie brzegu

325.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03950                                12.83750

20 3930099W Woda                                       m3                   0.00800                                 2.60000

21 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

70 52600W   Piła spal.d/cięcia szczel.11kW             m-g                  0.06280                                20.41000

72 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00940                                 3.05500

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR    6             Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

0802-04-00

Ilość= 325*0.05=

16.2500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.28300                                 4.59875

70 83111    Sprężarka spalinowa  4-5 m3/mi             m-g                  0.08900                                 1.44625

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

0109-09-00

Ilość= 16.25*0.1=

1.6250 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.39000                                 2.25875

70 39521W   Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)             m-g                  0.72000                                 1.17000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4    KNRW 401W             Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami

0109-10-00            skrzyniowymi

na dalsze 15km

1.6250 m3         15.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39521W   Samochód skrzyniowy do 5,0t(1)             m-g                  0.02000                                 0.48750

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu

0100-0200

1.6250 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    KNNR   1W             Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z

0201-02-00            transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt

koryto pod chodnik    kat.III

Ilość= 310*1.8*0.25+45*0.25=

150.7500 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.17600                                26.53200

70 11111W   Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1)             m-g                  0.08350                                12.58763

76 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.25100                                37.83825

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNR  231I             Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu

0401-02-00            III-IV

pogl.rowkow -50% -

kraw.

325.0000 m           0.5000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.14890                                24.19625

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CHODBYZA  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*8    KNR  231I             Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

0402-04-00

Ilość= 325*0.06=

19.5000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  9.02000                               175.89000

20 2370601W Beton zwykly B- 7,5                        m3                   1.04000                                20.28000

21 2600619  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3                   0.04000                                 0.78000

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.27000                                 5.26500

23 3930000  Woda                                       m3                   0.47000                                 9.16500

24 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*9    KNR  231I             Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe

0402-03-00

pod obrzeza

Ilość= 313*0.02=

6.2600 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  9.88000                                61.84880

20 2370601W Beton zwykly B- 7,5                        m3                   1.04000                                 6.51040

21 2600619  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3                   0.03000                                 0.18780

22 1601899  Piasek                                     m3                   0.34000                                 2.12840

23 3930000  Woda                                       m3                   0.47000                                 2.94220

24 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*10   KNR  231I             Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

0403-03-00            piaskowej

325.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.42900                               139.42500

20 2220003  Krawezniki drogowe betonowe 15x30cm        m                    1.02000                               331.50000

21 1601899  Piasek                                     m3                   0.01270                                 4.12750

22 1700301  Cement portlandzki zwykly "35" b/dodatkow  t                    0.00390                                 1.26750

23 3930000  Woda                                       m3                   0.00420                                 1.36500

24 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11   KNR  231I             Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin

0407-03-00            piaskiem

Ilość= 310+1.5*2=

313.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.24040                                75.24520

20 2220802  Obrzeza betonowe 30x8 cm                   m                    1.02000                               319.26000

21 1601899  Piasek                                     m3                   0.00600                                 1.87800

22 0000000  materialy inne                             %                    0.50000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNNR    6             Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

0103-03-00            wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-

VI

Ilość= 310*1.5+45=

510.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00220                                 1.12200

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 3930000  Woda                                       m3                   0.00460                                 2.34600

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00410                                 2.09100

71 12300    Walec wibracyjny samojezdny                m-g                  0.00410                                 2.09100

72 11333    Spycharka gąsienicowa  75 KM               m-g                  0.00400                                 2.04000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

0113-02-00            cm

Ilość= 310*1.5+45=

510.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03100                                15.81000

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.42400                               216.24000

22 3930000  Woda                                       m3                   0.02000                                10.20000

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00370                                 1.88700

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.04520                                23.05200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : CHODBYZA  STR.:   3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14   KNNR    6             Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20

0113-02-00            cm

uzupelnienia w drodze

przy kraw

Ilość= 325*0.1=

32.5000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03100                                 1.00750

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600599  Kruszywo mineralne n/sort.(tluczen,klince) t                    0.42400                                13.78000

22 3930000  Woda                                       m3                   0.02000                                 0.65000

70 11612    Równiarka samojezdn.74kW/100KM             m-g                  0.00370                                 0.12025

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.04520                                 1.46900

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*15   KNNR    6             Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce

0502-04-00            piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

analogia-na miale

kamiennym

Ilość= 310*1.5+45=

510.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.08000                               550.80000

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 2222120  Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare    m2                   1.02000                               520.20000

22 1600600  mial kamienny                              m3                   0.07930                                40.44300

23 3930000  Woda                                       m3                   0.02200                                11.22000

70 45110    Wibrator powierzchniowy                    m-g                  0.13000                                66.30000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*16   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,

0309-02-00            grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5

5cm                   t

Ilość= 325*0.1=

32.5000 m2          1.2500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03990                                 1.62094

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    0.10200                                 4.14375

70 52313    Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.00750                                 0.30469

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00750                                 0.30469

72 12160    Walec statyczny samoj.ogumiony             m-g                  0.00750                                 0.30469

73 39811    Samochód samowyładowczy do 5 t             m-g                  0.02500                                 1.01563

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami

0308-07-00            samowyładowczymi do 5 t,na dalszy 1 km ponad 5 km

z dalszych 15km

Ilość= 32.5*0.102*1.25=

4.1440 t          15.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39811    Samochód samowyładowczy do 5 t             m-g                  0.01600                                 0.99456

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------