ZP.271.10.2020.1022

Załącznik nr 1.2

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 2: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU – ZS4

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO - ZS4 stanowiącego wyposażenie pracowni w:

- Zespołu Szkół nr 4 , ul. Św. Ducha 6 , 33-300 Nowy Sącz

na potrzeby projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 r.

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI specyfikacji).

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u zamawiającego - wymagane jest dostarczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy (miejsce dostawy szczegółowo opisane przy opisie przedmiotu zamówienia):

- siedziba Zespołu Szkół nr 4 , ul. Św. Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie.

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

Zespołu Szkół nr 4 , ul. Św. Ducha 6 , 33-300 Nowy Sącz

Zad. 11 Organizacja pracowni informatycznej w CKZ oddział ZS4

- Komputer  (17 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 17 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Procesor: Intel Core i5-9400F (6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.10 GHz, 9 MB cache) Chipset:Intel H310 Pamięć RAM: 16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB Karta graficzna: NVIDIA GeForce GT 1030 Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna) Dysk SSD M.2: 240 GB Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA: Możliwość montażu dwóch dysków SATA Wbudowane napędy optyczne" Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni: USB 2.0 - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny: USB 2.0 - 4 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. DVI (karta graficzna) - 1 szt. HDMI - 1 szt. HDMI (karta graficzna) - 1 szt. PS/2 Combo - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Port LPT - 1 szt. Port COM - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x1 - 2 szt. SATA III - 3 szt. M.2 - 1 szt. Kieszeń zewnętrzna 5,25" - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt. Zasilacz: 300 W Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, |

- Monitor 24 (17 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 17 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Monitor |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | MONITOR | Przekątna ekranu: 23,8" Powłoka matrycy: Matowa Rodzaj matrycy: LED, IPS Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Format ekranu: 16:9 Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego Wielkość plamki: 0,275 x 0,275 mm Jasność: 250 cd/m² Kontrast statyczny: 1 000:1 Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni Kąt widzenia w pionie: 178 stopni Czas reakcji: 5 ms (GTG) 8 ms Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Rodzaje wejść / wyjść: VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Kolor: czarny Obrotowy ekran (PIVOT): Tak Pobór mocy podczas pracy: 40 W Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,3 W Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Regulacja wysokości (Height) Regulacja kąta obrotu (Swivel) Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm Dołączone akcesoria: Kabel DisplayPort Kabel USB 3.0 Kabel zasilający Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa |

- Mysz + klawiatura przewodowa  (17 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 17 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Mysz + klawiatura przewodowa |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Mysz + klawiatura przewodowa | Parametry ogólne zestawu Typ urządzenia: Zestaw przewodowy klawiatura i mysz Typ komunikacji: przewodowa Interfejs: USB Kolor: Czarny Dane techniczne myszki Sensor: optyczny Profil: uniwersalny Liczba przycisków myszy: 3 Rolka do przewijania: Tak Rozdzielczość skanowania powierzchni (DPI): 1000 Dane techniczne klawiatury Układ: QWERTY [PL/US] Kolor: Czarny Interfejs: USB Klawisze funkcyjne: TAK (minimum 5) |

- Laptop  + torba + mysz (1 szt ) stanowiący wyposażenie do pracowni informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  -1 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
|  | Opis | Procesor: Intel Core i3-8145U (2 rdzenie, od 2.1 GHz do 3.9 GHz, 4MB cache) Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM : 32 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1 Dysk SSD M.2 PCIe: 256 GB Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Typ ekranu: Matowy, LED Przekątna ekranu: 15,6" Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna: Intel UHD Graphics 620 Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa: 1.0 Mpix Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth Złącza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Dodatkowe informacje Wydzielona klawiatura numeryczna Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge) Szyfrowanie TPM Dołączone akcesoria Zasilacz |
| 1. | TYP | Komputer przenośny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | EKRAN | - Przekątna ekranu: min 15” podświetlenie LED, - Czas reakcji matrycy: 8ms, - Proporcja ekranu: 16:9, - Rozdzielczość: min 1366x768, - Kontrast na poziomie 1000:1, - Jasność na poziomie 250 cd/m2, - Powłoka Matowa. |
| 5. | PŁYTA GŁÓWNA | - Wyposażony w minimum 2 rdzenie fizyczne, częstotliwość taktowania na poziomie 2.3, TDP na poziomie 15W, osiągana wydajność w teście PassMark CPU: minimum 3951, - Wsparcie dla technologii: 64bit, IntelVT/AMD-V, wsparcie dla pamięci w trybie dual channel. |
| 6. | PAMIĘĆ RAM | - Z zestawem mikroukładów chipset zapewniających pełne wsparcie zamontowanego w komputerze procesora, - Pamięć RAM: obsługiwana ilość pamięci RAM do 16GB w konfiguracji dwukanałowej, wsparcie dla modułów DDR3 lub lepiej, - Zintegrowana karta graficzna osiągająca min 829 pkt w teście G3D Mark, - Inne sploty i gniazda: 1x HDMI, 1x RJ45, 3xUSB (min 1x USB3.0), - Zintegrowane peryferia: Karta dźwiękowa zgodna z ALC887 lub równoważna, karta sieciowa 10/100/1000 zgodna z RTL8111H lub lepsza), - Karta WiFi w standardzie 801.11 a/b/g/Ac, - Moduł Bluetooth, - Inne funkcjonalności: wbudowany mikrofon oraz kamera o rozdzielczości min 1.0Mpix. |
| 8. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | - Oferująca bezkonfliktową współpracę z zamontowaną płytą główną i procesorem, - Typu DDR3 lub DDR4 min 8 GB w dwóch modułach DUAL CHANNEL. |
| 9. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | - Pojemność 1TB, format 3.5”, - Interfejs SATAIII, pojemność bufora 64MB, - Średni czas dostępu na poziomie 4.17ms. |
| 10. | DODATKOWE AKCESORIA | Nagrywający i odczytujący płyty w standardzie DVD+/-RW DL. |
| 11. | MYSZ I KLAWIATURA | Obsługujący standardy: Micro SD, Micro SDHC, MultiMediaCard, SD, SDHC. |
| 12. | INNE | Torba oferująca możliwość przenoszenia urządzenia w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę przed nadmierną wilgocią. Mieszcząca wszelkie dostarczone akcesoria fabrycznie z urządzeniem, oraz posiadająca dodatkową przestrzeń na dokumenty. |
| 13. | WYMAGANIA DODATKOWE | - Wbudowana tabliczka dotykowa z wydzielonymi klawiszami z możliwością jej wyłączenia za pomocą skrótu klawiaturowego, - Klawiatura w standardzie QWERTY ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną, - Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką do przewijania zawartości ekranu i przyciskiem w rolce, czułość na poziomie min. 800dpi lub lepiej, interfejs USB, kolor czarny, długość kabla 1.8m. |

- Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna Obsługiwany typ nośnika: Papier zwykły Koperty Etykiety Obsługiwane formaty nośników: A4 A5 A6 B5 Podajnik papieru: 260 arkuszy Odbiornik papieru: 150 arkuszy Szybkość druku w mono: 28 str./min Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi Szybkość kopiowania: 28 str./min Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi Maksymalny format skanu: A4 Miesięczne obciążenie: 30000 str./miesiąc Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m² Funkcja faksu: Tak Druk dwustronny (dupleks): Automatyczny Interfejsy: USB Wi-Fi LAN (Ethernet) AirPrint RJ-11 NFC Wyświetlacz: Wbudowany Dodatkowe informacje: Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) Dołączone akcesoria: Toner pełny |

- Tonery (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:- Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Tonery |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Wydajność | Min 6000 stron |
| 4 | Kompatybilność | Kompatybilna z urządzeniem wielofunkcyjnym z tabeli 5 |

- Projektor multimedialny (1 sztuka)  stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
|  | Opis | Technologia wyświetlania: DLP Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 (FHD) Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 (FHD) Format obrazu: 4:3 16:9 16:10 Jasność: 3000 lm Kontrast: 10 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu: 30" - 300" Żywotność lampy: 4 000 h (tryb normalny) 10 000 h (tryb ekonomiczny) Moc lampy: 240 W Złącza wejścia / wyjścia: Wejście audio - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. HDMI - 1 szt. HDMI/MHL - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. VGA out (D-sub) - 1 szt. USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt. Mini USB - 1 szt. RS-232 - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Głośniki - Tak Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Dołączone akcesoria: Pilot Kabel VGA Kabel zasilający Osłona obiektywu Bateria Instrukcja Obsługi Instrukcja szybkiego uruchomienia |

- Uchwyt do projektora (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Uchwyt do projektora |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Uchwyt do projektora Opis ze szkoły | Typ: Ścienny Kolor: Czarny Maksymalne obciążenie: 15 kg Obrót: 360° Pochylenie: +/-15° Kompatybilność: Regulowany - uniwersalny Dodatkowe informacje: Możliwość ukrycia przewodów w uchwycie Wysokość: 1975 mm Szerokość: 181 mm Głębokość: 181 mm Dołączone akcesoria: Śrubki montażowe |

- Ekran projekcyjny  (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Ekran projekcyjny |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Ekran projekcyjny | Typ: Ręczny Powierzchnia projekcyjna: Biała, matowa Przekątna : min 110" Format: 4:3 Mocowanie: Ścienne Automatyczny system blokujący ekran Płynne zwijanie ekranu Ekran zwijany do kasety Gwarancja: 24 miesiące |

- Tablica szkolna biała suchościeralna (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Tablica szkolna biała suchościeralna |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Tablica szkolna biała suchościeralna | Rama aluminiowa Szerokość ramy 20 mm Powierzchnia Ceramiczna (do użytku markerami suchościeralnymi) Powierzchnia magnetyczna (można mocować magnesy) Rozmiar 180x120cm - plecy wzmacniana blachą Narożniki z tworzywa Montaż na 4 rogach (śruby zakryte zaślepkami) lub na dodatkowych haczykach Montaż pionowy lub poziomy Dokładana półka na akcesoria |

- Zestaw pisaków (10 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 10 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Zestaw pisaków |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Zestaw pisaków | Zestaw zawiera 4 kolory: czerwony , zielony, niebieski , czarny |

- Listwa zasilająca (5 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 5 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Listwa zasilająca |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Listwa zasilająca | Napięcie znamionowe 230 V Częstotliwość znamionowa 50 Hz Prąd znamionowy obciążenia 10 A Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego 25 ns Nap. znam. układu przeciwprzepięciowego 250 Nominalny prąd wyładowczy 2kA (L/N) - 8/20µs Maks. prąd wyładowczy 6,5kA (L/N) - 8/20µs System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) Ilość gniazd sieciowych 5 szt. Długość kabla min 2.2m Typ gniazd sieciowych Standard polski Rodzaj materiału obudowy z tworzywa sztucznego samo-gasnącego |

- Serwer plików+ dyski 2x2tb (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  informatycznej w CKZ oddział ZS4 o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy: - Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Serwer plików + dyski 2x2tb |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Serwer + dyski 2x2tb | Kieszenie na dyski: 2,5"/3,5" - 4 szt. (Hot swap) RAID: 0 1 5 6 10 JBOD Single Disk Rodzaje wyjść / wejść: USB 3.0 - 3 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Procesor: Annapurna Labs Alpine AL-314 (4 rdzenie, 1.7 GHz) Pamięć RAM: 4 GB (DDR3) Protokoły sieciowe: AFP Dynamiczny DNS (DDNS) HTTP HTTPS iPv4/iPv6 iSCSI Klient DHCP lub statyczny adres IP Serwer CIFS/SMB Serwer DHCP Serwer FTP S.M.A.R.T. SNMP SSH Telnet Wake-On-LAN System plików dla dysków zewnętrznych: FAT32 NTFS HFS+ EXT3 EXT4 System plików: EXT4 Dodatkowe informacje: Dostęp przez sieć Web Licencja na 2 kamery IP Zabezpieczenie Kensington lock Dołączone akcesoria: Zasilacz Kabel sieciowy - 2 szt. Kabel zasilania - 1 szt. Pakiet akcesoriów Dołączone 2 dyski o pojemności 2tb o właściwościach: Rodzaj dysku: HDD wewnętrzny Pojemność: 2000 GB Format: 3.5" Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt. Pamięć podręczna cache: 64 MB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min Niezawodność MTBF: 1 000 000 godz. Dodatkowe informacje: Dostęp do danych: 24x7 |

Zad. 33 Wyposażenie pracowni instalatora elektroniki użytkowej CKZ oddział ZS4

- Monitor 22" (4 sztuki) stanowiący wyposażenie do pracowni  instalatora elektroniki użytkowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół nr 4 , ul.  Kochanowskiego 9 , 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 4 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Monitor |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | MONITOR | przekątna : co najmniej 22 cali rozdzielczość nominalna : 1920 x 1080 (Full HD) piksele rodzaj matrycy : PLS typ matrycy : matowa format obrazu : 16:9 porty wejścia/wyjścia : 1 x HDMI, 1 x D-Sub 15-pin Kabel HDMI 2m |

- Ruter (4 sztuki) stanowiący wyposażenie do pracowni  instalatora elektroniki użytkowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 4 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Router |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Router | Praca w paśmie 2,4 GHz Standardy 802.11b/g/n 4 portów fast Ethernet Wbudowana antena 1,5 dBi, technologia 2x2 MIMO Moc nadawcza 20 dBm Możliwość zasilania przez wtyk DC lub PoE na porcie Ether1 Możliwość zasilania innego urządzenia poprzez wyjście PoE na porcie Ether5, maksymalne obciążenie 500 mA System RouterOS z licencją Level 4 |

- Monitor interaktywny 65 cali (1 szt ) stanowiący wyposażenie do pracowni instalatora elektroniki użytkowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 1 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
|  | Opis | Przekątna 65" lub większa Typ panelu i technologia TFT LCD z podświetleniem DLED Obszar wyświetlania (mm) 1431 (wys.) x 807 (szer.) (64,5” dokładna przekątna) Format obrazu 16:9 Rozdzielczość 3840 x 2160 Liczba wyśw. kolorów 1.07B (10bit) Jasność 350 nitów (typ.) 300 nitów (min.) Kontrast 1200:1 (typ.) Czas reakcji 8 ms Kąty widzenia Horyzontalnie: = 178 st. / Wertykalnie: = 178 st. Podświetlenie DLED Żywotnośc panelu min. 30 000 godz. Twardość szyby frontowej 7H, antyrefleksyjna powłoka Technologia dotyku Podczerwień Rozdzielczość dotyku 32767 x 32767 Ilośc punktów dotyku 20 pkt, 10 pkt dotyk ciągły (pisanie) Czas reakcji dotyku <15ms Obsługiwane systemy Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome Żywotnośc technologii dotyku 80 000 godzin System wbudwany ANDROID HDMI 1.4a x 2 (3840 x 2160@30Hz) 2.0 x 1 (3840 x 2160@60Hz) RGB / VGA x 1 DisplayPort x 1 (3840 x 2160@60Hz) Audio x 1 PC audio (3.5mm) CVBS (AV) x 1 RS232 x 1 PC (OPS) x 1 HDMI x 1 (1080P@60Hz) Audio (wyjście słuchawkowe) x 1 SPIDF x 1 RJ45 x 1 2.0 Typ A x 4 (front x 2, współdzielone pomiędzy wbudowany moduł i OPS) 3.0 Typ A x 2 (front x 1, współdzielony pomiędzy wbudowany moduł i OPS) 2.0 Typ B (dotyk) x 2 Wbudowane 16W x 2 Procesor ARM Cortex A53 Quad Core 1.2G Hz CPU Grafika ARM Mali-450 Quad Core Pamięć RAM 2GB DDR3 Pamięć do przechowywania 16GB eMMC |
| 1. | TYP | Monitor interaktywny |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | EKRAN | • Przekątna 65" lub większa Typ panelu i technologia TFT LCD z podświetleniem DLED • Czas reakcji matrycy: 8ms, • Proporcja ekranu: 16:9, • Rozdzielczość: min 3840 x 2160, • Kontrast na poziomie 1200:1, Jasność 350 nitów Technologia dotyku Podczerwień System wbudowany ANDROID |
| 4. | INNE | Waga urządzenia nie większa niż 59kg |
| 5. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. |

- Serwer (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  instalatora elektroniki użytkowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Serwer plików + dyski 2x2tb |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Serwer | Kieszenie na dyski: 2,5"/3,5" - 4 szt. (Hot swap) Obsługuje RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single Disk Rodzaje wyjść / wejść: USB 3.0 - 3 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Procesor: Annapurna Labs Alpine AL-314 (4 rdzenie, 1.7 GHz) Pamięć RAM: 4 GB (DDR3) Protokoły sieciowe: AFP Dynamiczny DNS (DDNS) HTTP HTTPS iPv4/iPv6 iSCSI Klient DHCP lub statyczny adres IP Serwer CIFS/SMB Serwer DHCP Serwer FTP S.M.A.R.T. SNMP SSH Telnet Wake-On-LAN System plików dla dysków zewnętrznych: FAT32 NTFS HFS+ EXT3 EXT4 Dodatkowe informacje: Dostęp przez sieć Web Licencja na 2 kamery IP Zabezpieczenie Kensington lock Dołączone akcesoria: Zasilacz Kabel sieciowy cat 5e- 2 szt. Kabel zasilania - 1 szt. Dołączone 2 dyski o pojemności 2TB o właściwościach: Rodzaj dysku: HDD wewnętrzny Pojemność: 2000 GB Format: 3.5" Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt. Pamięć podręczna cache: 64 MB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min Niezawodność MTBF: 1 000 000 godz. Przeznaczone do pracy ciągłej: 24x7 |

- Drukarka 3D +filament  (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  instalatora elektroniki użytkowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół nr 4 , ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
|  | Drukarka 3D +filament | Parametry: Podstawowe informacje Kolorowy wyświetlacz: co najmniej 3.5" Materiał ramy: Stop aluminium Napięcie zasilania: od 100 V do 240 V AC Wspierane systemy: mac OS, Windows Druk 3D Temperatura stołu roboczego: do 100°C Pole robocze: co najmniej 125 x 125 x 125 mm Prędkość druku: do 100 mm/s Średnica dyszy: 0.4 mm Temperatura dyszy: do 260°C Rozdzielczość warstwy: od 0,1 do 0,3mm Obsługiwane typy plików: STL, OBJ Grawerowanie laserem Pole robocze: co najmniej 125 x 125 mm Moc lasera: co najmniej 200 mW Wspierane materiały: drewno, skóra, plastik, papier Obsługiwane typy plików: JPEG. Rzeźbienie CNC Pole robocze: co najmniej 90 x 90 mm Średnica trzonu: do 3 mm Prędkość wrzeciona: co najmniej 4 000 obr/min Wspierane materiały: drewno, akryl, PCB Obsługiwane typy plików: jpg Zestaw zawiera: Moduł lasera Moduł głowicy 3D Moduł CNC |

12. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30232110-8 Drukarki laserowe

48820000-2 Serwery

31682500-5 Awaryjny sprzęt elektryczny

38653400-1 Ekrany projekcyjne

38652100-1 Projektory

30237230-0 Pamięci

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

30213100-6 Komputery przenośne

30237270-2 Torby na komputery przenośne

30237410-6 Myszka komputerowa

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

30121430-6 Cyfrowe urządzenia powielające

30213300-8 Komputer biurkowy

30237460-1 Klawiatury komputerowe

44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby

30231300-0 Monitory ekranowe

30231320-6 Monitory dotykowe

30234500-3 Pamięci do przechowywania danych

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

32581100-0 Kabel do transmisji danych

32322000-6 Urządzenia multimedialne

30237280-5 Akcesoria zasilające

38520000-6 Skanery

32342412-3 Głośniki

39162100-6 Pomoce dydaktyczne