Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni mineralno-asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera.

- Adres obiektu budowlanego: Drogi Miejskie Miasta Będzina.

- Zamawiający: PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. ul. Paryska 11, 42-500 Będzin.

- Przedmiot zamówienia.

- Celem postępowania jest wyłonienie wykonawcy, który zapewni należyte 
i terminowe wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy nawierzchni mineralno-asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-asfaltowych za pomocą natrysku emulsji kationowej szybkorozpadowej 
i grysów przy użyciu specjalistycznego sprzętu, remontera, stosowanego do naprawy ubytków w jezdni o głębokości do 5 cm.

- Remonty cząstkowe wykonane będą na drogach gminnych na terenie Miasta Będzina.

- Zamawiający przewiduje wykonanie około 3 500,00 m2.

- Zakresy będą zlecane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilości maksymalnie: 1000,00 m2 w jednym zleceniu z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.

- Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz obowiązującymi polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Wymagany termin gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy.

- Realizacja zadania będzie następować w oparciu o zlecenia Zamawiającego wysyłanego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy.

- Wykonanie całości zadania zrealizowane będzie do końca trwania umowy.

- Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym na podstawie przedstawionej ceny jednostkowej za 1 m2 wykonanego remontu oraz pomiaru powykonawczego 
i po zatwierdzeniu protokołu odbioru wykonanego remontu na danej ulicy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji prac w ciągu 3 dni od otrzymania zlecenia.

- W przypadku awarii jednostki sprzętowej (Remontera) Wykonawcy będzie zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą max do 3 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca prowadzonych robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne 
z technologią wykonywanie prac oraz ponosi wszelkie skutki prawne za wystąpienie szkód w otoczeniu prowadzonych prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia cywilno-prawne osób trzecich,
wynikające z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca robót budowlanych do 7 dni po ich zakończeniu.