OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa Przedmiotu Zamówienia

Świadczenie usług w zakresie zryczałtowanej konserwacji i przeglądów serwisowych śrubowej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych typ „Kali B”, nr fabr. B-15-902/2015/385, zlokalizowanej w hali basenowej nr 1.2.32 „Zespołu Rekreacyjnego nr 2” Obiektu „Aqua Lublin”;

- Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zryczałtowanej konserwacji i przeglądów serwisowych śrubowej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych typ „Kali B”, nr fabr.                               B-15-902/2015/385, zlokalizowanej w hali basenowej nr 1.2.32 „Zespołu Rekreacyjnego nr 2” Obiektu „Aqua Lublin”.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu, zaleceniami producenta urządzeń, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV)

50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

- Przewidywany termin realizacji zamówienia

Usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem, przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota brutto Zamówienia.

- Warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawca musi posiadać zaświadczenie wydane przez UDT, stwierdzające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu konserwacji dźwigów.

- Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia elektryczne grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV,

- Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, wyznaczoną na kierownika grupy, z uprawnieniami G1 na stanowisko dozoru dla urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa polega na wykonywaniu comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych śrubowej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych typ „Kali B”, nr fabr. B-15-902/2015/385, zlokalizowanej                       w pomieszczeniu nr 1.2.32 „Zespołu Rekreacyjnego nr 2” Obiektu „Aqua Lublin”.

Wykonawca dokona oceny stopnia wykorzystania resursu na podstawie dostępnej dokumentacji oraz aktualnych wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, stosownie do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. z 2018 r. poz. 2176.

W przypadku urządzeń, których resurs wykorzystany zostanie w ciągu najbliższych 18-stu miesięcy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o konieczności wykonania obowiązkowej oceny stanu technicznego (przeglądu specjalnego) danego urządzenia, jak również oszacować koszty wykonania w/w przeglądu specjalnego i wydania opinii technicznej, dotyczącej możliwości dalszej eksploatacji urządzenia, oraz przedstawić przewidywany okres czasu, niezbędny do wykonania w/w oceny.

Ewentualne wykonanie przeglądu specjalnego dla urządzeń, które przekroczyły wyznaczony resurs nie wchodzi w zakres zamówienia i będzie każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.

Akty prawne i dokumentacje decydujące o zakresie i sposobie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. 2017 poz. 1040 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu  (Dz.U. 2012 poz. 1468)

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. z 2018 r. poz. 2176.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811)

- Norma PN-EN 13015.

- Dokumentacja techniczno-ruchowa.

- Instrukcje konserwacji i obsługi, wytyczne producenta urządzeń.

- Obowiązujące przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

- Obowiązujące przepisy BHP.

Zakres ten obejmuje czynności, mające na celu utrzymanie platformy w stanie sprawności technicznej poprzez wykonywanie raz w miesiącu przeglądów, polegających na:

- sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych podzespołów i urządzeń platformy,

- przeprowadzeniu niezbędnych regulacji urządzeń,

- sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa,

- ze względu na specyficzne warunki pracy urządzenia smarowanie śruby napędowej specjalistycznym smarem, np.: bentonitowym.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Szczegółowy zakres przeglądów podstawowych, wykonywanych nie rzadziej niż co 30 dni, polegających na:

- sprawdzeniu działania przycisku awaryjnego zatrzymania na podeście,

- sprawdzeniu działania listwy bezpieczeństwa na barierze podestu,

- sprawdzeniu działania i zamocowania płyty bezpieczeństwa podłogi,

- sprawdzeniu działania łączników rygli,

- sprawdzeniu działania i wykonaniu smarowania śruby napędowej i prowadnic (ze względu na specyficzne warunki pracy urządzenia smarowanie śruby napędowej specjalistycznym smarem, np.: bentonitowym),

- sprawdzeniu zużycia nakrętki napędowej;

- Szczegółowy zakres przeglądów głównych, wykonywanych minimum 1 raz w roku, polegających na :

- sprawdzeniu działania łącznika korby,

- sprawdzeniu działania możliwości awaryjnego, ręcznego opuszczenia podestu,

- sprawdzeniu działania wyłącznika krańcowego,

- sprawdzeniu działania i regulacji łącznika nadzorującego nakrętkę napędową;

- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych platformy

- Podczas każdego przeglądu serwisowego Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania co najmniej następujących czynności:

- sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;

- sprawdzenie poprawności pracy urządzenia,

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych urządzenia, konserwacja w razie uszkodzeń;

- Wykonawca nieodpłatnie reprezentować będzie Zamawiającego podczas czynności kontrolnych platformy przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymać platformę w stałym ruchu, w okresie do remontu, przekraczającego zakres ustalony w pkt. VI, z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonania czynności naprawczych.

- W przypadku, gdy podczas powstania usterki/awarii platformy nie zostały uszkodzone jej podzespoły lub części, ustala się okres 24 godziny na usunięcie usterki i ponowne oddanie platformy do użytkowania, licząc od momentu przekazania zgłoszenia.

- W sytuacji zaistnienia konieczności wymiany części lub podzespołów, po otrzymaniu                     od Zamawiającego odrębnego zlecenia naprawy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni sprowadzić i wymienić uszkodzoną część lub podzespół.

- O wystąpieniu konieczności remontu, wykraczającego poza zakres ustalony w pkt. VI, Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego przed przystąpieniem do prac remontowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług, o których mowa w pkt. VI bez wezwania ze strony Zamawiającego.

- Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest:

- Unieruchomić platformę i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

- Bezzwłocznie powiadomić Wykonawcę o zauważonych brakach lub usterkach platformy.

- Bezzwłocznie informować Wykonawcę o każdym unieruchomieniu platformy oraz widocznych brakach czy usterkach zewnętrznego jej wyposażenia.

- Szczegółowo informować Wykonawcę o znanych sobie okolicznościach, przyczynach i powodach unieruchomienia platformy.

- Zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do platformy i urządzeń z nią związanych.

- Ogólne warunki realizacji usług

- Przeglądy serwisowe będą wykonywane w czynnych obiektach, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z koordynatorem obiektu w zakresie terminu i czasu wyłączenia urządzeń z pracy oraz wypływu prac na harmonogram zajęć i organizowane imprezy.

- Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i P.Poż. przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie prowadzenia prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.

- Każdorazowe przybycie pracowników Wykonawcy na teren obiektu MOSiR, celem wykonania usług, należy zgłosić do koordynatora obiektu.

- Wykonanie usługi musi być potwierdzone poprzez dokonanie wpisu do dziennika konserwacji urządzenia lub sporządzenie protokołu lub karty usługi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jest to warunek konieczny do uznania usługi za wykonaną. W przypadku braku wpisu do dziennika konserwacji urządzenia lub protokołu lub karty usługi, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

- Na protokole odbioru (lub karcie usługi), należy zawrzeć co najmniej poniższe dane:

- data przeprowadzenia przeglądu serwisowego i konserwacji;

- skład zespołu wykonującego przegląd i konserwację;

- nazwa urządzenia i miejsce zainstalowania;

- podstawowe dane techniczne;

- zakres wykonanych czynności konserwacyjnych;

- ustalenia wynikające z przeprowadzonych prób i oględzin;

- ustalenia dotyczące dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji;

- wnioski dotyczące koniecznego wykonania dodatkowych prac.

- W przypadku stwierdzenia przez serwisanta nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi do akceptacji odręcznie lub komputerowo sporządzoną opinię techniczną, zawierającą co najmniej:

- opis usterki,

- kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

- przewidywany termin naprawy.

- Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego platformy będą wykonywane bezpłatnie.

- Ewentualna naprawa urządzeń nie wchodzi w zakres zamówienia i będzie każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.

- O konieczności poddania platformy kapitalnemu remontowi lub modernizacji Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 miesięcy.

- Opłaty związane z odbiorami i nadzorem platformy przez Urząd Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.

- Podczas przeprowadzania przez UDT w/w. czynności dozorowych Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego reprezentowania Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni gotowość Pogotowia Dźwigowego w godzinach 8:00­16:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Czynności serwisowe, wynikające z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego, prace związane z konieczną wymianą materiałów eksploatacyjnych, naprawy w ramach Pogotowia Dźwigowego wymagające wymiany części lub podzespołów, remonty kapitalne, modernizacje oraz usuwanie usterek powstałych z powodu dewastacji, kradzieży i użytkowania platformy niezgodnego z jej przeznaczeniem wykonywane będą za dodatkową opłatą na podstawie odrębnych zleceń.

- Elementy sterownicze związane z platformą będą zamknięte i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Klucz mogą pobierać tylko osoby upoważnione przez Wykonawcę.

- W zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzą następujące prace:

- roboty elektryczne związane z naprawą linii zasilających i tablic wstępnych

- roboty budowlano-remontowe związane z naprawami i odnowieniem ścian i elementów szybu

- stałe utrzymanie czystości w okolicach dojść i w kabinie platformy.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do zapewnienia wykonania obowiązkowych pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej platformy.

- Cena, warunki rozliczenia i płatności

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności koszty wykonania pomiarów elektrycznych.

- Koszty drobnych materiałów, takich jak: czyściwo, żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, paski klinowe, smarownice, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, zawleczki, smary, spirytus techniczny, oleje - bez planowanej wymiany na nowy, używanych w trakcie wykonywania zryczałtowanej konserwacji i przeglądów serwisowych należy wliczyć odpowiednio, w cenę jednostkową za przegląd serwisowy.

- Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie sukcesywnie fakturami częściowymi, w okresach miesięcznych.

- Wartość faktury będzie pomniejszona o kwotę równą 1/30 wartości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień postoju platformy wynikły z winy Wykonawcy.

- Za dzień postoju uznaje się przerwę w ruchu nie mniejszą niż 24 godziny od zgłoszenia awarii.

- Do przerw w ruchu nie wlicza się:

- czasu niezbędnego do wykonania przeglądów serwisowych, będących przedmiotem zamówienia,

- czasu postoju platformy w dni ustawowo wolne od pracy,

- czasu postoju platformy w przypadku zaistnienia konieczności wymiany na nowe części lub podzespołów urządzenia