GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 20.07.2021 r.

GPIR.271.2.48.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Remont łazienki na piętrze w Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu łazienki (piętro) w budynku Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym, 38-242 Skołyszyn, Bączal Dolny 101 
(dz. nr ewid. 275/2, 277/2, 278/2, 279).

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Demontaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalki z bateriami (5 kpl.), ustęp (5 szt.);

- Rozebranie wykładzin ściennych z płytek (ok. 70m2) oraz posadzek lastriko 
(ok. 17m2);

- Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami (8 szt.);

- Rozbiórka konstrukcji murowanych – poszerzenie drzwi wejściowych do sanitariatów oraz rozbiórka ścian działowych (ok. 4m3);

- Usunięcie i zmycie starych farb (ok. 35m2);

- Demontaż parapetów wewnętrznych (1 szt.);

- Murowanie ścian działowych (ok. 13m2);

- Wykonanie nadproży z belki stalowej 2xC180 (wraz z obróbkami naproży i szpalet oraz ich wykończeniem) (2 szt);

- Gruntowanie (ok. 107m2);

- Wylewka wyrównująca grubości ok. 5cm (ok. 17m2);

- Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych o klasie min. R10 
(ok. 17m2), okładzin ściennych z płytek do wysokości 2,0m (ok. 50m2);

- Szpachlowanie (dwukrotne) i malowanie ścian (ok. 37m2);

- Dostawa i montaż drzwi płycinowych wewnętrznych z ościeżnicami – drzwi wejściowe do WC, światło przejścia min. 90cm (2 szt.);

- Sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami kasetonowymi 
o wymiarach 60x60cm (ok. 17m2);

- Wykonanie kabin WC z płyt HPL o wys. min 2,0m (trzy kabiny w łazience) (łącznie ok. 12m2);

- Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka z baterią (4 szt.), ustęp 
(4 szt.), uchwyt dla niepełnosprawnych (2 szt.), kratka ściekowa (2 szt.), zawór czerpalny (2 szt.);

- Wyprowadzenie wentylacji w suficie podwieszanym dla pomieszczeń WC i WC 
dla niepełnosprawnych (w tym: łazienka na parterze: zaślepienie jednego kanału wentylacyjnego; łazienka na piętrze: wykucie otworu wentylacyjnego w istniejącym kanale);

- Wykucie bruzd w ścianach (w tym rozbiórka zabudowy g-k) i posadzkach oraz wymiana  i wykonanie nowych rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej (piony, poziomy oraz podejścia dla urządzeń w remontowanej łazience oraz piony służące jako odpowietrzenie) wraz z zaprawieniem bruzd - piony i podejścia pod WC PVC110, umywalki PVC50, kratki ściekowe PVC50;

- Wykonanie nowej instalacji wodnej dla projektowanych urządzeń wraz z podejściami (umywalka 4 szt, WC 4 szt, zawór czerpalny 4 szt.);

- Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki (okablowanie, gniazda, łączniki, oświetlenie);

- Przesunięcie położenia grzejnika płytowego o ok. 50cm;

- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym 
i przedmiarze robót (zał. nr 3), które konieczne są do wykonania zadania zgodnie 
ze sztuką budowlaną;

- W ramach zadania należy wykonać wymianę podejść kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych oraz podłączenie instalacji wodociągowej pod stropem na poziomie parteru;

- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz rzut łazienek stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zapytania.

UWAGA: Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie łazienki na parterze.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 listopada 2021 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  30 lipca 2021 r.  do godz. 8:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona..

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.

- Rzut łazienek (inwentaryzacja oraz stan projektowany).