załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa soli drogowej”.

W ramach realizacji zadania Dostawca będzie zobowiązany do sprzedaży, dostarczenia i rozładunku własnym transportem i na swój koszt soli drogowej (DR) niezbrylającej luzem w ilości 100 ton, o następujących parametrach:

- NaCl min. 90%;

- wilgotność max. 3%;

- antyzbrylacz K4[Fe(CN)6]·3H2O (żelazocyjanek potasowy) min. 20 mg/kg;

- części nierozpuszczalne w wodzie max. 8%.

Oferowana sól drogowa musi posiadać Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz pozytywną opinię IBDiM, który zostanie przekazany wraz z dostawą.

Nie dopuszczamy ofert zawierających sól drogową pakowaną w worki lub  o innych parametrach.

Dostawa i rozładunek na adres:

Miejski Zakład Oczyszczania, ul. Przytorowa 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

II. Termin realizacji zamówienia

Realizacja dostaw w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

III. Warunki złożenia oferty

W formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, w n/w terminie.

IV. Termin składania ofert

W terminie do dnia  22 lutego 2021 roku tj poniedziałek, do godz. 10:00.

V. Przygotowanie oferty

Oferta sporządzona wyłącznie według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w postaci skanu w formacie PDF lub JPG – oferty bez załączonego formularza, lub oferty sporządzone w pliku .doc, .odt, a także niepodpisane zostaną odrzucone.

Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu ofert częściowych lub zawierających produkty o innych parametrach niż w/w.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny na oferowaną sól drogową oraz opinię IBDiM - oferty bez załączonego atestu zostaną odrzucone.

VI. Kryterium oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się następujące kryteria: 100% cena.

Oferty niekompletne, częściowe i zawierające produkty o innych parametrach niż wymienione powyżej zostaną odrzucone. Warunkiem realizacji zadania jest również akceptacja warunków płatności, terminu realizacji oraz ewentualnych dodatkowych kosztów.