Zał. nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY NA  DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU KONFERENCYJNEGO I NAGŁOŚNIENIA

| L.p. | Nazwa pozycji | Asortyment oferowany (parametry nie gorsze od podanych w kol.2, model/typ, producent) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pulpit systemu konferencyjnego: 7 calowy pojemnościowy ekran dotykowy, Wbudowany bezdotykowy czytnik komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), Podłączany mikrofon, Dodatkowe funkcje dostępne po wgraniu oprogramowania i licencji, System operacyjne Android 4.03 lub nowszy |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pulpit systemu konferencyjnego. Możliwość konfiguracji jako urządzenie dla przewodniczącego lub jednego uczestnika, Gniazdo na podłączany mikrofon, Przycisk wyciszenia dźwięku, Min. 2 złącza słuchawkowe z regulacją głośności, Min. 2 złącza kompatybilne ze standardem RJ45 Podłączany mikrofon Możliwość podłączenia w trakcie pracy |  | szt. | 49 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikrofon długi. Mikrofon jednokierunkowy na regulowanym wsporniku, Niska podatność na telefony komórkowe, Szerokość pasma w zakresie min. 125 Hz – 15 kHz, Zakres dynamiczny: > 100dB. Kompatybilny z pulpitami z poz. 1 i 2 |  | szt. | 51 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz, switch. Wejście zasilania z automatyczną zmianą zakresu, Min. 1 gniazdo Ethernet bez zasilania, kompatybilne z RJ45, Min. 3 gniazda Ethernet z zasilaniem o wysokiej mocy (144W), kompatybilne z RJ45, Min. 1 gniazdo Ethernet z zasilaniem niskiej mocy (15W), kompatybilne z RJ45, Pobór mocy maks. 530W, Zasilanie systemu 48 VDC, Złącza XLR, Złącza Cinch |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zasilacz. Umożliwia dodatkowe zasilanie do pulpitów, Min. 1 gniazdo Ethernet bez zasilania, kompatybilne z RJ45, Min. 3 gniazda Ethernet z zasilaniem o wysokiej mocy (144W), kompatybilne z RJ45, Min. 1 gniazdo Ethernet z zasilaniem niskiej mocy (15W), kompatybilne z RJ45, Pobór mocy maks. 530W, Zasilanie systemu 48 VDC, |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie systemowe – licencja. Oprogramowanie systemowe służące jako platforma do sterowania całym systemem konferencyjnym zawierający min. Funkcje: Automatyczne wykrywania pulpitów, Sterowania min. 750 pulpitami przeznaczonymi dla uczestników, Rozwiązanie typu serwer dla klientów, Brak konieczności ingerencji użytkowników w pracę systemu, |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Licencja na przygotowanie spotkania i zarządzania. Oprogramowanie posiadające funkcje: Przygotowanie spotkania i porządku obrad. Można zdefiniować podstawowe ustawienia dyskusji. Zarządzanie umożliwia operatorowi lub przewodniczącemu zarządzanie przygotowanym spotkaniem. Przygotowanie spotkania, porządku obrad i profilu dyskusji. Zarządzanie spotkaniem, aktywowanie, otwieranie i zamykanie. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel systemowy 25m. Kable systemowe zakończone po obu stronach złączkami typu RJ45 z dodatkowymi stykami zasilania. Jednodrutowe żyły. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel systemowy 2m. Kable systemowe zakończone po obu stronach złączkami typu RJ45 z dodatkowymi stykami zasilania. Jednodrutowe żyły. |  | szt. | 39 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel systemowy 5m. Kable systemowe zakończone po obu stronach złączkami typu RJ45 z dodatkowymi stykami zasilania. Jednodrutowe żyły. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Serwer systemowy. Procesor Intel® Core™ i7 8700 (3,2 GHz, min. 4,6 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, pamięć podręczna min. 12 MB, 6 rdzeni) min. 16 GB DDR4-2666 256 GB HP Port We/Wy HP LAN Flex Windows for Embedded Systems – telekomunikacja (min. 16 rdzeni) Oprogramowanie systemu konferencyjnego 1 Zasilanie 230 V |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Przełącznik sieciowy. Przełącznik min. 28 portowy, Porty min. 24x10/100/1000 + 2xGigabit SFP + 2xzestaw Gigabit SFP Zdolność przełączania min. 56 Gbps, Obsługiwane ramki Jumbo 9216 bajtów, Algorytm kodowania SSL, Ram min. 512 MB, Zasilanie: 230V |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rejestrator USB i SD. Nagrywa jednocześnie pliki WAV i Mp3 na nośniki SD i USB, Włącza się w stanie gotowości do nagrywania, Tryby Dual Stereo i Dual Mono do nagrywania ścieżek bezpieczeństwa na tym samym nośniku, Wejścia min. 2 x XLR i 2 Cinch, Wyjścia min. 2 x XLR i 2 Cinch, 6,3 mm wejście słuchawkowe |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Słuchawki stereofoniczne. Wytrzymały kabel słuchawkowy, Impedencja 32 Ω na słuchawkę, Częstotliwościowa charakterystyka modulacji w zakresie min. 50Hz – 20 kHz (-10dB), Moc wyjściowa min. 50mW Ciężar maks: 70g. |  | szt. | 51 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw głośnikowy dwudrożny Moc AES min. 450W, Przetwornik 8”/1.75” + 8”, Kąt zasięgu 100˚ stożkowo, Impedancja 8Ohm, Waga maks. 12 kg |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw głośnikowy dwudrożny Moc AES min. 300W, Przetwornik 5”/1.75” + 5”, Kąt zasięgu 100˚ stożkowo, Impedancja 8 Ohm, Waga maks. 6,5 kg |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wzmacniacz mocy Liczba kanałów wyjściowych min. 4, Wewnętrzna częstotliwość próbkowania/głębia bitowa min. 96kHz/24 bity, Pasmo przenoszenia w zakresie min. 20Hz-20kHz, min. 4 wejścia analogowe XLR3 min. 1 wejście analogowe RJ45, min. 1 złącze cyfrowe RJ45, moc wyjściowa RMS min. 1 400 W przy 8 Ω, moc wyjściowa RMS min. 2 500 W przy 4 Ω, moc wyjściowa RMS min. 3 700 W przy 2 Ω, wbudowany wyświetlacz, możliwość programowania procesora z poziomu panelu frontowego |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 8 kanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy. Wzmocnienie regulowane płynnie w zakresie min. 44dB, Tłumik 26dB dla sygnałów liniowych, Wbudowany filtr górnoprzepustowy w każdym kanale o częstotliwości odcięcia 80Hz, Podwójne wyjście sygnałowe na złączach EURO i Dsub25, Wskaźnik obecności sygnału na wejściu oraz wskaźnik przesterowania. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Montaż, okablowanie, oprogramowanie i uruchomienie systemu z poz. 1 - 18 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do ręki. Nadajnik do ręki wykonany z aluminium, Odbiornik z wyświetlaczem, Synchronizacja nadajnika i odbiornika za pośrednictwe podczerwieniszybkie przydzielanie częstotliwości dla min. 12 odbiorników, Min. 20 kompatybilnych kanałów Szerokość pasma wynosząca min. 42 MHz 1680 częstotliwościami do wyboru w pełni przestrajalnymi w stabilnym zakresie UHF, Zasięg transmisji min. 100m. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Mikrofon przewodowy dynamiczny. Charakterystyka kardioidalna. Pasmo przenoszenia w zakresie min. 50 – 15 000 Hz. Poziom wyjścia (przy 1 1kHz): 52 dbV/Pa. Impedancja: 600 ohm. Magnes neodymmium. Metalowa konstrukcja. Wbudowany wyłącznik. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Jednostka centralna systemu konferencyjnego. Funkcja plug-and-play, Sterowanie za pomocą przeglądarki sieciowej, Kontrola otwartych mikrofonów, Kontrola dyskusji, Tryb otwarty, Tryb z wyciszeniem, Tryb aktywacji głosowej, Tryb PTT Interfejs do urządzeń peryferyjnych, Wbudowany rejestrator mp3, Wbudowany głośnik monitorowy, Wbudowana funkcja cyfrowej eliminacji sprzężeń akustycznych, Elementy sterujące i wskaźniki, Połączenia (gniazdo słuchawkowe, USB, RCA, 6-stykowe okrągłe złącza żeńskie do złączy przelotowych) Napięcie zasilania: od 100 do 240V Zasilanie DC na pulpity: 24V Liczba pulpitów dyskusyjnych na jednostkę sterującą: min. 40, |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Pulpit systemu konferencyjnego. Wskaźnik Possible-To-Speak, Wskaźnik Request-To-Speak, Długi mikrofon z elastycznym wspornikiem, Wbudowany głośnik z regulatorem głośności, Gniazdo słuchawkowe, Możliwość regulacji głośności w słuchawkach, Odporność na zakłócenia z sieci GSM, Możliwość konfiguracji urządzenia dla uczestnika lub przewodniczącego, Połączenia: 6-stykowe okrągłe złącze żeńskie z wnęką do blokowania kabla – do złącza przelotowego, 3,5 mm stereofoniczne gniazdo słuchawkowe, Min. 2 m kabel z 6-stykowym okrągłym złączem męskim z blokadą kabla, |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| OGÓLNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |

netto:………………………………………………………………………………zł

netto słownie:……………………………………………………………………..zł

brutto:…………………………………………………………………………….zł	………………………………..

brutto słownie…………………………………………………………………….zł	podpis wykonawcy

UWAGA:  w kolumnie nr 3 Wykonawca wpisuje konkretny model i typ oferowanego asortymentu o parametrach i posiadanych funkcjach, nie gorszych od wskazywanych w kolumnie nr 2.