# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej nr 0437T 
w msc. Szałas”

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania projekt budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szałas nad rzeką Krasna.

- Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,

- sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac projektowych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki w msc. Szałas obejmujące:

- wykonanie kładki jako oddzielnej konstrukcji istniejącego mostu, po stronie chodnika

- remont belki podporęczowej (erozja betonu),

- odnowa urządzeń odwadniających istniejącego mostu,

- przełożenie lub podwieszenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń obcych 
w razie konieczności.

  - Wykonanie map do celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500.

  - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

  - Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

  - Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego.

  - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wymaganego przez prawo budowlane.

  - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w formie odrębnych opracowań branżowych.

  - Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów.

  - Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej(jeżeli jest taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

  - Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z następujących dokumentów:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. (Dz. U. z 2022 r, poz.176 ze zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie        (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 124  ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

- Ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2021 r. , poz. 779, 784, 1648, 2151),

- Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”).

- Uzgodnienia projektu z zamawiającym:

  - Przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną 
w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

  - Koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

  - W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu w następującej formie:

a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego (2 oryginały i 2 kserokopie),

b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader

- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

- Wymagania osób:

- projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

- projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń.

- Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie faktury

częściowej w wysokości 15 000,00 zł brutto, płatnej w 2022 r. obejmującej opracowanie koncepcji projektowej budowy drogi i pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Kolejne faktury po wykonaniu dokumentacji projektowej będą płatne w 2022 r., przy czym faktura końcowa nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

  - Podstawą do wystawienia  faktury  końcowej  będzie  decyzja o pozwoleniu na budowę oraz

podpisanie przez obie strony protokołu  odbioru  końcowego  dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

  - Zapłata faktur  nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty

doręczenia  faktury  w siedzibie  Zamawiającego.

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- W umowie przewidzieć możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania oraz naliczenia kar umownych za nieterminowe jego wykonanie.