Załącznik nr 1b do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Ilość miesięcy | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | Cena brutto za miesiąc | Stawka VAT | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, rok produkcji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa aparatów do hemodializy (aparaty nie starsze niż 5 lat, liczba wypracowanych godzin < 20 000) | Sztuk/ 17 | 48 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania na terenie Krajów Unii Europejskiej (w tym na terenie Polski), zgodnie z ustawą z dnia 7 kwiecień 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) - deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego wyrobu. | TAK |  |

| Lp | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUKCJA |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |

PARAMETRY GRANICZNE APARATÓW DIALIZACYJNYCH

| Lp | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Wykonanie dializy wodorowęglanowej i octanowej | TAK |  |
| 2 | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja- pomiar metodą objętościową | TAK |  |
| 3 | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie 15-600 ml/min | TAK |  |
| 4 | Przepływ dializatu 0-300-500-800 ml/min | TAK |  |
| 5 | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | TAK |  |
| 6 | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą (Clik-clak) | TAK |  |
| 7 | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | TAK |  |
| 8 | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu, bez konieczności przestawiania aparatu | TAK |  |
| 9 | Program dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 10 | Programy dezynfekcji termicznej w temp. 84C | TAK |  |
| 11 | Centralny system blokowania kół | TAK |  |
| 12 | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | TAK |  |
| 13 | Automatyczne profilowanie sodu | TAK |  |
| 14 | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | TAK |  |
| 15 | Filtracja płynu dializacyjnego (ultra czysty dializat) | TAK |  |
| 16 | Pomiar ultrafiltracji niewymagający czystej kalibracji (max raz na rok) | TAK |  |
| 17 | Maksymalny pobór prądu-9A | TAK |  |
| 18 | Graficzny ekran nie emitujący promieniowania | TAK |  |
| 19 | Podgląd efektywnego przepływu krwi | TAK |  |
| 20 | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | TAK |  |
| 21 | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenie | TAK |  |
| 22 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Sygnalizowanie stanów pracy aparatu za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych | TAK |  |
| 24 | Automatyczna regulacja okluzji pompy krwi (konieczności dokonywania ręcznych regulacji) | TAK |  |
| 25 | Automatyczna dezynfekcji całych kompletnych ssawek do koncentratów płynnych w trakcie dezynfekcji aparatu | TAK |  |
| 26 | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 27 | Możliwość rozszerzenia progów alarmowych zabiegu z poziomu pielęgniarki | TAK |  |
| 28 | Filtr wody uzdatnionej | TAK |  |
| 29 | Pomiar adekwatności dializy w trakcie trwania zabiegu | TAK |  |
| 30 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca w cenie dzierżawy koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty. | TAK |  |
| 31 | Instalacja, uruchomienie aparatów i szkolenie personelu Stacji Dializ w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 32 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez serwis (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), w dni świąteczne do 48 godzin. Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 33 | Ilość przeglądów technicznych w trakcie trwania umowy | Podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto;