KONTENER CHŁODNICZY NA NASIONA SZKÓŁKI LEŚNEJ IŁAWA.

- Komora chłodnicza o wymiarach zewnętrznych około 5,0x2,2x2,5m (dł.x szer.x wys. - wymiary orientacyjne, tolerancja wymiarowa +/- 20 cm), zbudowana na jednej ramie nośnej z profili stalowych ocynkowanych - umożliwiającej dowolne przemieszczanie i posadawianie obiektu, konstrukcja wsporcza zadaszenia z profili stalowych ocynkowanych, zadaszenie z blachy trapezowej ocynkowanej np. T40, konstrukcja ścian wykonana w standardzie z płyt warstwowych z blach ocynkowanych z rdzeniem z PU gr min 16 cm.

- Wykończenie ścian i sufitu lakierem poliestrowym w kolorze jasnym.

- Podłoga izolowana termicznie, np. z płyt warstwowych z rdzeniem PU gr. min. 16 cm - brak wymagań sanitarnych - wykończenie blacha aluminiowa ryflowana.

- Drzwi chłodnicze o wymiarach 90x200cm, budowy kopertowej, z regulowanymi zawiasami, wypełnieniem pianką poliuretanową, obustronnie malowane, wyposażone w bezpieczny zamek z możliwością otwarcia od środka

- Agregat chłodniczy energooszczędny o mocy umożliwiającej uzyskanie zakresu temperatur od -5 do +5 st C niezależnie od temperatury zewnętrznej, z zewnętrznym sterownikiem do programowania nastaw temperatur, z automatycznym odszranianiem i grawitacyjnym odpływem skroplin.

- Agregat musi być dostosowany do pracy w temperaturze zewnętrznej poniżej + 10° C

- Oprawy oświetleniowe wewnętrzne LED zamontować na suficie w osi pomieszczenia, włączanie i wyłączanie oświetlenia na zewnątrz.

- Wewnętrzne, hermetyczne gniazdko 230 V klasy IP65

- Bez oświetlenia zewnętrznego.

- Zewnętrzna rozdzielnia elektryczna klasy IP 65 z zabezpieczeniem różnicowoprądowym, bez licznika energii.

- Obok drzwi wejściowych na zewnątrz na wysokości wzroku proszę zamontować wyświetlacz wskazujący temperaturę i wilgotność wewnątrz komory

- Wymagane jest podanie informacji jakie media należy doprowadzić, np. jaki jest wymagany przekrój przewodu zasilającego i zabezpieczenie po stronie dostawcy energii.

- gwarancja minimum 24 m-ce

- Termin wykonania 29 października 2021 r.