Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 207/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa urządzeń multimedialnych, badawczych oraz medycznych na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Kamera termowizyjna- 1 szt.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Rozdzielczość detektora: | min. 640 x 480 / 17 μm |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Zakres spektralny: | 7,5~14um |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czułość: | min. 30 mk |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obiektyw (pole widzenia/ogniskowa /IFOV/min. odległość) - Standardowy - Teleobiektyw | 24,6° x 18,5° / 25 mm / 0,68 mrad / 0,3 m 11,3° x 8,5° / 55 mm / 0,31 mrad / 2 m |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Palety barw: | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Super-rozdzielczość: | min. 4 x 1280 x 960 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obrazy panoramiczne: | tak |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Współczynnik emisyjności: | ustawiany w zakresie od 0,01 do 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Korekta pomiaru: | automatycznie ustawiana odległość, wilgotność względna, temperatura otoczenia (odbita) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Format zapisu zdjęć: | JPG |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Notatki do zdjęć IR: | dodatkowe zdjęcia wizualne, dźwięk, rozpoznanie tekstu, wprowadzanie tekstu |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Moduł raportów: | raporty PDF |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Format plików wideo: MP4 IRGD | bez informacji o temp. z informacją o temp. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wbudowane funkcje: | kamera zdjęć wizualnych min.13 MPix, latarka LED, GPS, wskaźnik laserowy, dalmierz laserowy, mikrofon, głośnik, cyfrowy kompas, czujnik oświetlenia |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wyświetlacz: | min.1280*720, dotykowy LCD wysokiej jakości |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wizjer: | min.1280*960 LCOS |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tryb obrazu: | IR/Wizualny/Infrafusion MIF/PiP |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zoom cyfrowy: | 1...35x |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zakres temperatur: | min. -40°C – maks.150°C |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Dokładność: | ±1°C lub 1% odczytu |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tryb analizy obrazu: | 16 punktów, 16 linii, 16 obszarów; wskazanie temp: min, max, średniej, Izotermy., alarm temp., inteligentne zaznaczanie konturu. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Komunikacja bezprzewodowa: | WiFi, Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pamięć wewnętrzna: | wbudowana pamięć (min.64 GB), karta SD, usługa chmurowa |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Interfejsy: | Port kart SD (min. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, microUSB 2.0 typ C, gniazdo na statyw |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zasilanie: | Bateria Li-Ion (min. 4 h pracy ciągłej), wbudowana ładowarka, zasilacz AC 110-230 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Masa: | do 1,5 kg (z akumulatorem) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Walizka na wyposażeniu | tak |  |  |  |  |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE | Gwarancja min. 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ II- Aparat pomiarowy do metody RET z czujnikiem cyfrowym wraz z prętem referencyjnym i oprogramowaniem- 1 szt.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Typ czujnika | Czujnik cyfrowy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Dokładność czujnika | 0.001 mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Długość pręta referencyjnego | 280 mm (+- 0,5 mm) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria | Oprogramowanie, przewód, adapter USB |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ III- Tensometr cyfrowy wraz z płytkami wzorcowymi, klejem i oprogramowaniem- 1 szt.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Typ tensometru | Tensometr cyfrowy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Zakres tensometru | 200 mm (+- 0,5 mm) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Niezbędne akcesoria i części wymienne: Dysk wzorcowy Klej specjalny | 5*50 szt. 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria | Oprogramowanie, przewód, adapter USB |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ IV- Formy trójdzielne do produkcji próbek z wyposażeniem- 3 szt.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Forma do produkcji próbek o wymiarach | 80x80x240 mm (+-0,5mm) |  |  | szt. | 3 |  |  |
| 2 | Materiał | Forma stalowa |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały i części wymienne: Pręt do skręcania Płytka końcowa | Długość (+-0,5mm): 280 mm, 90 szt. Wymiary (+- 0,5mm) :80x80 mm, 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wymagania dodatkowe: zgodne z normą UNI 8148 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ V- Zestaw symulatora ran- 1 szt.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | W skład zestawu wchodzi szereg krwawiących i niekrwawiących sztucznych ran oraz zbiorniczki na sztuczną krew z pompką montażową. Rany krwawiące: – 1 rana skórna klatki piersiowej – 1 rana przedramienia – 1 złamany obojczyk przez pasy bezpieczeństwa – 1 rana postrzałowa ręki (wlot i wylot) – 1 rana kłuta dolnej nogi – 1 zgnieciona stopa – 1 rana szczęki (do użycia tylko na manekinie) – 1 rana czoła (do użycia tylko na manekinie) – 1 skomplikowane złamanie kości barkowej – 1 skomplikowane złamanie kości udowej – 1 skomplikowane złamanie kości piszczelowej – 1 rana brzuszna z wystającymi wnętrznościami – 1 opakowanie proszku do rozrobienia 4,5 l sztucznej krwi Rany niekrwawiące: – Poparzenie klatki piersiowej 2 i 3 stopnia – Poparzenie pleców 2 i 3 stopnia – Poparzenie ręki 2 i 3 stopnia – Poparzenie przedramienia 2 i 3 stopnia – Poparzenie twarzy (do użycia tylko na manekinie) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ