Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 320/2020/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Mikser - homogenizator laboratoryjny z pojemnikiem.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Mikser - homogenizator laboratoryjny z pojemnikiem - mikser kielichowy, z możliwością postawienia na stole laboratoryjnym - zastosowanie: do dokładnego mieszania, dyspergowania i rozdrabniania surowców stałych i ciekłych, mieszanin, zawiesin - wbudowany czasomierz (1 do 60 sek.) - możliwość pracy ciągłej - noże wykonane ze stali nierdzewnej - maksymalna szybkość obrotów nie mniej niż 22000 obr./min - możliwość zastosowania różnego rodzaju dedykowanych pojemników (o różnej objętości) - ciężar urządzenia podstawowego: do 4 kg. - wymiary z pojemnikiem (śr. x wys.): nie więcej niż 22 x 52 cm. Zasilanie: 220 V, 50 Hz, 360 W - w zestawie pojemnik szklany (kielichowy) o pojemności co najmniej 1 litra Pozostałe wymagania: Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim Dostarczenie sprzętu do miejsca wyznaczonego przez klienta, nieodpłatne uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji nabytej aparatury |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Filtry.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Filtry są uzupełniającym wyposażeniem do czytnika absorbacji i muszą być kompatybilne z czytnikiem iMark (BIORad) w którego posiadaniu jest Zamawiający. Filtr 410 nm –1681012 Filtr 500 nm –1681030 Filtr 540 nm –1681038 Filtr 590 nm –1681048 Filtr 630 nm –1681056 |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Kuwety do spektrometrii na potrzeby badań MINIATURA.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kuwety grafitowe pirolitycznie pokrywane Pyro Tube C II HR, 1 op. 10 szt. typu 7J1-8540 lub równoważne |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Zestaw sond pomiarowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia są dwa zestawy sond pomiarowych do mikroskopu SPM SMENA-B produkcji NT-MDT. Zestaw 15 sztuk sond pomiarowych typu CSG01 (wg oznaczeń producenta mikroskopu SMENA-B) lub ich odpowiedniki, przeznaczonych do pomiarów w kontaktowym trybie pracy mikroskopu SPM SMENA-B. Parametry sond: - kształt belki: prostokątny o maksymalnych wymiarach (350x30x1,0) µm - stała sprężystości belki: 0,003÷0,13 N/m - częstotliwość rezonansowa: 4÷17 kHz - materiał pokrycia części odbijającej wiązkę lasera: złoto, - promień zaokrąglenia igły: 6 ÷10 nm, - wymiary części montowanej w uchwycie głowicy: 3.4x1.6x0.3mm Zestaw 15 sztuk sond pomiarowych typu MFM01/Co (wg oznaczeń producenta mikroskopu SMENA-B) lub ich odpowiedniki, przeznaczonych do pomiarów obszarów spontanicznie namagnesowanych (domen magnetycznych). Parametry sond: - kształt belki: prostokątny o wymiarach (225x32x2,5) µm - stała sprężystości belki: 3 N/m - częstotliwość rezonansowa: 70 kHz - materiał pokrycia części odbijającej wiązkę lasera: złoto, - promień zaokrąglenia igły: 40 nm, - wymiary części montowanej w uchwycie głowicy: 3.4x1.6x0.3mm |  |  | Zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Szkiełka.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Szkiełka GoldCyto do analizy ruchliwoci plemnikow ryb przy zastosowaniu CASA (4 komorowe o głębokości 20 um, 25 sztuk/opakowanie). |  |  | opakowanie | 10 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Teleemtria/Holter.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | System służący do ciągłego monitorowania EKG, saturacji tlenu w krwi oraz ciśnienia tętniczego wielu pacjentów jednocześnie znajdujących się w dowolnej lokalizacji, zarówno na terenie placówki medycznej, jak i poza nią. Pacjenci wyposażeni w osobiste urządzenia nie odbiegające rozmiarami od tradycyjnych monitorów Holtera mogą przemieszczać się dowolnie, wykonując codzienne czynności. Urządzenia te nawiązują stała komunikację z wielodostępną aplikacją nadzorującą, pozostającą w dyspozycji placówki medycznej. System ciągłego monitorowania składa się z aplikacji informatycznej instalowanej na serwerze oraz z komunikujących się z aplikacją urządzeń Aplikacja posiada następujące cechy: Umożliwienie monitorowania wielu pacjentów jednocześnie Umożliwienie ciągłej obserwacji przez personel szpitala przebiegów EKG, SPO2 oraz wartości ostatnich pomiarów ciśnienia tętniczego wybranych pacjentów na jednym ekranie Personel medyczny ma dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji z dowolnego komputera; brak potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego Rejestracja pełnych zapisów EKG monitorowanych pacjentów w celu wykorzystania ich do analizy porównawczej i w celach diagnostycznych Rejestracja wartości saturacji tlenu w krwi Rejestracja wartości ciśnienia tętniczego Diagnozowanie zaburzeń pracy serca Wykrywanie wystąpień incydentów kardiologicznych za pomocą algorytmów medycznych i powiadamianie personelu medycznego o ich wystąpieniu Nadawanie priorytetów incydentom kardiologicznym w celu zwrócenia uwagi na te, które są krytyczne dla bezpieczeństwa pacjenta i wymagają podjęcia natychmiastowej interwencji Możliwość zmiany w aplikacji parametrów dla alarmów Ustawianie w aplikacji częstotliwości pomiarów ciśnienia tętniczego Odbieranie i prezentowanie informacji z urządzenia o upadku pacjenta. Odbieranie i prezentowanie wezwania pomocy przez pacjenta Odbieranie i prezentowanie informacji o odklejonej elektrodzie Odbieranie i prezentowanie informacji o jakości sygnału SpO2 Odbieranie i prezentowanie informacji i indeksie perfuzji Odbieranie i prezentowanie informacji o niewykryciu czujnika SpO2 Odbieranie i prezentowanie informacji o czujniku SpO2 niezałożonym na palec Odbieranie i prezentowanie informacji o rozładowującym się akumulatorze Współpracująca z urządzeniem aplikacja holterowska Analiza HRV Urządzenia osobiste pacjentów odznaczają się następującymi cechami: Jedno urządzenie może jednocześnie monitorować EKG oraz saturację tlenu w krwi, z tymże możliwy jest też monitoring jednego wybranego parametru Dwutrybowe urządzenie – jedno urządzenie może służyć do telemetrii, lub jako holter (po zmianie trybu) Współpracujące urządzenie wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego Minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi pomiarami ciśnienia - 5 minut Różne częstotliwości pomiarów ciśnienia w porze nocnej i dziennej Rejestracja wszystkich danych EKG pacjenta nawet w przypadku wystąpienia braku łączności z placówką medyczną, połączona z możliwością ich późniejszego odtworzenia. Wykorzystanie Wifi do łączności bezprzewodowej Zasilanie bateryjne z możliwością wymiany baterii 24 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy dla pomiarów EKG Podgląd EKG na urządzeniu pacjenta Podgląd SPO2 na urządzeniu pacjenta Podgląd wartości ciśnienia tętniczego na urządzeniu pacjenta Możliwość pracy urządzenia jako Pulsoksymetr bez potrzeby komunikowania się z aplikacją nadzorującą Lokalizowanie pacjenta wewnątrz budynków Informacja o upadku pacjenta wykrywana przez urządzenie i przekazywana do aplikacji nadzorującej Możliwość wezwania pomocy z interfejsu urządzenia, przekazywanie tej informacji do aplikacji nadzorującej Detekcja odklejonej elektrody, przekazywanie tej informacji do aplikacji nadzorującej Pojemność pamięci w urządzeniu pozwalająca na zapis 30 dni badania holterowskiego EKG Najdłuższy bok urządzenia nie przekracza 12 cm (nie dotyczy wymiarów rękawa do pomiaru ciśnienia) Całość musi być certyfikowanym wyrobem medycznym. Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Kriostat wolnostojący.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kriostat wolnostojący - regulacja temp. komory do -30 st.C, - uchwyt na żyletki (wysoko i nisko - profilowe), - możliwość zmiany kąta natarcia żyletki, - półka szybkiego zamrażania na 10 miejsc, - zakres grubości cięcia od 2 do 60 mikronów, - wysów poziomy do 25mm - zakres ruchu pionowego do 59 mm - nastawa grubości cięcia - elektronicznie z panelu sterowania - elektromechaniczne podprowadzanie preparatu z dwoma prędkościami, - 4 podstawki 25mm; 4 podstawki 30mm Okres gwarancji: 1 rok |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Urządzenie do mieszania i obróbki termicznej surowców.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest urządzenie laboratoryjne umożliwiające jednocześnie mieszanie i obróbkę termiczną (mieszanie, mielenie, homogenizacja, ugniatanie, ogrzewanie, pasteryzacja, gotowanie) surowców i materiału badawczego. Dane techniczne urządzenia: Silnik o mocy nie mniejszej niż 1600W. Możliwość regulacji obrotów pracy silnika w zakresie od 100 do 12000 na minutę. Urządzenie wyposażone jest w grzałkę o mocy nie mniejszej niż 1000W, umożliwiającą szybkie podgrzanie próbki do 140oC. Zewnętrzna część urządzenia wykonana musi być z tworzywa umożliwiającego szybkie jego umycie. Zbiornik roboczy o pojemności nie mniejszej niż 2000 ml (głębokość zbiornika nie mniejsza niż 25 cm), wykonany z tworzywa: wytrzymałego, odpornego na bardzo wysokie temperatury oraz uderzenia. Dodatkowo ze względu na przeznaczenie – kontakt z żywnością - umożliwiającego jego szybkie umycie. Zasilanie dostosowane do polskiego standardu sieci elektrycznej. Urządzenie musi być zaopatrzone w następujące akcesoria: zbiornik z zespołem noży, koszyk wewnętrzny, łopatkę, miarkę, mieszadło, naczynie umożliwiające obróbkę termiczną materiału przy wykorzystaniu pary wodnej, instrukcję obsługi z przykładowymi aplikacjami w języku polskim. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Chłodziarka laboratoryjna 625 L z szybkim chłodzeniem .

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest chłodziarka laboratoryjna o pojemności 625 l z możliwością szybkiego chłodzenia, przeznaczona do szybkiego ochładzania próbek różnych rodzajów mleka fermentowanego wytwarzanych na hali technologicznej, a także do przechowywanie próbek surowców i materiałów badawczych. Układ chłodzenia przystosowany do bardzo szybkiego schładzania próbek. Obudowa z blachy malowanej proszkowo, wnętrze ze stali nierdzenej (zg. z DIN 1.4301). Wymuszony obieg powietrza, intuicyjny sterownik Smart Pro z wyświetlaczem w postaci kolorowego panelu dotykowego. Zakres temperatury pracy 0-15°C z możliwością regulacji temperatury, co 0,1°C i stabilnością w 4°C - 0,5°C. Komora chłodziarki z pełnymi drzwiami, z materiału łatwego do utrzymania czystości i odpornego na środowisko o różnym zakresie pH - kwasoodporna stal nierdzewna. Komora wyposażona w 6 półek INOX (maksymalne obciążenie 30 kg), regulowane położenie prowadnic, szufladę ze stali nierdzewnej i czujnik do kontroli temperatury. Zasilanie standardowe. Dodatkowe wymagania dla chłodziarki: komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury oraz otwartych drzwi, szybka i łatwa zmiana parametrów, pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów, funkcja automatycznego odszraniania, niestandardowy otwór dla zewnętrznego czujnika, dodatkowy czujnik temperatury Pt 100, obsługa i instrukcja w języku polskim, kółka jezdne. Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Elektryczny aparat Casagrande’a.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Elektryczny aparat Cassagrande’a: - wbudowany licznik uderzeń z kasownikiem - rylec płaski do próbek - sprawdzian wysokości podnoszenia miseczki - napęd elektryczny - częstotliwość uderzeń: 120/minutę - zasilanie: 220-240 V, 50 Hz - zgodność z PN-B-04481 Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Automatyczny penetrometr stożkowy do oznaczania granicy płynności gruntu.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Automatyczny penetrometr stożkowy do oznaczania granicy płynności gruntu: - stożek pomiarowy 30°, 80 g - automatyczne zerowanie pozycji stożka - elektronicznie kontrolowany mechanizm blokady trzpienia pomiarowego - automatyczny mechanizm blokowania stożka - automatyczne określenie głębokości penetracji - czujnik elektroniczny z sensorem indukcyjnym - zasilanie: 220-240 V, 50 Hz - zgodność z normą CEN ISO/TS 17892-6 i CEN ISO/TS 17892-12 Okres gwarancji: 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Zestaw do badań uziarnienia gruntu.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw do badań uziarnienia gruntu: - komplet sit nierdzewnych do niespoistych gruntów naturalnych: sita o wymiarach oczek kwadratowych: 4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; 0,1; 0,063 mm,– 1 szt. - średnica robocza sita: ok.: 30 cm - zestaw do przesiewu na mokro - wstrząsarka elektryczna do sit 20 ÷ 30 cm - drgania: pionowo – skrętne - regulowany czas przesiewania - zasilanie: 220-240 V, 50 Hz - zgodność z PN-B-04481 Okres gwarancji: 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Waga laboratoryjna z wyświetlaczem LCD.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Waga laboratoryjna z wyświetlaczem LCD: - zakres obciążenia: 0,5 g do 2100 g - min. dokładność odczytu: 0,01 g - zakres tary: - 2,1 kg - liniowość: ±0,02 g - maks. czas stabilizacji: 2 s - temperatura pracy: +10° ÷ +40° C - wymiar szalki: min. 13×13 cm; maks. 20×20 cm - zasilanie: 100÷240V AC 50/60 Hz / 12÷16 V DC - interfejsy: USB-A, USB-B, 2×RS232 - wyświetlacz LCD z podświetleniem - pamięć z bazami danych - przyciski szybkiego dostępu - legalizacja Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Specjalistyczny zestaw przeznaczony do monitorowania serwisu Safety of Life systemu EGNOS.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | specjalistyczny zestaw przeznaczony do monitorowania serwisu Safety of Life systemu EGNOS” W skład zestawu wchodzi: specjalistyczny odbiornik zdolny do monitorowania serwisu Safety of Life systemu EGNOS - 1 szt. Antena „Choke Ring” - 1 szt. Na cały zestaw sprzedający udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji Szczegółowa specyfikacja: 1. Specjalistyczny odbiornik zdolny do monitorowania serwisu Safety of Life systemu EGNOS ⦁ co najmniej 544 kanały sprzętowe zdolne do równoległego śledzenia wszystkich widocznych satelitów; zapis surowych danych pomiarowych w pamięci wewnętrznej odbiornika pełna kompatybilność z oprogramowaniem PEGASUS – EUROCONTROL poprzez binarny format zapisu danych oraz z serwisami Open Service i Safety of Life systemu EGNOS ⦁ wykorzystywane technologie: „AIM+” - unikalny system anty-interferencyjny monitorujący, oznacza i łagodzi wąskie i szerokopasmowe interferencje, „jamming” i „spoofing” „APME+” = a posteriori estymator dla kodowego i fazowego łagodzenia „multipath” LOCK+ najwyższa odporność na silne wstrząsy mechaniczne lub wibracje pod czas śledzenia sygnałów GNSS Obsługiwane formaty danych: Septentrio Binary Format (SBF) RINEX (obs, nav, meteo) v2.x, 3.x BINEX Output NMEA v2.30 i v4.10 Output RTCM (wszystkie komunikaty MSM obsługiwane) Output CMR 2.0 NTRIP Wsparcie dla standardowych czujników MET/Tilt Co najmniej 16 GB przestrzeni do logowania w pamięci wewnętrznej odbiornika Do 40 zadań logowania (8 niezależnych sesji w 5 formatach danych) Łączność: Wejście referencyjne 10 MHz Wyjście referencyjne 10 MHz Wyjście PPS (maks. 100 Hz) 4 Porty szeregowe dużych prędkości 1 Port Ethernet (100 MBps) Zintegrowane WiFi (802.11b/g/n) 1 Port USB o pełnej prędkości 1 Gniazdo hosta USB dla dysku zewnętrznego HTTP/HTTTPS Zaawansowany Web UI zapewniający wszystkie funkcje sterowania odbiornikiem i monitorowanie statusu. Serwer FTP, FTP push, SFTP, SYNC+, CloudIT NTRIP (v1 i v2) klient, serwer i caster Precyzja pomiarów: Niewygładzone pseudoodległości: GPS L1C/A, L2C – maks. 16 cm GPS kod P – maks. 10 cm GPS L1C – maks. 8 cm GPS L5 – maks. 6 cm GLONASS L1 C/A, L2 C/A – maks. 25 cm GLONASS kod P – maks. cm Galileo E1 – maks. 8 cm Galileo E5a, E5b – maks. 6 cm Galileo E5AltBOC – maks. 1.5 cm Galileo E6 – maks. 7 cm BeiDou B1I,B1C, B2I – maks. 8 cm BeiDou B2a, B3I – maks. 6 cm NavIC L5 – maks. 16 cm QZSS L1 C/A, L2C, L1S – maks. 16 cm QZSS L1C – maks. 8 cm QZSS L5 – maks. 6 cm Pomiary fazowe: Dla wszystkich sygnałów – maks. 1-1.3 mm Częstotliwość pomiarowa: Do 100 Hz „Time to first fix”: „Cold start” – poniżej 45 s „Warm start” – poniżej 20 s Wyposażenie dodatkowe: kompletne i intuicyjne narzędzie GUI - zestaw do sterowania odbiornikiem, monitorowania danych, analizy i konwersji, dostępny zarówno dla Windows jak i Linux. Zużycie energii: 1.9 - 4.8 W Wymiary: maks. 223 x 191 x 59 mm Waga: maks. 2 kg Stopień ochrony IP: IP68 lub wyższy Bateria wewnętrzna: min. 6300 mAh, Li-Ion Czas ciągłej pracy na baterii wewnętrznej: min. 23 godziny Zakres temperatury zewnętrznej, w której może pracować odbiornik: od maks. -20°C do min. +55°C Antena „Choke Ring” ⦁ pełna kompatybilność z odbiornikiem GNSS będącym przedmiotem zamówienia technologia „Choke Ring” obsługiwane systemy GNSS i częstotliwości: GPS L1, L2, L5 GLONASS L1, L2, L3 Galileo E1, E5ab, E6 BeiDou B1, B2, B3 IRNSS L5 Polaryzacja RHCP Wymiary fizyczne: Szerokość: maks. 39 cm Wysokość: maks. 41 cm Waga: maks. 5 kg Zakres temperatur pracy: maks. od -55 °C do min. +85 °C |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Wzorzec kalibracyjny.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wzorzec kalibracyjny - płytka kalibracyjna CP 20/55 o przestrzeni pomiarowej 55x42x25 mm dla systemu optycznej korelacji obrazów Aramis 5M z obiektywami 35 mm. Okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16. Zestaw metalowy do filtracji membranowej.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw metalowy do filtracji membranowej 6 stanowiskowy lejek metalowy o pojemności 500 ml – z akcesoriami: wąż silikonowy VMQ 7/10 mm (5 metrów) oryginalne filtry membranowe Whatman ME25/21ST (pory 0,45 µm, śr. 47 mm, białe, kratka, sterylne) Cel wykorzystania: filtracja cieczy o różnych właściwościach chemicznych i do analiz mikrobiologicznych. Zestaw do sączenia posiada 6 stanowisk, umożliwiając filtrację kilku prób jednocześnie; w zestawie znajdują się lejki filtracyjne wykonane ze stali nierdzewnej, co pozwala na filtrację agresywnych cieczy (np. roztwory wodne wyizolowane z gleb skażonych substancjami chemicznymi) i do badań mikrobiologicznych (materiał ten umożliwia sterylizację w autoklawach i w płomieniu). Lejek filtracyjny posiada objętość 500 ml, co pozwala na zastosowanie do szerokiego zakresu objętości cieczy (od 50 do 500 ml) - podziałka wewnątrz ścian umożliwia kontrolę objętości w trakcie sączenia. W celu oddzielenia prób do analiz mikrobiologicznych dla zestawu wymagane są sterylne, posiadające pola dla policzenia liczebności, białe sączki membranowe o wielkości porów 0,45 µm, o średnicy 47 mm dopasowanej do metalowego lejka filtracyjnego. Do zestawu niezbędny jest waż silikonowy o odpowiedniej długości dla podłączenia do miejsca wytworzenia próżni znajdującego się w laboratorium. Okres gwarancji: 24miesiące |  |  | Sztuka Mb 1 op. | 1 5 100 szt. |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17. Aparat filtracyjny.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw do sączenia: Aparat filtracyjny szklany ze spiekiem szklanym, pojemność 300 ml na filtry 47 mm wraz z dopasowaną kolbą filtracyjną o objętości 1000 ml oraz z rurkami i korkiem do kolby oraz pompą próżniową o wydajności 36 l/min, 150 mbar Cel wykorzystania: filtracja cieczy o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych – przygotowywanie prób do badań w terenie. Zestaw do sączenia posiada aparat filtracyjny szklany, w skład którego wchodzi lejek filtracyjny o objętości 300 ml, co pozwala na zastosowanie do szerokiego zakresu objętości cieczy (od 50 do 300 ml) - podziałka pozwala na kontrolę objętości w trakcie sączenia. Kolba szklana o pojemności 1000 ml jest dostosowana do aparatu filtracyjnego odpowiedniego do filtrów o średnicy 47 mm. Aby zestaw mógł być wykorzystany w terenie potrzebna jest mobilna pompa próżniowa o odpowiedniej wydajności sączenia -wymagane 36 l/min, ciśnienie bezwzględne 150 mbar. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  |  | Sztuka Sztuka Sztuka | 1 1 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18. Tlenomierz.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Tlenomierz CCO-505 Galwaniczny czujnik tlenowy, dokładny i prosty w obsłudze. Wieloletnie użytkowanie czujnika pod warunkiem prawidłowej obsługi. Możliwość pomiaru zawartości tlenu w wodzie w % lub mg/l oraz w powietrzu w %. Kalibracja czujnika tlenowego w 1 lub 2 punktach. We wszystkich modelach pomiar ciśnienia atmosferycznego z możliwością odczytu wartości oraz automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l. Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji pomiaru przewodności na wynik pomiaru tlenu w mg/l. Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek. 6 podzakresów przełączanych automatycznie. Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru. Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury polegające na automatycznym dopasowaniu współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń. Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów. Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy. Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia. Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń. Przybliżone określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS (0,2 do 1). Pomiar rezystancji. W zestawie czujnik konduktometryczny o bardzo dobrej dokładności, jego zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. Pamiętanie terminu następnej kalibracji. Funkcja zegara z kalendarzem. Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą. Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania. Możliwość połączenia z PC przez USB. Przyrząd spełnia wymogi GLP. Funkcja O2 (%) O2 (mg/l) Temperatura Przewodność,/ zasolenie (CCO-505) Zakres 0 ÷ 600 %, w powietrzu 0 ÷ 100 % 0 ÷ 60 mg/l -50,0 ÷ 199,9 °C 0 ÷ 1999,9 mS/cm (autorange) / 0 ÷ 239 g/l KCl 0 ÷ 296 g/l NaCl Dokładność (± 1 cyfra) ±0,1 %** ±0,01 mg/l* ±0,1 °C*** do 19,99 mS/cm ±0.1 %* od 20 mS/cm: ±0,25 %* Kompens.temp. - 0 ÷ 40 °C - -5 ÷ 70 °C Impedancja wejść. - - - - Współczynnik α - - - 0.00 ÷ 10,00 %/°C Ciśnienie atm. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA Masa 560 g (CPO-505) Wymiary (mm) L=200, W=180, H=22/50 * Dokładność samego przyrządu. ** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1 %. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3 %, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%. *** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8 °C. Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | Sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19. Tlenomierz.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Tlenomierz CCO-505 Galwaniczny czujnik tlenowy, dokładny i prosty w obsłudze. Wieloletnie użytkowanie czujnika pod warunkiem prawidłowej obsługi. Możliwość pomiaru zawartości tlenu w wodzie w % lub mg/l oraz w powietrzu w %. Kalibracja czujnika tlenowego w 1 lub 2 punktach. We wszystkich modelach pomiar ciśnienia atmosferycznego z możliwością odczytu wartości oraz automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l. Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji pomiaru przewodności na wynik pomiaru tlenu w mg/l. Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek. 6 podzakresów przełączanych automatycznie. Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru. Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury polegające na automatycznym dopasowaniu współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń. Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów. Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy. Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia. Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń. Przybliżone określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS (0,2 do 1). Pomiar rezystancji. W zestawie czujnik konduktometryczny o bardzo dobrej dokładności, jego zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. Pamiętanie terminu następnej kalibracji. Funkcja zegara z kalendarzem. Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą. Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania. Możliwość połączenia z PC przez USB. Przyrząd spełnia wymogi GLP. Funkcja O2 (%) O2 (mg/l) Temperatura Przewodność,/ zasolenie (CCO-505) Zakres 0 ÷ 600 %, w powietrzu 0 ÷ 100 % 0 ÷ 60 mg/l -50,0 ÷ 199,9 °C 0 ÷ 1999,9 mS/cm (autorange) / 0 ÷ 239 g/l KCl 0 ÷ 296 g/l NaCl Dokładność (± 1 cyfra) ±0,1 %** ±0,01 mg/l* ±0,1 °C*** do 19,99 mS/cm ±0.1 %* od 20 mS/cm: ±0,25 %* Kompens.temp. - 0 ÷ 40 °C - -5 ÷ 70 °C Impedancja wejść. - - - - Współczynnik α - - - 0.00 ÷ 10,00 %/°C Ciśnienie atm. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA Masa 560 g (CPO-505) Wymiary (mm) L=200, W=180, H=22/50 * Dokładność samego przyrządu. ** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1 %. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3 %, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%. *** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8 °C. Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | Sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 20. Oscylop cyfrowy.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych z pamięcią i kolorowym wyświetlaczem TFT: - 2 analogowe kanały wejściowe - 16 cyfrowych kanałów wejściowych - opór pozorny wejścia: 50 Ohm i 1 MOhm - szerokość pasma 200 MHz - częstotliwość próbkowania na kanał: 1 GSa/s - zakres podstawy czasu: 2 ns – 1000 s/div - rozdzielczość 8 bitów - odchylenie pionowe 0,5 mV – 10 V/div - pojemność pamięci 14 Mpts (7Mpts na kanał) - zakres napięcia wejściowego: 300 V - interfejsy: USB , RS232 , Ethernet - 2 pasywne sondy RP3300A (350MHz) - próbnik stanów logicznych RPL2316 - sterowniki i instrukcja na CD Okres gwarancji: 24 miesiące |  |  | Sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)