Treść ogłoszenia

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie przeglądów                      i konserwacji instalacji ppoż (system sygnalizacji pożarów i hydrantów) w obiektach administrowanych przez KWP w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Zakres prac:

- Przegląd Systemów sygnalizacji pożarowej

- przegląd central pożarowych

-przegląd czujek dymu wraz z zadymianiem (wszystkie czujki)

-pomiar szczelności czujek jonizacyjnych

- uruchomienie ROP-ów

-sprawdzenie pojemności akumulatorów

-demontaż i utylizacja niepotrzebnych czujek jonizujących – potwierdzone dodatkowym  protokołem odbioru i przekazania czujek do utylizacji

-drobne naprawy w przypadku wystąpienia usterek- PO WCZEŚNIEJSZEJ ZGODZIE TELEFONICZNEJ WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW na podstawie odrębnego zlecenia

- Przegląd Systemów wentylacji pożarowej

- przegląd central oddymiania

- przegląd siłowników i klap oddymiających

- sprawdzenie pojemności akumulatorów

- Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

- sprawdzenie wydajności hydrantów

- próby ciśnieniowe węży ( węże, którym wyszła legalizacja)- potwierdzone dodoatkowym protokołem

- sprawdzenie prawidłowego oznakowania hydrantów

- Przegląd drzwi ppoż

-jak w zaleceniach producenta

- Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego

- Przegląd głównego wyłącznika prądu

Wymagane dokumenty:

-Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej                         z Prawem atomowy- polegającej na: instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (izotopowych czujek dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami, transporcie źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu oraz ich przechowywaniu w magazynie źródeł promieniotwórczych

-Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

-Uprawnienia do wykonywania przeglądów central ppoż

-Uprawnienia do sprawdzenia wydajności hydrantów i prób ciśnieniowych węży hydrantowych

Wykaz jednostek podlegających przeglądowi znajduje się w załączniku.

Wymagania Wystawiającego:

- Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

- KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

- Termin realizacji zamówienia 30.10.2021r.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.

- Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

- Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.

- Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny                     od wad

- Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

- Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

- Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń

- Dostawca, który  nie wywiązał się w innych postępowania i zleconych pracach/ usługach  przez KWP w Poznaniu takich jak (terminowość dostaw, zgodność faktury     z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę  w postępowaniu

- Do zamówienia nie ma zastosowanie art.2 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.